-

АДМИНИСТРАЦИЯ

РОДОМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ

ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09 апреля 2018года				№ 10

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Родомановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2018-2027 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Родомановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области, Администрация Родомановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области

постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Родомановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2018-2027 годы»

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Гжатский вестник» и размещению на страничке официального сайта Администрации МО «Гагаринский район» Смоленской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Родомановского сельского поселения

Гагаринского района

Смоленской области								Н.К. Иванова

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Родомановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2018-2027 годы»

2018 год

# Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Родомановского сельского поселения на 2018-2027 годы. |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - постановление Правительства от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года №102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы» |
| Разработчик программы | Администрация Родомановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области |
| Ответственный исполнитель | Администрация Родомановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области |
| Контроль за реализацией программы | Глава муниципального образования Родомановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области |
| Цель программы | Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей сельского поселения, обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории Родомановского сельского поселения. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса сельского поселения. |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества, предоставляемых ЖКХ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 8. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения; 9. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки и этапы реализации программы | Начало – 2018 год Окончание – 2027 год |
| Объемы и источники финансирования | Необходимый объем финансирования Программы: 24950,0 тыс. рублей. Основными источниками финансирования Программы будут являться средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса, внебюджетные источники. |
| Ожидаемые результаты программы | - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения; - снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ; - улучшение качественных показателей питьевой воды; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - снижение количества потерь воды; - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; |
| Целевые показатели | Важнейшие целевые показатели коммунальной инфраструктуры: критерии доступности для населения коммунальных услуг; показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки; величины новых нагрузок присоединяемых в перспективе; показатели воздействия на окружающую среду. |

# 2. Характеристика Родомановского сельского поселения

Территория Родомановского сельского поселения входит в состав территории муниципального образования – «Гагаринский район» Смоленской области. Поселение расположено в 25 км от районного центра – г. Гагарин и в 230 км от областного центра города Смоленска.

Административным центром Родомановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области является деревня Родоманово.

Площадь поселения в границах составляет – 240кв.км.

На основании анализа территориального расположения сельского поселения, наличия природных ресурсов, экономических предпосылок освоения территории Родомановского сельского поселения основная зона развития поселения сформируется в населенном пункте – д. Родоманово, сельхозпредприятии АО «АПФ «Наша житница» и прилегающих к ним территориях.

Климатические условия

Климат на территории Родомановского сельского поселения характеризуется как умеренно-континентальный с четко выраженными сезонами года: теплым летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом.

Абсолютный максимум температур воздуха:

в летний период от + 35С до + 35С, в зимний период – от 15С до 30С

Первые заморозки наблюдаются в конце сентября (ранние – в конце августа), последние – в начале мая (поздние – в начале-середине июня). Продолжительность безморозного периода в среднем 135-155 дней.

Снежный покров появляется в среднем в конце октября – начале ноября (ранний в конце сентября – начале октября), сходит в среднем в начале апреля (поздний в конце апреля – начале мая). Число дней со снежным покровом - 120-147. Высота снежного покрова в среднем колеблется от 25-34 см на открытом месте, до 38-54 см в защищенном от ветра. Наибольшая высота снежного покрова составляет соответственно 48-63 см и 63-94 см.

## 2.1. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства Родомановского сельского поселения характеризуется следующими параметрами:

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс. м2 | 25,2 |
| Водоснабжение |
| Скважины | шт | 6 |
| средняя производительность | м3/сут. | 152 |
| Водопроводы | единиц | 4 |
| Протяженность сетей | км | 14900 |
| Водоотведение |
| Очистные сооружения | единиц | - |
| Станции перекачки стоков Количество канализационных колодцев | шт. шт. | -1 18 |
| Протяженность канализационных сетей | км | 3,5 |
| Газификация |
| Количество населенных пунктов газифицированных природным газом | шт. | -2 |
| Количество домовладений, газифицированных природным газом | шт. | 310 |

# 3. Характеристика существующей системы коммунальной инфраструктуры, перспективы развития

Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

На территории Родомановского сельского поселения предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимается организация МУП «ЖКХ и С» и ОО Маяк.

## 3.1. Водоснабжение

В Родомановском сельском поселении единого водозабора не организовано. В каждом населенном пункте свои источники водоснабжения.

Схема водоснабжения: артезианская скважина – водонапорная башня – водопроводная сеть.

Водопроводные сети находятся на обслуживании в ООО «Маяк».

Основные данные по существующим водозаборным узлам, их месторасположение и  характеристика представлены в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование объекта и его местоположение | Год ввода в эксплуатацию | Марка насоса | Производительность, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Скважина д. Родоманово | 1964 | ЭЦВ 6-10-80 | 50 |
| Скважина д. Ивино | 1964 | ЭЦВ 25-110 | 30 |
| Скважина д. Ляпино | 1965 | ЭЦВ 6-6,5-90 | 20 |
| Скважина д. Кичигино | 1957 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 |

3.1.1. Существующие сооружения очистки и подготовки воды.

Сооружения очистки и подготовки воды на территории Родомановского сельского поселения отсутствуют.

Следовательно, дефицит мощностей водоочистных и водоподготовительных установок отсутствует.

Обеззараживание осуществляется на всех водоисточниках. По причине того, что качество исходной воды по основным параметрам соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, обеззараживание хлором используется периодически и в небольших объемах. В качестве агента используется порошкообразный гидрохлорид кальция. Гидрохлорид кальция подмешивают в резервуарах чистой воды (далее РВЧ).

Исходя из выше сказанного, резерв мощности систем водоснабжения определяется максимальными производительностями насосного оборудования или дебитом скважин.

3.1.2 Состояние и функционирование существующих насосных централизованных станций.

Насосное оборудование в системах водоснабжения Родомановского сельского поселения выполняют следующие задачи:

- забор воды из скважин и поднятие ее до уровня РВЧ;

- забор воды из РВЧ и поднятие до уровня водонапорной башни или прямой подачи в водопроводную сеть.

3.1.3 Состояние и функционирование водопроводных сетей и систем водоснабжения.

Общая протяженность водопроводных сетей – 14900,0 м. Собственником объектов системы водоснабжения является администрация Родомановского сельского поселения, и СПК «Родоманово»

Характеристика существующих водопроводных сетей приведена в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование населенного пункта | Место расположения водопровода | Протяженность (км), диаметр труб (мм) | Материал труб | Тип прокладки | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина д. Родоманово | д. Родоманово | 8400,0 м d = от 50 до 250 мм | ПЭ, чугунные | траншея | до 2,5 м | 10% |
| Скважина д. Ивино | д. Ивино | 3,5,0 м d = от 50 до 250 мм | ПЭ чугунные | траншея | до 2,5 м | 10% |
| Скважина д Ляпино | д. Ляпино | 2400,0 м d = от 50 до 250 мм | ПЭ чугунные | траншея | до 2,5 м | 100% |
| Скважина д. Кичигино | д. Кичигино | 3000,0 м d = от 50 до 250 мм | ПЭ чугунные | траншея | до 2,5 м | 100% |

Давление в водопроводной сети составляет 2,5 атмосферы.

### 3.1.3 Программа развития водоснабжения

1. Основные направления модернизации системы водоснабжения

Реконструкция действующих и строительство новых объектов, сетей и сооружений водопровода позволит решить следующие задачи:

- снижение неучтенного расхода и потерь воды;

- снижение износа сетей и сооружений водоснабжения;

- обеспечение надежности (бесперебойности) системы водоснабжения;

- обеспечение возможности обеспечения потребителей воды в районах социально-жилой застройки сельского поселения;

- ликвидация дефицита воды в отдельных населенных пунктах;

- повышение степени очистки и качества воды.

2. Перечень мероприятий до 2027 года. Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий.

2018 гг. – установка частотных преобразователей на водозаборах;

2019-2023 гг. - реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей.

3.1.4. .Определение эффекта от реализации мероприятий

Основными показателями эффективности выполнения Программы будут являться:

1) снижение степени износа сетей и сооружений водоснабжения до 15%;

2) повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах водоснабжения на 20 %;

3) снижение неучтенного расхода и потерь воды до уровня 20%;

4) экономия финансовых и энергетических ресурсов;

5) повышение качества предоставляемых услуг, экологической безопасности и степени очистки воды;

## 3.2. Водоотведение и очистка сточных вод

В Родомановском сельском поселении отсутствуют очистные сооружения.

Канализование жилого фонда поселения организовано только в д Родоманово. Центральная канализация работает в 12 МКД, МБОУ «Родомановская средняя школа, Родомановский ФАП, сельский ДК. Дома частного сектора в этой деревне оборудованы местными канализациями, которые обслуживает ООО «Маяк» В других деревнях канализование жилого фонда не организовано, жители пользуются надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы и с вывозом нечистот на поля под запашку.

## 3.3. Газификация

В настоящее время в сельском поселении газифицировано только два населённых пункта: д. Родоманово и Ивино. В д. Родоманово жильё газифицировано на 90 % или 212 домов и квартир, В д. Ивино проводится работа по строительству подводок к домам. Жители населенных других населённых пунктов пока еще используют газобаллонные установки с подключенными газовыми плитами для приготовления пищи, для отопления используются дровяные печи.

Газификация сельских населенных пунктов занимает одно из важнейших мест в решении социальных вопросов сельского поселения.

## 3.4. Твердые бытовые отходы

Утилизация бытовых отходов организована только в д. Родоманово. Занимается вывозом мусора МУП «Коммунальщик».В других населенных пунктах поселения вывоз ТБО не организован, т.к. у «Коммунальщик» слабые производственные мощности и эта организация не может оказать такую услугу в других населённых пунктах.

Во всех деревнях поселения отмечаются стихийные несанкционированные свалки.

3.5. Уличное освещение

На 01.01.2018 года в муниципальном образовании числится 94 установки наружного освещения. Все населённые пункты поселения освещены.

## 3.6. Охрана окружающей среды

Основными факторами, определяющими деятельность в области охраны окружающей среды, являются:

- снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- снижение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водоемы;

- снижение площадей земель под несанкционированными свалками;

- запрещение несанкционированных рубок лесных насаждений.

# План развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальный спрос

# на период 2018 -2027 г.

На территории Родомановского сельского поселения жилой фонд, находящийся в частной собственности населения и СПК «Родоманово» и составляет 25,2 кв.м.

Большая часть населения проживает в одноэтажных зданиях индивидуальной жилищной застройки. На территории администрации находится двенадцать многоквартирных домов. Техническое состояние жилых домов, находящихся в личной собственности граждан и муниципальное оценивается как удовлетворительное, число домовладений – 346.

# 5. Реализация программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации предусмотренных программных мероприятий, определены по укрупненным показателям по состоянию на 2015 год без учета возможного роста цен в период реализации Программы. Объем финансирования подлежит уточнению на этапе разработки и реализации инвестиционных программ предприятиями коммунального комплекса. Для решения задач программы предполагается использовать средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса, внебюджетные источники.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Родомановского сельского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются администрация Родомановского сельского поселения, МУП «ЖКХ и С» и ООО «Маяк»

Контроль, за реализацией программы осуществляет глава Родомановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области.

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

Распределение финансовой потребности по источникам и видам коммунальных услуг

| Вид коммунальных услуг | Всего финансовые потребности по ОКК, тыс. руб. | Привлеченные средства, тыс руб. |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение | 15800,0 | - |
| Водоотведение | 9000,0 | - |
| Всего по Родомановскому сельскому поселению | 24800,0 | - |

# 6. Ожидаемые результаты

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей питьевой воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации Программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения;

- улучшение экологического состояния окружающей среды.

# 7. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой.

Анализ фактических расходов по инвестиционным проектам не производился в связи с тем, что все предлагаемые мероприятия будут реализовываться в период с 2018 по 2027 гг.

Плановые расходы на финансирование мероприятий с разбивкой по каждому источнику финансирования приведены в приложении №1.

### 8. Перспективные показатели спроса на ресурсы системы водоснабжения и водоотведения.

С учетом прогнозируемой отрицательной динамики численности населения, составлен прогноз фактической реализации услуг водоснабжения в Родомановском сельском поселении в перспективе до 2027 года.

Таблица 7.

| Год | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопотребление, м3 | 12858 | 12833 | 12711 | 12586 | 12471 | 12446 | 12334 | 12119 | 11912 | 11718 |

Анализ динамики услуг водоснабжения показал, что к 2027 году общий объем потребления воды уменьшиться, так как в перспективе ожидается уменьшение числа потребителей. Так, к 2027 году убыль потребления, по прогнозным показателям, составит 8,9 %.

## 8.1. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

### Водоснабжение и водоотведение.

Анализ существующего текущего состояния коммунальной инфраструктуры позволяет разработать целевые показатели развития системы водоснабжения Родомановского сельского поселения в перспективе до 2027 года. В качестве целевых показателей развития системы водоснабжения рассмотрены следующие критерии:

К количественным показателям развития системы водоснабжения относятся:

1) Критерии доступности услуг водоснабжения для населения.

Критерии физической доступности для населения товаров и услуг организаций коммунального комплекса определяет обеспечение предоставления требуемого объема товаров и услуг организаций коммунального комплекса и возможность обслуживания новых потребителей в соответствии с производственными программами организаций коммунального комплекса, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2) Критерии эффективности производства, передачи и потребления ресурса

Таблица  10.

| Наименование | Родомановское сельское поселение |
| --- | --- |
| Протяженность сетей | 11900,0 м. |
| Глубина заложение трубопровода | до 2,5 м. |
| Степень износа | 10,0 % |
| Материал труб | ПЭ, чугунные |
| Диаметр труб | от 50 до250 мм |
| Артезианские скважины | 3шт |
| Водозаборы (поверхностные) | шт. |
| Общая восстановительная стоимость объектов и сетей. | тыс. руб. |
| Протяженность сетей | 3000 |
| Глубина заложение трубопровода | 2,5 |
| Степень износа | 100 |
| Материал труб | ПЭ, чугунные |
| Диаметр труб | От 50 до 250 мм |
| Артезианские скважины | 2 |
| Водозаборы (поверхностные) | 2 |
| Общая восстановительная стоимость объектов и сетей. | 6000,0 |

3) Критерии надежности поставки и качества поставляемого ресурса.

Характеристикой водопроводных сетей Родомановского сельского поселения служит показатель степени износа и составляет10%., протяжённость таких сетей составляет 14900м., а вот где степень износа 100%, таких сетей в д. Ляпино и Кичигино – 3000 м..

Для достижения целевых показателей существует необходимость проведения ремонтных работ на существующих сетях и объектах системы водоснабжения, находящихся в изношенном состоянии.

## 8.2. Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры.

### Водоснабжение.

Водоснабжение в Родомановском сельском поселении Гагаринского района Смоленской области осуществляется по смешанной схеме. Часть потребителей (80 %) обеспечена централизованным водоснабжением, оставшаяся часть потребителей используют индивидуальные источники воды (скважины, колодцы). Оператором по водоснабжению является ООО «Маяк».

Проблемы в области водоснабжения:

1. Изношенность водопровода в д. Кичигино и Ляпино;

2. Капитальный ремонт водонапорной башни д. Родоманово;

3. Строительство системы обезжелезивания.

### Водоотведение

В настоящее время в Родомановском сельском поселении централизованная система канализации только в д. Родоманово, износ системы 100%. Собственник СПК «Родоманово», необходим капитальный ремонт всей системы.

В других деревнях централизованная система канализации отсутствует, население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами, с последующим выбросом стоков на рельеф.

Проблемы в области водоотведения:

1. Отсутствие централизованной системы в 12 деревнях;

2. Отсутствие канализационных очистных сооружений.

### 8.3. Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов

Утилизация бытовых отходов в населенных пунктах поселения налажена только в одном населённом пункте, в других 12 населённых пунктах вывозка ТБО не организована, во всех населенных пунктах поселения отмечаются стихийные несанкционированные свалки.

Проблемы в области сбора и транспортировки отходов:

1. Наличие несанкционированных свалок на территории поселения.

2.Организация вывоза ТБО в 12 населённых пунктах.

## 8.4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, ведет к повышению эффективности работы системы.

Основными задачами Программы являются:

- совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями;

- внедрение энергоэффективных устройств в муниципальных зданиях.

## 8.5 Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры.

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204.

К ним относятся:

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры Родомановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Родомановского сельского поселения  без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение к 2026 году уровня потерь и неучтенных расходов воды;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения;

- обеспечение энергосбережения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем электроснабжения являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов электроснабжения;

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.

## 8.6 Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры

## В области водоснабжения и водоотведения.

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению и водоотведению Родомановского сельского поселения на общую сумму 24950,0 тыс. руб.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей;

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

- кардинально снизить сверхнормативные потери в сетях.

В рамках развития инфраструктуры водоснабжения необходимы следующие мероприятия:

2018 г. – Изготовление проектной документации по капитальному ремонту водонапорной башни в д. Родоманово – 1000,0 тыс. руб.

2019-2023 гг. - Реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей д. Кичигино и Ляпино– 2600,0 тыс. руб., реконструкция и капитальный ремонт водонапорной башни д. Родоманово – 3500,0 тыс.руб., строительство системы обезжелезивания – 1200,0 тыс. руб., изготовление проектно сметной документации по водоотведению – 8000,0 тыс. руб., строительство очистных сооружений водоотведения – 8500,0 тыс.руб..

В области электроснабжения.

В рамках развития инфраструктуры электроснабжения необходимы следующие мероприятия:

2018 г. - Модернизация и дальнейшее расширение сети уличного освещения – 150,0 тыс.руб.

## 8.7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

Существуют различные варианты организации проектов (групп проектов), вошедших в общую программу проектов.

Прежде всего, рекомендуется рассматривать следующие варианты организации проектов:

- проекты, реализуемые действующими на территории МО организациями;

- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием МО;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурс снабжающих организаций.

Рекомендуется производить выполнение программы по годам с 2018 по 2027, по мере возможности и изыскания финансовых средств.

## 8.8. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Родомановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню. Данная оценка приведена в разделе 8.9.

## 8.9 Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги критериям доступности

В таблице 13 приведен анализ тарифов на коммунальные услуги в Родомановском сельском поселении с учетом прогнозируемых Министерством экономического развития Российской Федерации индексов-дефляторов цен.

Действующие и прогнозируемые тарифы на коммунальные услуги в Родомановском сельском поселении

Таблица 13.

| Вид коммунальной услуги | Тарифы на коммунальные услуги |
| --- | --- |
|  | 01.01.2017 г. | 01.07.2017 г. | 01.01.2018 г. | 01.07.2018 г. | 01.01.2019 г. | 01.07.2019 г. | 01.01.2020 г. | 01.07.2020 г. |
| Водоснабжение, руб/м3 | 21,32 | 21,32 | 21,32 | 31,98 | 31,98 | 47,97 | 47,97 | 51,96 |
| Газоснабжение, руб/кВт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Электроснабжение, руб/Гкал | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 28,38 | 42,357 | 42,57 | 63,86 | 63,86 |
| Утилизация ТБО, руб/м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за, водоснабжение, электроснабжение, утилизация ТБО.

# Приложение 1

к муниципальной программе

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Родомановского сельского поселения

на период 2018-2027 годы

Сводный перечень программных мероприятий

| N п/п | Технические мероприятия | Итого капитальных вложений, тыс. руб. | Капитальные вложения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019-2023 | 2024-2027 |
| 1 | Изготовление проектно сметной документации водонапорной башни в д. Родоманово | 1000,0 | 1000,0 |  |  |
| 2 | Реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей. | 15800,0 |  | 15800,0 |  |
| 3 | Реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей д. Кичигино и Ляпино | 2600,0 |  | 2600,0 |  |
| 4 | Реконструкция и капитальный ремонт водонапорной башни д. Родоманово | 3500,0 |  | 3500,0 |  |
| 5 | Изготовление проектно сметной документации по водоотведению | 8000,0 |  | 8000,0 |  |
| 6 | Строительство очистных сооружений водоотведения | 8500,0 |  | 8500,0 |  |
| 7 | Строительство системы обезжелезивания | 1200,0 |  | 1200,0 |  |
| 8 | Модернизация и дальнейшее расширение сети уличного освещения | 150,0 | 150,0 |  |  |