Общество с ограниченной ответственностью

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

Заказчик: 	Администрация Серго-Ивановского сельского поселения

Договор №1 от 01.08.2014г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Серго-Ивановского сельского поселения                               Гагаринского района Смоленской области

Пояснительная записка

Том II

Материалы по обоснованию генерального плана

Санкт-Петербург

2014

Общество с ограниченной ответственностью

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

Заказчик: 	Администрация Серго-Ивановского сельского поселения

Договор №1 от 01.08.2014г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Серго-Ивановского сельского поселения

Гагаринского района Смоленской области

Пояснительная записка

Том II

Материалы по обоснованию генерального плана

Генеральный директор							В. А. Котлярова

Санкт-Петербург

2014

Авторский коллектив:

| № п/п | Должность | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
|  | Генеральный директор, главный инженер проекта | В.А.Котлярова |
|  | Главный архитектор проекта | Т.А. Шатаева |
|  | Главный архитектор проекта | А.В. Слесарева |
|  | Главный инженер проекта | А.В. Половников |
|  | Главный инженер проекта | Е.В. Александрова |
|  | Инженер-экономист | И.В. Рассадникова |
|  | Инженер-проектировщик | Н.М. Смирнова |

Состав проекта:

Пояснительные записки

| № п/п | Наименование | Гриф |
| --- | --- | --- |
| 1. | Том I. Положение о территориальном планировании | н/с |
| 2. | Том II. Материалы по обоснованию генерального плана | н/с |

Графические материалы

1. Материалы по обоснованию генерального плана

| № п/п | Название | Масштаб | Гриф |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Карта современного использования территории Серго-Ивановского сельского поселения | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта границ территорий объектов культурного наследия | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта границ зон с особыми условиями использования территории, особо охраняемых территорий и объектов | 1:15 000 | н/с |
|  | Карты (схема) комплексной оценки территории с отображением территорий, благоприятных для инвестиционного развития, строительства, ведения сельского хозяйства, рекреации, развития иных отраслей экономики | 1:15 000 | н/с |
|  | Карты (схема) комплексной оценки территории с отображением территорий, благоприятных для инвестиционного развития, строительства, ведения сельского хозяйства, рекреации, развития иных отраслей экономики. Фрагменты Серго-Ивановского сельского поселения. | 1:5 000 | н/с |
|  | Карта (схема) границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий | 1:15 000 | н/с |

2. Положение о территориальном планировании

| № п/п | Название | Масштаб | Гриф |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Серго-Ивановского сельского поселения | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта границ земель различных категорий | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта границ функциональных зон | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта границ земельных участков, которые предоставлены для размещения объекта капитального строительства, федерального, регионального и местного значения, на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, федерального, регионального и местного значения уровня муниципального района и уровня поселения | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения поселения: электро-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения. Фрагменты Серго-Ивановского сельского поселения. | 1:5 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры и муниципального жилого фонда на территории поселения | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта (схема) развития улично-дорожной сети в границах населенных пунктов. Фрагменты Серго-Ивановского сельского поселения . | 1:5 000 | н/с |

Примечание: н/с - несекретно

Содержание

Введение	8

1.	Анализ состояния территории, проблем и направлений её комплексного развития	12

1.1. Общая характеристика территории	12

1.2. Природные условия и ресурсы	14

1.2.1. Климат	14

1.2.2. Геоморфологические условия	14

1.2.3. Гидрография, гидрогеологические условия	15

1.2.4. Почвы		16

1.2.5. Растительность	17

1.2.6. Выводы	18

1.3. Анализ существующей градостроительной ситуации	18

1.3.1. Описание границ Серго-Ивановского сельского поселения	18

1.3.2.Функционально-планировочная организация территории	21

1.3.3. Анализ современного функционального использования территорий  Серго-Ивановского сельского поселения	22

1.3.4. Анализ современного распределения земель Серго-Ивановского сельского поселения по целевому назначению	28

1.3.5. Анализ строительно-планировочных условий и возможностей территориального развития поселения	29

1.4. Анализ социально-экономического состояния территории	31

1.4.1. Население и современная демографическая ситуация	31

1.4.2. Анализ экономической базы развития поселения	32

1.4.3. Анализ системы культурно-бытового обслуживания	34

1.4.3.1. Система образования	34

1.4.3.2. Система здравоохранения	35

1.4.3.3. Физическая культура и спорт	35

1.4.3.4. Библиотечное обслуживание	36

1.4.3.5. Организация досуга	36

1.4.3.6. Бытовое обслуживание	37

1.5. Существующие объекты федеральной, региональной и муниципальной собственности на территории Серго-Ивановского сельского поселения	37

1.6. Жилой фонд	38

1.7. Анализ состояния транспортной инфраструктуры	38

1.7.1. Внешний транспорт и улично-дорожная сеть	39

1.7.2. Анализ организации пассажирского сообщения	41

1.7.3. Выводы по обеспеченности территории транспортной инфраструктурой	43

1.8. Анализ организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения	43

1.9. Анализ организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом	44

1.9.1. Водоснабжение	44

1.9.2. Канализация	47

1.9.3. Теплоснабжение	47

1.9.4. Газоснабжение	48

1.9.5. Электроснабжение	48

1.9.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание	49

1.10.  Анализ санитарно-экологического состояния природной среды	50

1.10.1. Состояние почвенного покрова	50

1.10.2. Атмосферный воздух	51

1.10.3. Качество поверхностных водных объектов	52

1.10.4. Водные ресурсы	52

1.10.5. Шумовая обстановка	53

1.11. Оценка организации санитарной очистки территории	54

1.12. Природно-экологический каркас территории	57

1.12.1.  Анализ системы озеленения населенных пунктов Серго-Ивановского сельского поселения	58

1.13. Зоны с особыми условиями использования территории	58

1.13.1. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации и зоны их охраны	59

1.13.2. Особо охраняемые природные территории и режим хозяйственной деятельности	63

1.13.3. Водоохранные зоны, береговые полосы, прибрежные защитные полосы	63

1.13.4. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	68

1.13.5. Санитарно-защитные зоны	71

1.13.6. Придорожные полосы от автомобильных дорог	74

1.13.7. Зоны месторождений полезных ископаемых	75

1.13.8. Технические охранные зоны инженерных сетей	76

2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования, а также перечень мероприятий по территориальному планированию	77

2.1. Функционально-планировочная организация территории	77

2.1.1. Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры	77

2.1.2. Обоснование решений по функционально-планировочной организации территории	77

2.1.3. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры Серго-Ивановского сельского поселения	81

2.1.3.1. Функционально-планировочное развитие населенных пунктов Серго-Ивановского сельского поселения	87

2.1.4. Мероприятия по переводу земель. Обоснование предложений по переводу земель Серго-Ивановского сельского поселения	88

2.2. Социально-экономическое развитие	94

2.2.1. Обоснование вариантов изменения численности населения	94

2.2.2. Демографический прогноз	96

2.2.3. Развитие экономической базы	98

2.2.4. Развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания	98

2.2.4.1. Образование	103

2.2.4.2. Здравоохранение	103

2.2.4.3. Физкультура и спорт	103

2.2.4.4. Культура	104

2.2.4.5. Бытовое обслуживание	105

2.2.4.6. Социальная защита населения	105

2.2.5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	106

2.2.6.  Жилищный фонд и жилищное строительство	106

2.3. Развитие транспортной инфраструктуры	109

2.3.1. Задачи по развитию и размещению транспортной инфраструктуры	109

2.3.2. Обоснование проектных решений по развитию транспортной инфраструктуры	109

2.3.3. Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры	110

2.3.3.1. Развитие внешнего транспорта	110

2.3.3.2. Развитие пассажирского транспорта	112

2.4. Обоснование вариантов решения задач по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом	113

2.4.1. Водоснабжение	113

2.4.2. Канализация	118

2.4.3. Теплоснабжение	123

2.4.4. Газоснабжение	127

2.4.5. Электроснабжение	131

2.4.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание	135

2.5. Характеристика зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов местного значения	137

2.6. Улучшение экологической обстановки и охрана окружающей среды	141

2.6.1. Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды	141

2.6.2. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды	141

2.6.3. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	142

2.6.4. Мероприятия по охране водных объектов и улучшение качества питьевого водоснабжения	142

2.6.5. Мероприятия по охране почв	142

2.6.6. Мероприятия по защите от шума	142

2.6.7. Мероприятия по обеспечению соблюдения режима санитарно-защитных зон предприятий и санитарных разрывов	143

2.7. Развитие зеленых насаждений Серго-Ивановского сельского поселения	143

2.7.1. Задачи по развитию зеленых насаждений	145

2.7.2. Мероприятия по сохранению и развитию зелёных насаждений	145

2.8. Санитарная очистка территории	152

2.9. Инженерная подготовка территории	154

2.10. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	155

2.10.1. Факторы риска возникновения ЧС	156

2.10.2. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	163

# Введение

Генеральный план Серго-Ивановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области разработан ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР» по заказу администрации Серго-Ивановского сельского поселения на основании Договора №1 от 01.08.2014г.

Генеральный план поселения согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации является документом территориального планирования муниципального образования и направлен на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития территорий, (т.е. безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Генеральный план поселения разработан в границах территории Серго-Ивановского сельского поселения, установленных законом Смоленской области от 28 декабря 2004 г.            № 129-з (с изменениями от 29 апреля, 2 октября 2006 г., 14 июля 2008 г., 30 ноября 2011 г.) «О наделении статусом муниципального района муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом».

Исходный год разработки генерального плана поселения – 2014 г.

Срок реализации генерального плана рассчитан на 20 лет и разбит на 2 этапа:

- первая очередь – период, на который определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана Серго-Ивановского сельского поселения – 2014 - 2024 гг.;

- расчетный срок – период, на который рассчитаны все основные проектные решения генерального плана Серго-Ивановского сельского поселения – 2014 - 2034 год;

Перспективное развитие территории за пределами сроков реализации генерального плана – 2034- 2044 год.

Решения генерального плана предполагают дальнейшую детализацию и уточнение на последующих стадиях проектирования в других видах градостроительной документации и в специализированных проектах.

Генеральный план Серго-Ивановского сельского поселения разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в т.ч. с учётом требований:

Федеральных законов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136 –ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74 –ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200–ФЗ;

- ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03. 1999 г. № 52-ФЗ;

- ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007г. № 257-ФЗ;

- ФЗ «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 2007 года № 196-ФЗ;

- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года №131-ФЗ;

- ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 года № 7-ФЗ;

- ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ;

- ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

Областных законов

- Закон Смоленской области от 25 декабря 2006 г. № 155-з «О градостроительной деятельности на территории Смоленской области», закон Смоленской области от 20 ноября 2013 г. № 135-з «О внесении изменении в областной закон «О градостроительной деятельности на территории Смоленской области»;

- Закон Смоленской области от 28 декабря 2004 г. № 129-з (с изменениями от                   29 апреля, 2 октября 2006 г., 14 июля 2008 г., 30 ноября 2011 г.) «О наделении статусом муниципального района муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом»;

- Постановление Администрации Смоленской области от 28.02.2014 № 141 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Смоленской области «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области» в новой редакции».

Иных нормативно-правовых актов и технических регламентов

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820);

- Постановление Госстроя РФ «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» от 29 октября 2002 года №150 (СНиП 11-04-2003);

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.07.01-89*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 16.05.1989 N 78);

- СНиП 11-02-96 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Основные положения», М., Минстрой России, 1997 г.;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86* Методика расчета потребности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений;

- СанПин 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»;

- СанПиН 2.1.4.1110 «Закон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» от 19 октября 1999 г;

- Приложение к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 года №19  «Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

- и другие.

При подготовке генерального плана Серго-Ивановского сельского поселения учтена ранее разработанная градостроительная документация, в т.ч.:

- Схема территориального планирования Смоленской области, разработанная Центральным научно-исследовательским и проектным институтом по градостроительству Российской  академии архитектуры и строительных наук в 2007 г.; научно-исследовательская работа по подготовке проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Смоленской области», подготовленная ООО «ИТП «Град», и утвержденная в 2013 году;

- Схема территориального планирования Гагаринского района Смоленской области, разработанная Центральным научно-исследовательским и проектным институтом по градостроительству Российской  академии архитектуры и строительных наук (Научно-методическим центром «Теринформ») и утвержденная в 2010 году (с изменениями, выполненными в 2014 году).

Кроме того, при разработке проекта генерального плана Серго-Ивановского сельского поселения учтены положения областных программ, областных проектов, стратегий, концепций, реализуемых в Смоленской области в период разработки генерального плана, в т.ч.:

- «Стратегии социально-экономического развития Смоленской области до                            2020 года», утверждённой постановлением администрации Смоленской области от 26 ноября 2007 года № 418;

- Областной государственной программы «Экономическое развитие Смоленской области, включая создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата» на 2014-2020 годы, утверждённой постановлением администрации Смоленской области от 8 ноября 2013 года № 894;

- Целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Смоленской области» на 2013–2016 годы;

- Ведомственной целевой программы «Организация капитального строительства, направленное на обеспечение нужд Смоленской области» на 2012-2014 годы;

- Долгосрочной областной целевой программы «Совершенствование и развитие  сети автомобильных дорог общего пользования в Смоленской области» на  2013  -  2015 годы (в ред. постановления Администрации Смоленской области от 22.11.2012 № 897);

- Региональной целевой программы «Развитие жилищного строительства в Смоленской области» на 2011-2015 годы;

- Региональной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Смоленской области" на 2010-2020 годы.

Генеральный план поселения разработан на основе оцифровки картографических материалов масштаба 1:10000 на территорию поселения на бумажной основе и масштаба 1:2000 на  населенные пункты в виде ортофотопланов или растровых материалов топографических планов прошлых лет, предоставляемых Заказчиком; материалов цифровой базы данных спутниковых изображений с КА «GeoEye», «WorldView-1», «WorldView-2», «QuickBird»  2009 – 2014гг, а так же векторных материалов кадастрового деления.

В результате созданная цифровая картографическая основа для разработки электронной версии схем генерального плана и правил землепользования и застройки поселения  полностью соответствует современному состоянию местности, выполнена в местной системе координат СК-63.

Графические материалы генерального плана поселения выполнены с применением геоинформационных технологий в программе  MapInfo Professional.

# Анализ состояния территории, проблем и направлений её комплексного развития

Анализ состояния территории Серго-Ивановского сельского поселения, проблем и направлений ее комплексного развития (комплексная оценка территории) проводится с целью определения типологических, ценностных и балансовых характеристик территории поселения, анализа сложившейся градостроительной ситуации и определения параметров развития территории поселения в средне- и краткосрочной перспективе.

Настоящий раздел содержит анализ существующего положения территории, в т.ч. оценку природно-ресурсного потенциала территории, обеспеченности населения жильем, транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния территории.

Кроме того, данный раздел направлен на  выявление существующих проблем развития территории с целью формирования мероприятий, предназначенных для их решения.

При выполнении комплексной оценки выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности – зоны с особыми условиями использования территории,  в т.ч. охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## Общая характеристика территории

Территория Серго-Ивановского сельского поселения расположена в западной части Гагаринского района и имеет смежные границы:

- на западе - с Новодугинским районом;

- на западе, юге - с Вяземским районом;

- на востоке - с Потаповским сельским поселением;

- на севере, северо-востоке - с Баскаковским сельским поселением.

Границы Серго-Ивановского сельского поселения установлены законом Смоленской области от 28 декабря 2004 г. № 129-з (с изменениями от 29 апреля, 2 октября 2006 г.,                     14 июля 2008 г., 30 ноября 2011 г.) «О наделении статусом муниципального района муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом».

Территория поселения вытянута с севера на юг на 15,6 км. С запада на восток на              18,5 км. Площадь территории поселения по обмеру топографических материалов составляет 14 008,16 га. Численность населения на 01.01.2014г. – 1193 человека.

В состав Серго-Ивановского сельского поселения входит 15 населённых пунктов: село Серго-Ивановское, деревня Арменево, деревня Беливцы, село Васильевское, деревня Вятское, деревня Ларино, деревня Мамоново, деревня Мостище, деревня Первитино, деревня Петрыкино, деревня Порубино, деревня Привалье, деревня Тюлино, деревня Телятовка, деревня Щиголево общей площадью 514,44 га.

Административным центром Серго-Ивановского сельского поселения является село Серго-Ивановское. Населенный пункт расположен в 16 км к юго-западу от г. Гагарин.

Численность населения в разрезе населённых пунктов, входящих в состав Серго-Ивановского сельского поселения, приведена в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика населённых пунктов Серго-Ивановского сельского поселения по численности населения по состоянию на 01.01.2014г.

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | 01.01.2014 |
| --- | --- | --- |
| 1 | село Серго-Ивановское | 530 |
| 2 | деревня Мамоново | 272 |
| 3 | деревня Первитино | 220 |
| 4 | деревня Арменево | 34 |
| 5 | деревня Беливцы | 4 |
| 6 | село Васильевское | 58 |
| 7 | деревня Вятское | 13 |
| 8 | деревня Ларино | 21 |
| 9 | деревня Мостище | 17 |
| 10 | деревня Порубино | 1 |
| 11 | деревня Привалье | 0 |
| 12 | деревня Петрыкино | 3 |
| 13 | деревня Тюлино | 7 |
| 14 | деревня Телятовка | 5 |
| 15 | деревня Щиголево | 8 |
|  | Итого | 1193 |

Транспортная инфраструктура Серго-Ивановского сельского поселения представлена   автомобильным и железнодорожным транспортом. Основное направление в их работе – обслуживание пассажиров. Территорию поселения пересекает железнодорожная магистральная двухпутная электрифицированная линия Москва – Минск – Брест, проходящая через станцию Серго-Ивановская. Она является одной из важнейших магистралей страны и связывает Российскую Федерацию со странами Центральной и Западной Европы, а также с нашим стратегическим партнером – республикой Беларусь.

Транспортная сеть муниципального образования принимает нагрузку в направлении межрегиональных, внутриобластных и местных связей.

Каркас транспортной автомобильной сети поселения состоит из автомобильных дорог регионального значения IV технической категории: «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест)»  - Баскаково - Гагарин, пересекающей территорию муниципального образования с севера на юго-восток, «Серго-Ивановское – Мамоново - Вятское», «Мамоново - Ларино», «Мамоново - Ларино» - Тюлино в центральной части поселения, «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест)»  - Баскаково - Гагарин» - Арменево - Щиголево в южной части поселения, «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест)» - Туманово – Шуйское - Савенки в юго-западной части поселения, автомобильных дорог местного значения, а также улично-дорожной сети населенных пунктов.

## Природные условия и ресурсы

### Климат

Климат поселения умеренно-континентальный с теплым и влажным летом и умеренно-холодной зимой. Все сезоны года четко выражены. Средняя годовая температура воздуха +3,5ºС. Средняя температура января -9,7ºС, июля +17,1ºС. Осадков выпадает 600 мм в год, максимум, около 80 % от их количества, приходится на теплый период. Средняя продолжительность вегетационного периода - 171 день. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом – в среднем 140 дней. Наибольшая глубина промерзания почвы может достигать 130-140 см. На территории поселения преобладают ветры западного и юго-западного направлений. Средняя скорость ветра в июле -4,3 м/сек., в декабре –                    4,1 м/сек. Облачность в среднем в течение года составляет 7 баллов. Безоблачные дни редки. Относительная влажность воздуха в среднем за год близка к 80 %, минимум её приходится на май – 69%, максимум на первые зимние месяцы – 8 6%. Для территории поселения характерна значительная изменчивость циркуляции атмосферы, как по периодам года, так и по годам, что часто приводит к заметным отклонениям температуры и осадков от средних многолетних данных. По климатическому районированию территория поселения относится к строительноклиматическому подрайону II В (СНиП 2.01.01-82), который характеризуется как относительно благоприятный для градостроительной деятельности. При размещении объектов гражданского строительства, промышленности и иных источников загрязнения окружающей среды необходимо учитывать направление ветров.

В целом по агроклиматическому районированию Серго-Ивановское сельское поселение является благоприятным для сельскохозяйственного производства земледелия, овощеводства, животноводства. Климатические условия особых планировочных ограничений не вызывают. Однако при планировании и организации сельскохозяйственных работ следует учитывать неблагоприятные условия: заморозки, зимние оттепели, возврат холодов весной и продолжительные дожди летом. Физиолого-климатические условия благоприятны для организации зимних и летних видов отдыха.

### Геоморфологические условия

Рассматриваемая территория располагается в пределах Смоленско-Московской возвышенности, характеризуется сложной геологической историей, строением территории, что нашло отражение в рельефе.

Рельеф северной, восточной, и южной частей Гагаринского района приподнят. Они заняты небольшими Гжатско-Рузской и Гжатско-Протвинской возвышенностями с высотами до 250-270 м (наибольшие высоты 279 м и 281 м соответственно), представляющими собой плоские или слабоволнистые равнины, на фоне которых резко выделяются отдельные крупные холмы и цепочки гряд. Окраинные части возвышенностей глубоко и густо расчленены речными долинами (Гжать, Яуза, Олеля, Петровка и др.) и короткими оврагами и балками. Западную часть района занимает Гжатско-Вазузская (Сычёвская) низина, расположенная на высоте 185–195 м. Низина имеет форму котловины, что хорошо подчеркивается рисунком гидросети. Дно котловины слабо покато к северу. Однако и с севера низина замкнута Гжатско-Рузской возвышенностью, которую прорезает р. Вазуза. Рельеф дна котловины очень ровный. Междуречья заняты плоскими, слабо дренированными равнинами. Только узкие приречные полосы расчленены короткими притоками и ложбинами. Гжатско-Вазузская низина сложена песчаными отложениями, на ее поверхности местами встречаются озы и камы. Четвертичные отложения представлены различными моренами, лёссовидными суглинками. Мощность их от нескольких до 100 м. Они подстилаются каменноугольными известняками, доломитами, глинами, мергелями.

На формирование рельефа рассматриваемой территории решающее влияние оказали длительная континентальная эрозия в дочетвертичное время, а затем – аккумулятивная деятельность ледников последних двух оледенений. Окончательное формирование современного рельефа произошло в основном под влиянием московского ледника. После его ухода сформировалась современная гидрографическая сеть. Во время последнего валдайского оледенения и в голоцене происходила эрозионная разработка мореной равнины, оставшейся после отступления московского ледника.

Основные черты современного рельефа рассматриваемой территории сформировались в конце третичного периода.

В настоящее время рельеф представляет собой пологоволнистую мореную равнину, рассеченную речными долинами. Абсолютные высоты изменяются в основном от 200 м до 220 м. Формы рельефа однообразные, сглаженные. Неровности рельефа имеют обычно незначительную амплитуду, редко превышающую 10 м и лишь в местах образования долин рек и ручьёв относительная высота поверхности увеличивается до 20 и более метров.

### Гидрография, гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия

В пределах поселения для водоснабжения используют в основном воды Каширского и Подольско-Мячковского водоносных горизонтов карбона, представленных известняками, доломитами с прослойками мергелей, глин, песка.

Воды в отложениях карбона вскрыты буровыми скважинами во многих местах Гагаринского района и широко используются для водоснабжения населения. Глубина залегания этих вод изменяется в основном от 35 до 70 м. Воды удовлетворительного качества, в редких местах имеют повышенную минерализацию.

Гидрография

Основными реками, протекающими по территории поселения, являются р. Сежа,                     р. Руза, р. Ветца, р. Долгож, р. Брулиха, р. Слащево.

Река Сежа – приток реки Касни, протекает в восточной части поселения. Общая длина реки - 82 км. Исток реки находится южнее деревни Вырубово Вяземского района, впадает в р. Касню южнее деревни Дмитрово Сычевского района. Бассейн реки значительно заболочен.

Река Руза - река в Смоленской области России. Протекает по территории Вяземского и Гагаринского районов. Исток - севернее села Туманово, впадает в реку Касню в 83 км от её устья по правому берегу. Длина реки составляет 19 км, площадь водосборного бассейна — 63,6 км². На берегу реки расположена деревня Вятское Серго-Ивановского сельского поселения.

Река Ветца - река в Смоленской области России. Протекает по территории Вяземского и Гагаринского районов.  Впадает в реку Сежа в 47 км от её устья по левому берегу. Длина реки составляет 14 км. Вдоль течения реки расположены населённые пункты Серго-Ивановского сельского поселения – деревни Арменево, Первитино и Телятовка.

р. Долгож протяженностью 12 км впадает в р. Сежа. На берегу реки расположены: деревня Мамоново, село Серго-Ивановское, деревня Мостище Серго-Ивановского сельского поселения.

р. Брулиха протяженностью 9,9 км, впадающая в р. Сежа, р. Слащево протяженностью   12 км протекают в северной части поселения.

### Почвы

Почвенный покров пестрый. Холмистые возвышенности заняты дерново-средне- и сильноподзолистыми почвами на моренах. По склонам – дерново-сильно- и среднеподзолистые на лёссовидных суглинках. В низменностях – дерново-сильноподзолистые с пятнами дерново-подзолистых глеевых. Содержание гумуса в почвах 1,69%.

Для дерново-подзолистых почв характерно наличие трех горизонтов, различных по окраске, физическим, агрохимическим и биологическим свойствам. Верхний горизонт (перегнойный) темноокрашенный; в нем накапливается органическое вещество — гумус. В зависимости от количества и качества гумуса горизонт приобретает различные оттенки от светло-серого до темно-серого. В пахотном слое, который в большинстве случаев совпадает с перегнойным, сосредоточена основная масса корней льна и других культур —70—80% по весу и примерно 50% по длине, так как здесь больше всего содержится азота и других элементов пищи в доступной для растений форме, а также складывается относительно благоприятный водно-воздушный режим. В этом слое сосредоточено большое количество полезных микроорганизмов, принимающих участие в разложении органического вещества и мобилизации элементов пищи для растений.

Ниже перегнойного горизонта залегает подзолистый горизонт, сильно осветленный, белесый, по цвету напоминающий древесную золу. Он очень беден элементами пищи растений и гумусом, а также глинными минералами и состоит преимущественно из пылеватых частиц кремнезема. Он обычно имеет кислую реакцию, и в нем почти нет полезных микроорганизмов. По мощности подзолистого горизонта различают почвы разной степени оподзоленности. Так, если он резко выражен и мощнее перегнойного, то почву называют сильноподзолистой. Если он идет сплошной полосой, но его мощность меньше перегнойного — почва среднеподзолистая. У слабоподзолистых почв мощность его не больше 5 см или оплошной полосы подзолистого горизонта нет, а сохранились только отдельные белесые пятна.

За подзолистым следует горизонт вмывания (иллювиальный). В нем идет накопление окислов железа, алюминия, марганца и других веществ, вымытых из верхних слоев почвы. В связи с этим он характеризуется высокой плотностью, более тяжелым механическим составом, обычно имеет плитчатую структуру. Цвет его бурый, красноватый или желтый. Здесь развиваются анаэробные бактерии, которые способствуют образованию закисных соединений. При изобилии соединений железа горизонт называют рудяковым или ортштейно-вым. Мощность иллювиального горизонта составляет 30—70 см.

На глубине 90—150 см иллювиальный горизонт постепенно переходит в плотную, красно-бурого, желтого или палевого цвета материнскую породу, из которой образовалась почва. Материнская порода определяет механический и химической состав почвы, а также степень ее оподзоленности и другие свойства.

В последние годы площадь сельскохозяйственных угодий сокращается. Основными причинами сокращения площадей сельхозугодий, в том числе пашни, являются: изъятие их для несельскохозяйственных нужд, передача части земель в резервный фонд администраций, зарастание мелких контуров сельскохозяйственных угодий кустарником, а также нарушение земель в связи с добычей полезных ископаемых, торфоразработками, строительством.

В основном почвы по содержанию тяжелых металлов пригодны для возделывания всех сельскохозяйственных культур, при агрохимическом контроле растениеводческой продукции.

### Растительность

Основную долю территории муниципального образования занимают сельскохозяйственные земли. Земли лесного фонда на территории Серго-Ивановского сельского поселения представлены территориями площадью 3759,36 га. Территория поселения входит в подзону смешанных хвойно-широколиственных лесов,

Лесной фонд на территории сельского поселения находится в ведении филиала                          ОГКУ «Смолупрлес» Департамента Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного фонда, объектов животного мира и среды их обитания – Гагаринское лесничество (Гагаринское участковое лесничество, Гжатское участковое лесничество).

По целевому назначению леса на территории поселения относятся к эксплуатационным и защитным (расположенные вдоль железной дороги).

Использование защитных лесов предусматривает устойчивое управление лесами, сохранение биологического разнообразия лесов, повышение их потенциала, сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов, с одновременным использованием лесов при условии совместимости этого использования с ценным назначением лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

На территории поселения преобладают суходольные луга. В травяном покрове суходольных лугов преобладают низовые злаки, овсяница красная, пахучий колосок, мятлик луговой и другие.  Используются луга в качестве пастбищ. По поймам рек располагаются пойменные луга. На них растут травы: костер, пырей, мятлик, лисохвост,  а также много осок. В прудах, у самого берега растут ирисы, стрелолисты, камыши.  Хозяйственная деятельность человека на территории Серго-Ивановского сельского поселения, как и Смоленской области, в целом, несколько изменила его растительный покров, причем, в худшую сторону. Наибольший урон нанесен травянистым сообществам, многие из растений стали редкими и находятся на грани исчезновения. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения растения занесены в Красную книгу Смоленской области.  Среди них астрагал песчаный, башмачок крапчатый, гусиный лук желтый, колокольчик персиколистный, солнцецвет монетолистный и другие.

### 1.2.6. Выводы

На основании анализа природных условий и ресурсов можно охарактеризовать большую часть территории Серго-Ивановского сельского поселения как благоприятную для градостроительного освоения и хозяйственной деятельности. Исключениями могут служить территории, подверженные неблагоприятным процессам экзогенной геодинамики, таким как локальные карстовые проявления, карстовая суффозия, сезонное затопление поймы рек, в т.ч. территории оврагов и балок.

Кроме того, территория обладает потенциалом для сельскохозяйственного использования, поскольку характеризуется наличием почвенных ресурсов и благоприятными климатическими условиями.

## 1.3. Анализ существующей градостроительной ситуации

### 1.3.1. Описание границ Серго-Ивановского сельского поселения

Согласно закону Смоленской области от 28 декабря 2004 г. № 129-з (с изменениями от 29 апреля, 2 октября 2006 г., 14 июля 2008 г., 30 ноября 2011 г.) «О наделении статусом муниципального района муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом», установлены следующие границы Серго-Ивановского сельского поселения:

По смежеству с муниципальным образованием

Баскаковское сельское поселение

(узловая точка 23 - узловая точка 22)

Узловая точка 23 находится на границе между муниципальным образованием "Гагаринский район" Смоленской области и муниципальным образованием "Новодугинский район" Смоленской области, в 2,5 километра юго-западнее места впадения безымянного ручья в реку Холодный, в 3,2 километра юго-западнее деревни Мостище.

От узловой точки 23 граница проходит на северо-восток до места пересечения с лесной дорогой, соединяющей деревни Ларино и Веригино;

- далее идет 1,5 километра в том же направлении по лесной дороге, соединяющей деревни Ларино и Веригино, до места пересечения с рекой Холодный;

- далее проходит по середине реки Холодный вверх по течению до места ее пересечения с лесной дорогой, соединяющей деревни Сидорово и Дубровка;

- далее идет на восток до пересечения с рекой Брулиха, затем на юго-восток до места пересечения с безымянным ручьем;

- далее идет 2 километра по середине безымянного ручья вниз по течению до места впадения его в реку Сежа;

- далее проходит на юго-восток до узловой точки 22.

По смежеству с муниципальным образованием

Потаповское сельское поселение

(узловая точка 22 - узловая точка 24)

Узловая точка 22 находится на середине железной дороги Смоленского отделения Московской железной дороги, в 0,7 километра северо-восточнее моста через реку Сежа, в 1,2 километра восточнее деревни Васильевское.

От узловой точки 22 граница проходит 0,8 километра на юго-запад по железной дороге Смоленского отделения Московской железной дороги до места ее пересечения с рекой Сежа;

- далее идет 4,5 километра по середине реки Сежа вверх по течению до места ее пересечения с мелиоративным каналом;

- далее проходит на юго-восток по мелиоративному каналу;

- далее идет на юго-запад, огибая лесной массив по его восточной границе, до места пересечения с мелиоративным каналом в месте его поворота;

- далее проходит в том же направлении по мелиоративному каналу до места его пересечения с рекой Сежа;

- далее идет 2 километра посередине реки Сежа вверх по течению до узловой точки 24.

По смежеству с муниципальным образованием

"Вяземский район" Смоленской области

(узловая точка 24 - узловая точка Д)

Узловая точка 24 находится на границе между муниципальным образованием "Гагаринский район" Смоленской области и муниципальным образованием "Вяземский район" Смоленской области, в месте впадения в реку Сежа мелиоративного канала, в 0,9 километра юго-западнее деревни Семешкино.

От узловой точки 24 граница проходит 1,2 километра посередине реки Сежа вверх по течению;

- далее идет 1,3 километра на юго-запад до пересечения с автомобильной дорогой, ведущей в село Серго-Ивановское;

- далее проходит 2 километра в западном направлении, затем 1 километр в северо-западном направлении до места пересечения с рекой Ветца;

- далее идет 2,1 километра посередине реки Ветца вверх по течению до места впадения в нее мелиоративного канала;

- далее проходит по мелиоративному каналу до его торца;

- далее идет 0,4 километра на юго-запад, затем 1 километр на северо-запад, пересекая реку Ветца, 0,6 километра на юго-запад до северо-восточной границы 10 квартала Вяземского лесхоза;

- далее проходит 2,2 километра в северо-западном направлении по северо-восточной границе 10 квартала Вяземского лесхоза до пересечения с мелиоративным каналом;

- далее идет 2,5 километра в северо-западном направлении до пересечения с железной дорогой Смоленского отделения Московской железной дороги;

- далее проходит 1,4 километра на северо-запад;

- далее идет 1 километр на юго-запад, затем 0,8 километра на север, 0,7 километра на северо-запад до места пересечения с рекой Руза;

- далее проходит 0,3 километра посередине реки Руза вниз по течению;

- далее проходит 1,2 километра на юго-запад, затем 2 километра в южном направлении до границы лесного массива;

- далее идет 1,3 километра на запад по лесному массиву, пересекая линию электропередачи, затем 0,4 километра на юго-запад до пересечения с автомобильной дорогой Туманово-Шуйское;

- далее проходит 1,3 километра в юго-восточном направлении, затем 0,6 километра на северо-запад, 1 километр на юго-запад до пересечения с полевой дорогой, ведущей в деревню Комарово;

- далее идет 1,3 километра на северо-запад, затем 1,5 километра на северо-восток до места пересечения с рекой Руза;

- далее проходит 1,2 километра по середине реки Руза вверх по течению;

- далее идет на северо-запад, затем 1,2 километра на северо-восток, 0,8 километра на восток до пересечения с лесной дорогой, соединяющей село Шуйское и деревню Вятское;

- далее идет на северо-восток до узловой точки Д.

По смежеству с муниципальным образованием

"Новодугинский район" Смоленской области

(узловая точка Д - узловая точка 23)

Узловая точка Д находится в месте схождения границ муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области, муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области и муниципального образования "Новодугинский район" Смоленской области в 3,3 километра севернее водонапорной башни в деревне Вятское.

От узловой точки Д граница проходит 1,5 километра на юго-восток, пересекая полевую дорогу, соединяющую деревни Якшино и Вятское, затем 1,2 километра в северном направлении по западной границе лесного массива до пересечения с грунтовой проселочной дорогой, соединяющей деревни Якшино и Ларино;

- далее идет в северо-восточном направлении, огибая лесной массив по его западной границе, до узловой точки 23.

### 1.3.2.Функционально-планировочная организация территории

Территория Серго-Ивановского сельского поселения расположена в западной части Гагаринского района. В состав Серго-Ивановского сельского поселения входит 15 населённых пунктов: село Серго-Ивановское, деревня Арменево, деревня Беливцы, село Васильевское, деревня Вятское, деревня Ларино, деревня Мамоново, деревня Мостище, деревня Первитино, деревня Петрыкино, деревня Порубино, деревня Привалье, деревня Тюлино, деревня Телятовка, деревня Щиголево общей площадью 514,44 га, в которых постоянно проживают 1193 человека.

Сельское поселение характеризуется благоприятным географическим положением: близостью г. Гагарина, являющегося административным, промышленным, образовательным и культурным центром района, наличием системы транспортных связей с городом посредством автомобильного транспорта, что оказало существенное влияние на развитие системы расселения.

Основные планировочные оси на территории поселения представлены природными и антропогенными объектами. Среди природных объектов выделяются р. Сежа, р. Руза,                    р. Ветца, р. Долгож, р. Брулиха, р. Слащево, вблизи русел которых сформировались населенные пункты муниципального образования.

Среди антропогенных объектов, являющихся планировочными осями, выделим автомобильные дороги регионального значения IV технической категории: «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест)»  - Баскаково - Гагарин, пересекающую территорию муниципального образования с севера на юго-восток, «Серго-Ивановское – Мамоново - Вятское», «Мамоново - Ларино», «Мамоново - Ларино» - Тюлино в центральной части поселения, «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест)»  - Баскаково - Гагарин» - Арменево - Щиголево в южной части поселения, «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест)» - Туманово – Шуйское - Савенки в юго-западной части поселения, вдоль которых сформировались основные зоны относительно интенсивного использования территории, включающие населенные пункты, транспортную инфраструктуру, сельскохозяйственные угодья.

Основой планировки улично-дорожной сети населённых пунктов Серго-Ивановского сельского поселения становится типичная система, состоящая из основного направления, организующего и объединяющего между собой основные селитебные территории  населённых пунктов и общественно-деловые зоны. Этому основному направлению подчинены второстепенные тупиковые  улицы, организующие связь между жилыми массивами и основной осью.

Практически все населенные пункты, за исключением малонаселенных, включают в себя территории жилой застройки, сельскохозяйственного использования, транспортной и инженерной инфраструктуры, а также территории общественно-деловой застройки, в границах которой  размещают объекты социального и культурно-бытового назначения.

Жилая застройка всех населенных пунктов Серго-Ивановского сельского поселения представлена малоэтажными (индивидуальная жилая застройка и многоквартирные дома) жилыми домами.

### 1.3.3. Анализ современного функционального использования территорий  Серго-Ивановского сельского поселения

Рассматривая сложившееся функциональное использование территории Серго-Ивановского сельского поселения, можно выделить следующие виды территорий:

Таблица 4

| Код объекта | Наименование функциональной зоны | Описание функциональной зоны |
| --- | --- | --- |
| I. Зоны, расположенные в границах населенных пунктов |
| Зона градостроительного использования |  |
| 1. | Жилая зона (Ж) | В состав жилых зон могут включаться: 1) зоны застройки малоэтажными жилыми домами; 2) зоны застройки среднеэтажными жилыми домами; В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. (п.2,3 ст.35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 2. | Общественно-деловая зона (О) | В состав общественно-деловых зон могут включаться: 1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения; 2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения; Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи. (п.4,5,6 ст.35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 3. | Зона производственного использования (П) | В состав зон производственного использования могут включаться: 1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли; 2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду; Зоны производственного использования предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) | В состав зон инженерной и транспортной инфраструктуры могут включаться: 1) зона инженерной инфраструктуры 2) зона транспортной инфраструктуры Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования (Сх) | В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: 1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); 2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. (п.9 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 6 . | Зона рекреационного назначения (Р) | В состав зон рекреационного назначения могут включаться: - зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. - зоны особо охраняемых территорий. В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. (п.11,12 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 7 . | Зона специального назначения (Сп) | В состав зон специального назначения могут включаться: - зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. - зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения. |
| II. Зоны, расположенные вне границ населенных пунктов |
| Зона производственного использования | В состав зон производственного использования могут включаться: 1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли; 2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду; 3) иные виды производственной инфраструктуры. Зоны производственного использования предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | В состав зон инженерной и транспортной инфраструктуры могут включаться: 1) зона инженерной инфраструктуры 2) зона транспортной инфраструктуры Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона сельскохозяйственного использования | В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: 1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); 2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. (п.9 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона рекреационного назначения | В состав зон рекреационного назначения могут включаться: - земли лесного фонда. - зоны в границах территорий, занятых лесами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. - зоны особо охраняемых территорий. В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. (п.11,12 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона специального назначения | В состав зон специального назначения могут включаться: - зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. - зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения. |

### 1.3.4. Анализ современного распределения земель Серго-Ивановского сельского поселения по целевому назначению

Площадь территории Серго-Ивановского сельского поселения составляет 14 008,16 га.

Земельный кодекс Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 25.10.2001г.) устанавливает деление земель по целевому назначению. Распределение земель по целевому назначению (по категориям земель) приведёно в таблице 5.

Таблица 5

Распределение земель Серго-Ивановского сельского поселения

по целевому назначению (по категориям земель). Современное положение

| Категории земель | Ед. измерения | Площадь/процент от общей площади территории МО |
| --- | --- | --- |
| Населённых пунктов | га | 514,44 |
|  | % | 3,67 |
| Сельскохозяйственного назначения | га | 9562,17 |
|  | % | 68,26 |
| Промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 134,09 |
|  | % | 0,96 |
| Лесного фонда | га | 3759,36 |
|  | % | 26,84 |
| Земли запаса | га | 38,10 |
|  | % | 0,27 |
| ИТОГО: | га | 14008,16 |
|  | % | 100 |

В настоящее время основная доля земель приходится на земли сельскохозяйственного назначения -  9562,17 га (68,26 %). Второе место по площади занимают земли лесного фонда - 3759,36 га (26,84 %). Далее следуют земли населенных пунктов - 514,44 га (3,67 %); земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения – 134,09 га (0,96 %), затем земли запаса – 38,10 га (0,27 %). Другие категории земель в Гоголевском сельском поселении не представлены.

Границы земель вышеуказанных категорий отображены на карте, входящей в состав генерального плана Серго-Ивановского сельского поселения «Карта границ земель различных категорий» (М 1:10 000).

Состав и порядок использования земель различных категорий определены Земельным кодексом Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 25.10.2001г.) и иным действующим законодательством Российской Федерации.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границей населенного пункта, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В состав земель сельскохозяйственного назначения входят сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, зданиями, строениями, сооружениями, используемые для производства, хранения и первичной обработки сельскохозяйственной продукции.

Земли промышленности и иного специального назначения являются земли, расположенные за границами населенных пунктов и используемые или предназначенные для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов транспорта, осуществления иных специальных задач.

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления – вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

К землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах; занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые  и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Границы села Серго-Ивановское, деревни Арменево, деревни Беливцы, села Васильевское, деревни Вятское, деревни Ларино, деревни Мамоново, деревни Мостище, деревни Первитино, деревни Петрыкино, деревни Порубино, деревни Привалье, деревни Тюлино, деревни Телятовка, деревни Щиголево отделяют земли населенных пунктов от земель сельскохозяйственного назначения, промышленности и иного специального назначения, лесного фонда и водного фонда. Таким образом, в соответствии с земельным законодательством в составе земель населенных пунктов не могут находиться земли других категорий.

### 1.3.5. Анализ строительно-планировочных условий и возможностей территориального развития поселения

В настоящее время территория Серго-Ивановского сельского поселения обладает инвестиционной привлекательностью для развития жилищного строительства для удовлетворения спроса граждан на доступное и комфортное жильё. Муниципальное образование характеризуется близостью к центру района г. Гагарин (село Серго-Ивановское расположено в 16 км к юго-западу от г. Гагарин), связано с ним автодорожным транспортом.

В населенных пунктах муниципального образования в существующих границах имеются территориальные резервы для развития. При определении потенциально возможного назначения территорий внутри населённых пунктов следует учесть градостроительные ограничения, в т.ч. наличие зон с особыми условиями использования территорий.

Также при ограниченных возможностях территориального развития населенных пунктов в существующих границах расширение населенных пунктов возможно за счет прилегающих земель сельскохозяйственного назначения. При этом возникает необходимость перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. При определении территорий, потенциально пригодных для развития населённых пунктов за пределами их границ,  необходимо учесть, помимо наличия зон с особыми условиями использования территорий, также и геоморфологическую характеристику территории по условиям строительства, исключив из рассмотрения  территории, занятые балками, оврагами, нарушенными территориями, долинами рек, заболоченные территории, территории, имеющие неблагоприятные условия для строительства (с уклонами рельефа больше 20%) и требующие предварительных серьезных инженерно-технических мероприятий, территории, попадающие в границы зон залегания полезных ископаемых.

Таким образом, наиболее высоким потенциалом и инвестиционной привлекательностью с точки зрения градостроительного освоения обладают следующие территории:

- свободные от застройки территории в существующих границах с. Серго-Ивановское в северо-восточной и западной его частях, а также территории сельскохозяйственного назначения, прилегающие к западной границе населенного пункта.

- свободные от застройки территории в существующих границах д. Мамоново в юго-западной ее части.

- свободные от застройки территории в существующих границах с. Васильевское в восточной его части, а также территории сельскохозяйственного назначения, прилегающие к западной, восточной и южной границам населенного пункта. Территории сельскохозяйственного назначения, прилегающие к западной границе села, также соединяют части населенного пункта (анклавы) между собой.

- в качестве перспективного направления развития селитебной функции д. Беливцы выбраны территории сельскохозяйственного назначения, соединяющие части населенного пункта (анклавы) между собой.

- учитывая ограниченность территориальных резервов для застройки в существующих границах д. Ларино, в качестве перспективного направления развития селитебной функции выбраны территории, прилегающие к юго-восточной границе населенного пункта.

- свободные от застройки территории в существующих границах д. Вятское в западной ее части, а также территории сельскохозяйственного назначения, прилегающие к восточной и юго-западной границе населенного пункта. Территории сельскохозяйственного назначения, прилегающие к восточной границе деревни, также соединяют части населенного пункта (анклавы) между собой.

- свободные от застройки территории в существующих границах д. Первитино в центральной ее части, а также территории сельскохозяйственного назначения, прилегающие к западной границе населенного пункта. Территории сельскохозяйственного назначения, прилегающие к южной границе деревни, соединяют части населенного пункта (анклавы) между собой путем установления  в проектных границах зоны рекреационного назначения Р1.

- свободные от застройки территории в существующих границах д. Телятовка в южной ее части, а также территории сельскохозяйственного назначения, прилегающие к западной границе населенного пункта.

- в качестве перспективного направления развития селитебной функции д. Арменево выбраны территории сельскохозяйственного назначения, соединяющие части населенного пункта (анклавы) между собой.

## 1.4. Анализ социально-экономического состояния территории

### 1.4.1. Население и современная демографическая ситуация

Численность населения – важнейший социально-экономический показатель. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития территории. На сегодняшний день демографическая проблема – одна из важнейших социально-экономических проблем как для Гагаринского муниципального района в целом, так и Серго-Ивановского муниципального образования в частности.

Численность постоянного населения  Серго-Ивановского сельского поселения на 01.01.2014 г., составила 1193 человека.

В состав поселения входят 15 населенных пунктов, село  Серго-Ивановское является административным центром Серго-Ивановского муниципального образования.  Динамика изменения численности населения тесно связана с экономическими причинами, происходящими в стране, в последние годы в поселении наблюдается стабилизация численности населения.

Таблица 6

Динамика изменения численности населения поселения

| Численность населения, тыс.чел | 01.01.2010 | 01.01.2011 | 01.01.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серго-Ивановское сельское поселение | 1374 | 1310 | 1265 | 1220 | 1193 |

Таблица 7

Численность населения по населенным пунктам поселения

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | 01.01.2014 |
| --- | --- | --- |
| 1 | село Серго-Ивановское | 530 |
| 2 | деревня Мамоново | 272 |
| 3 | деревня Первитино | 220 |
| 4 | деревня Арменево | 34 |
| 5 | деревня Беливцы | 4 |
| 6 | село Васильевское | 58 |
| 7 | деревня Вятское | 13 |
| 8 | деревня Ларино | 21 |
| 9 | деревня Мостище | 17 |
| 10 | деревня Парубино | 1 |
| 11 | деревня Привалье | 0 |
| 12 | деревня Петрыкино | 3 |
| 13 | деревня Тюлино | 7 |
| 14 | деревня Телятовка | 5 |
| 15 | деревня Щиголево | 8 |
|  | Итого | 1193 |

Основными факторами, определяющими численность населения, является естественное движение или естественный прирост-убыль населения (складывающийся из показателей рождаемости и смертности) и механическое движение населения (миграция).

В последние годы показатели рождаемости и смертности в муниципальном образовании менее благоприятны, чем в среднем по району. В настоящее время в поселении уровень рождаемости ниже уровня смертности. Так, по данным статистики, в 2014 г. общее число родившихся составило 9,2‰, общее число умерших 17,1‰, в результате уровень естественного прироста составил -7,9‰.

Естественный прирост остается главным фактором формирования демографической ситуации, отчасти он корректируется миграционным приростом, но величина его на сегодняшний день незначительна.

Возрастная структура

На протяжении длительного времени возрастная структура поселения характеризуется относительно высокой долей населения в трудоспособном возрасте. За последние годы значительно сократилась доля детей и подростков. Доля лиц старше трудоспособного возраста постоянно увеличивается.

Возрастная структура населения по данным на 01.01.2013 г. характеризуется  неравномерным распределением населения младше и старше трудоспособного возраста. Так численность населения в трудоспособном возрасте по данным муниципального образования составляет 56% от общей численности населения. На долю населения младше и старше трудоспособного возраста приходится 15% и 29% соответственно. Переход части населения трудоспособного возраста в группу населения старше трудоспособного приведет к увеличению людей старше трудоспособного возраста, и это не будет компенсироваться за счёт вступления населения младшей возрастной группы в трудоспособный возраст.

### 1.4.2. Анализ экономической базы развития поселения

Экономика поселения ориентирована на сельскохозяйственное производство. По состоянию на 01.01.2012 года в Общероссийском государственном реестре в поселении состоит на учете 2 сельскохозяйственных предприятия. Из них 1 сельскохозяйственный производственный кооператив им. Горького, 1 хозяйство – ООО «Агрофирма «Успех»».

Общая земельная площадь составляет 1123 гектара, в том числе 615 гектар пашни, 70 гектар естественных сенокосов и 436 гектар пастбищ.

В хозяйствах поселения имеется 13 тракторов всех марок.

Трактора выработали свой моторесурс на 100%. Число зерновых комбайнов составляет 3 единицы.

Структура товарной продукции составила: растениеводство 100 %. Стоимость основных средств составляет 8,0 млн. рублей.

Общая посевная площадь 2012 года по СПК им. Горького составила 90 гектар зерновых и 608 га многолетних трав прошлых лет Многолетних трав в 2012 году убрано на площади 300 га, заготовлено 500 тонн сена.

ООО «Агрофирма «Успех» занимается выращиванием многолетних трав. Оформлено в собственность 437 га земли. Посевная площадь в 2012 году составила 255 га многолетних трав. Убрано 200га, сена заготовлено 310 тонн.

На территории поселения зарегистрировано одно фермерское хозяйство «Дорожкина», которое занимается производством сельхозпродукции (мяса, молока, овощей).

Численность крупного рогатого скота по состоянию на 01.10.2012г. составила                        33 головы.

Продуктивность коров сложилась в фермерском хозяйстве «Дорожкина» – 2625 кг молока на 1 голову в год.

За 2012 год было получено всего 7 голов телят.

Всего выращено скота на мясо в 2012 году 6,3 тонны (говядина).

Произведено овощей: 1,0 тонна картофеля и 40 т капусты.

Среднегодовая численность занятых в экономике муниципального образования  в 2012 году составила:

Таблица 8

Трудовые ресурсы

| № п/п | Наименование показателей | един. изм. | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Численность населения всего из них: Трудоспособное население Нетрудоспособное население из них: пенсионеров детей | чел. чел. чел. чел. чел. | 1220 700 520 223 187 |
| 2. | Численность работающего населения, всего в том, числе: -работает на территории сельского поселения - работает за пределами сельского поселения в том числе: работает за пределами Гагаринского района - число лиц занимающихся - индивидуальной трудовой - деятельностью - работающих по найму у частных граждан - студенты | чел чел. чел. чел. чел. чел чел. | 629 91 503 307 4 15 16 |
| 3. | Число безработных | чел. | 80 |

Существует ограниченность мест приложения труда, что влечёт за собой отток населения в трудоспособном возрасте.

В материальной сфере производства занято 10% экономически активного населения. Наибольший вес в нематериальном производстве занимает образование. Уровень безработицы находится на среднем уровне. Как правило, население без регистрации трудовой деятельности занято в домашнем хозяйстве производством для реализации товаров и услуг или работает за пределами поселения.

### 1.4.3. Анализ системы культурно-бытового обслуживания

Объекты культурно-бытового обслуживания местного значения, расположенные на территории поселения, по подчиненности можно разделить на объекты районного и поселенческого значения. В прошлом была заложена сравнительно развитая система культурно-бытового обслуживания. В последнее десятилетие учреждения культурно-бытового обслуживания развивались в условиях рыночной экономики.

Недостаток источников финансирования (бюджетных и внебюджетных) сдерживает развитие тех сфер обслуживания, которые в силу своей специфики испытывают трудности вхождения в рыночные отношения. Прежде всего, это касается учреждений здравоохранения и образования. Для определения обеспеченности населения основными видами учреждений обслуживания использованы следующие документы:

- Региональные нормативы, утвержденные постановлением  Администрации Смоленской области от 28.02.2014 № 141 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Смоленской области «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области» в новой редакции»;

-   СНиП 2.07.01.-89*;

- Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры, одобренная распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р;

- Социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства РФ             № 1063-р от 03.07.1996.

#### 1.4.3.1. Система образования

Система образования на территории Серго-Ивановского сельского поселения представлена одним объектом дошкольного образования и одним объектом среднего образования.

Таблица 9

Учреждения образования

| Наименование объекта и адрес | Емкость по проекту, мест | Число учеников, чел. | Уровень наполняемости, % |
| --- | --- | --- | --- |
| МОУ Серго-Ивановская средняя школа ул. Школьная, д.27 | 220 | 80 | 36% |
| МДОУ на базе Серго-Ивановской средней школы ул. Школьная, д.27 | 20 | 20 | 100% |

#### Наполняемость общеобразовательных учреждений имеет достаточно низкий уровень, что отражает неблагоприятную демографическую обстановку в конце 90-х, начале 2000-ых годов.

#### 1.4.3.2. Система здравоохранения

Система здравоохранения Серго-Ивановского сельского поселения представлена тремя фельдшерско-акушерскими пунктами. Фельдшерско-акушерский пункт является лечебно-профилактическим учреждением, осуществляющим начальный (доврачебный) этап оказания медицинской помощи в сельской местности, поэтому в проекте не оценивается мощность подобных учреждений.

Таблица 10

Перечень объектов здравоохранения

| Наименование | Емкость по факту |
| --- | --- |
| ФАП с. Серго-Ивановское | 4 посещения в смену |
| ФАП д. Первитино | 1 посещение в смену |
| ФАП д. Мамоново | 1 посещение в смену |

Население муниципального образования получает амбулаторно-поликлинические и стационарные услуги в районных учреждениях здравоохранения, анализ емкости которых был произведен в Схеме территориального планирования Гагаринского муниципального района.

#### 1.4.3.3. Физическая культура и спорт

Развитие физической культуры и массового спорта относится к одному из методов организации общественной жизни, а также является  важнейшим элементом в оздоровлении нации.

На территории поселения объекты физической культуры и спорта имеются только при образовательном учреждении, сложившаяся ситуация существенно ограничивает возможность их использования для населения старшего возраста.

Обеспеченность объектами физкультуры и спорта на территории поселения следует охарактеризовать, как низкую. Следует дополнительно отметить, что спортивные объекты размещены при образовательных учреждениях, что не позволяет заниматься спортом всем жителям поселения. Уровень развития материальной базы и инфраструктуры спорта в настоящее время не соответствует современным требованиям. Поэтому важнейшей задачей в области развития массового спорта является укрепление и модернизация материально-технической базы, создание условий для подготовки и привлечения к работе квалифицированных кадров.

#### 1.4.3.4. Библиотечное обслуживание

На территории Серго-Ивановского сельского поселения действуют два учреждения библиотечного обслуживания. Согласно действующим нормативам в поселениях с численностью населения от 1000 до 3000 чел. необходимо два объекта библиотечного обслуживания, таким образом, число учреждений достаточно для обслуживания населения муниципального образования.

В ближайшей перспективе необходимо решить ряд существующих проблем в сфере библиотечного обслуживания населения, во-первых - обновление и увеличение мощности книжного фонда, во-вторых, обеспечение библиотек высокоскоростным доступом в сеть «Интернет».

#### 1.4.3.5. Организация досуга

На территории Серго-Ивановского сельского поселения действуют два учреждения культурно-досугового типа на 280 мест.

Уровень обеспеченности числом мест в зрительных залах в учреждении культурно - досугового типа соответствует нормативному показателю, но необходима модернизация, направленная на обеспечение соответствия современным требованиям, в том числе, по уровню технического состояния помещений, уровню информатизации, оснащению мультимедийными устройствами и обеспечению доступа к всемирной сети «Интернет».

Развитие духовного и культурного потенциала поселения должно предусматривать расширение сети учреждений культуры и искусства, повышение качества и количества предоставляемых услуг, организацию новых типов учреждений культурно - досуговой деятельности - многопрофильных центров культурно - досугового назначения, клубов по интересам, семейных, детских развлекательных комплексов и др.

#### 1.4.3.6. Бытовое обслуживание

Обеспечение бытового обслуживания населения является важной задачей для органов местного самоуправления. Развитие системы объектов торговли, общественного питания, связи создает благоприятный инвестиционный климат, позволяя обеспечить достойные условия проживания местного населения и привлекаемых специалистов, что не может не оказать положительного воздействия на развитие экономики, в первую очередь, на отрасли, требующие привлечения внешних трудовых ресурсов, а также сократить отток населения.

На территории поселения действуют 5 магазинов, одно отделение «Почта России». Уровень обеспеченности магазинами продовольственных и непродовольственных товаров соответствуют нормативному уровню, однако данный показатель носит ориентировочный характер, а реальные потребности современного рыночного общества его существенно превышают.

## 1.5. Существующие объекты федеральной, региональной и муниципальной собственности на территории Серго-Ивановского сельского поселения

На территории Серго-Ивановского сельского поселения располагаются объекты недвижимости федеральной, региональной, муниципальной и частной форм собственности, к которым относятся объекты, принадлежащие как юридическим, так и частным лицам.

Объекты капитального строительства федерального значения, а также земельные участки (территории), предоставленные для их размещения:

  - земли лесного фонда;

  - объекты культурного наследия федерального значения;

  - территории железных дорог федерального значения.

Объекты капитального строительства регионального и районного значения, а также земельные участки (территории), предоставленные для их размещения:

  - объекты культурного наследия регионального значения;

  - территории автомобильных дорог регионального значения;

  - объекты капитального строительства производственного и коммунально-складского назначения;

  - объекты капитального строительства сельскохозяйственного назначения;

  - объекты капитального строительства учебно-образовательного назначения;

  - объекты капитального строительства здравоохранения;

  - объекты капитального строительства инженерной инфраструктуры:

ОКС электроэнергетики – подстанция 35 кВ, ЛЭП 35 кВ, ЛЭП 110 кВ.

ОКС газоснабжения – газопровод распределительный среднего давления, ГРП;

Объекты капитального строительства местного значения, а также земельные участки (территории), предоставленные для их размещения:

  - территории малоэтажной жилой застройки;

  - территории общественной застройки (за исключением территорий, находящихся в частной собственности);

  - объекты капитального строительства культурно-досугового назначения;

  - объекты капитального строительства спортивного назначения;

  - территории общего пользования в границах населенных пунктов (зеленые насаждения, улицы, дороги, проезды, площадки);

  - территории специального назначения, в том числе кладбищ;

  - объекты капитального строительства инженерной инфраструктуры:

ОКС электроэнергетики – трансформаторные подстанции, ЛЭП 10 кВ

ОКС газоснабжения – газопровод распределительный низкого давления;

ОКС водоснабжения – артезианские скважины и водонапорные башни, водопроводы.

## 1.6. Жилой фонд

Жилой фонд Серго-Ивановского сельского поселения составляет 37,0 тыс. м2, в том числе: многоквартирные жилые дома – 11007,8 кв.м ( 30 %); индивидуальные жилые дома. – 25992,2 кв.м (70 %).

Средняя жилобеспеченность – 30,8 м2/чел.

Таблица 11

Характеристика жилого фонда

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные | Обеспеченность коммунальными услугами (дворов/человек) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во квартир | Общ. площадь (кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеченности жильем (кв.м./чел) | Центральный | Сетевой газ |
|  |  |  |  |  |  |  | водопровод |  |
|  |  |  |  |  |  |  | дворов (квартир) | человек | дворов | человек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Многоквартирный жилищный фонд | 14 | 174 | 9259,1 | 459 | 20,2 | 174 | 459 | 95 | 285 |
| 2 | Блокированной застройки | 15 | 46 | 1748,7 | 84 | 20,8 | 17 | 34 | 16 | 32 |
| 3 | Индивидуальный жилищный фонд | 195 | 195 | 25992,2 | 660 | 39,4 | 50 | 43 | 18 | 15 |
|  | Дачники | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Серго-Ивановскому с/п | 224 | 415 | 37000 | 1203 | 30,8 | 241 | 536 | 129 | 332 |

Таблица 12

Существующая жилая застройка по населенным пунктам сельского поселения

| № п/п | Населенные пункты | Среднеэтажная жилая застройка , га | Малоэтажная (индивидуальная) жилая застройка, гаж |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | с. Серго-Ивановское | 8,68 | 54,38 |
| 2 | д. Мостище |  | 20,30 |
| 3 | д. Мамоново | 4,15 | 60,56 |
| 4 | с. Васильевское |  | 33,65 |
| 5 | д. Первитино |  | 44,12 |
| 6 | д. Арменево |  | 23,15 |
| 7 | д. Телятовка |  | 6,76 |
| 8 | д. Ларино |  | 20,55 |
| 9 | д. Вятское |  | 12,35 |
| 10 | д. Привалье |  | 6,18 |
| 11 | д. Петрыкино |  | 11,74 |
| 12 | д. Беливцы |  | 6,75 |
| 13 | д. Тюлино |  | 10,24 |
| 14 | д. Порубино |  | 8,79 |
| 15 | д. Щиголево |  | 11,01 |
|  | Всего | 12,83 | 330,53 |

ж  По обмеру чертежа

Выводы:

Порядка 78% жилья поселения находится в частной собственности. Жилищный фонд представлен среднеэтажной и малоэтажной (индивидуальной) застройкой. Жилобеспеченность средняя.  В целом оборудованность жилого фонда поселения инженерным обеспечением следует характеризовать как среднюю.

## 1.7.	Анализ состояния транспортной инфраструктуры

### 1.7.1. Внешний транспорт и улично-дорожная сеть

Транспортная инфраструктура Серго-Ивановского сельского поселения представлена   автомобильным и железнодорожным транспортом.

Автомобильный транспорт

Автодорожная сеть муниципального образования принимает нагрузку в направлении межрегиональных, внутриобластных и местных связей.

Каркас транспортной автомобильной сети поселения состоит из автомобильных дорог регионального значения IV технической категории: «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест)» - Баскаково - Гагарин, пересекающей территорию муниципального образования с севера на юго-восток, «Серго-Ивановское – Мамоново - Вятское», «Мамоново - Ларино», «Мамоново - Ларино» - Тюлино в центральной части поселения, «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест)»  - Баскаково - Гагарин» - Арменево - Щиголево в южной части поселения, «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест)» - Туманово – Шуйское - Савенки в юго-западной части поселения, автомобильных дорог местного значения, а также улично-дорожной сети населенных пунктов.

Характеристика автодорог регионального и местного значения Серго-Ивановского сельского поселения представлена в таблице 13.

Таблица 13

Характеристика автомобильных дорог Серго-Ивановского сельского поселения

| Наименование автомобильных дорог | Протяженность в границах муниципального образования, км | Категория | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| Регионального значения |
| «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест)» - Баскаково - Гагарин | 11,10 | IV | асфальтобетон |
| «Серго-Ивановское – Мамоново - Вятское» | 9,53 | IV | асфальтобетон |
| «Мамоново - Ларино» | 4,55 | IV | асфальтобетон |
| «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест)» - Баскаково - Гагарин» - Арменево - Щиголево | 8,30 | IV | асфальтобетон |
| «Мамоново - Ларино» - Тюлино | 0,80 | IV | гравий |
| Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест)» - Туманово – Шуйское - Савенки | 3,60 | IV | асфальтобетон |
| ИТОГО: | 37,88 |  |  |
| Местного значения |
| Подъезд к д. Первитино | 0,60 | V | н/д |
| Подъезд к д. Телятовка | 0,80 | V | н/д |
| Подъезд к д. Мостище | 0,60 | V | н/д |
| Подъезд к д. Порубино | 5,10 | V | н/д |
| Подъезд к д. Беливцы | 1,50 | V | н/д |
| Подъезд к д. Привалье | 2,80 | V | н/д |
| Прочие дороги местного значения | 0,80 | - |  |
| ИТОГО: | 12,20 |  |  |

Плотность автодорожной сети регионального значения поселения – 22,04 км/100 км², местного значения – 8,71 км/100 км².

Внутренняя транспортная сеть населенных пунктов Серго-Ивановского сельского поселения характеризуется наличием основного направления, представленного главной поселковой улицей, а также систему основных и второстепенных улиц в жилой застройке.

Существующая геометрия внутренней транспортной сети связана с  геометрией планировочной структуры, обусловленной исторически сложившейся застройкой и особенностями геоморфологии.

Главные поселковые улицы обеспечивают корреспонденцию между планировочными блоками внутри населенных пунктов, а также транзитное движение транспортных средств через населенные пункты. Минимальная нормативная ширина   главной поселковой улицы – 15-18 метров в красных линиях (рекомендуемая при новой застройке – 20-26 м). Зачастую ширина улицы в красных линиях не выдерживается, что обусловлено исторически сложившейся застройкой. При организации движения транспорта в местах пересечения элементов улично-дорожной сети в настоящее время организованы нерегулируемые перекрестки.

Основные улицы в жилой застройке предназначены для организации транспортно-пешеходных связей внутри жилой застройки. Ширина в красных линиях составляет 12-15 метров (рекомендуемая ширина при осуществлении нового строительства – 20 м). В системе исторически сложившейся застройки указанная ширина улиц в красных линиях выдерживается не всегда.

Основным направлением развития системы внутреннего транспорта является выполнение комплекса мероприятий по организации безопасности дорожного движении, в частности, по устройству светофорного регулирования территории, а также организация пешеходных переходов.

Железнодорожный транспорт

Территорию поселения пересекает железнодорожная линия магистральная двухпутная электрифицированная линия Москва – Минск – Брест, проходящая через станцию Серго-Ивановская. Она является одной из важнейших магистралей страны и связывает Российскую Федерацию со странами Центральной и Западной Европы, а также с нашим стратегическим партнером – республикой Беларусь.

### 1.7.2. Анализ организации пассажирского сообщения

Пассажирские перевозки на территории Серго-Ивановского сельского поселения осуществляются автомобильным транспортом.

Автомобильный транспорт

По территории Серго-Ивановского сельского поселения проходит автобусный маршрут №107 «Гагарин – Баскаково – Серго-Ивановское – Мамоново - Первитино», его характеристика представлена ниже.

Таблица 14

Маршрут №107 «Гагарин – Баскаково – Серго-Ивановское – Мамоново - Первитино» Автовокзал Баскаково 06 - 00 06 - 40 (Мамоново) 07 - 40 08 - 40 (Мамоново-Первитино) 12 - 20 13 - 10 (Мамоново) 14 - 10 14 - 55 (Первитино) 17 - 50 18 - 40 (Мамоново) 20 - 15 20 - 40 (Баскаково)

Наиболее проблематичными в отрасли транспортного хозяйства остаются   автомобильные перевозки - на них задействованы автобусы различных  марок отечественного производства. Растет степень износа основных фондов.

Железнодорожный транспорт

Территория Смоленской области обслуживается Московской железной дорогой. Основная железнодорожная двухпутная электрифицированная магистраль Москва – Минск – Брест имеет особое, как пассажирское, так и грузовое, значение и проходит через следующие города:  Гагарин, Вязьма, Сафоново, Ярцево и Смоленск.

Основная характеристика железнодорожной магистральной линии представлена в таблице ниже.

Таблица 15

Характеристика железнодорожных магистральных линий

| Категория линии | Количество путей | Вид тяги | Интенсивность движения (пар поездов/сутки) | Максима льная скорость движения, км/ч | Направление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Пассажирских | Грузовых |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Магистральная | Двухпутная | электровозная | 63/63 | 24/24 | 39/39 | груз. - 80, пасс. – до 140 | Бородино-Вязьма-Смоленск-Красное |

На территории Серго-Ивановского сельского поселения расположена железнодорожная станция Серго-Ивановская. Код станции Серго-Ивановская - 17530. Имеется станционное здание, в котором осуществляют продажу пассажирских билетов, прием и выдачу багажа. А так же на остановке совершают прием и выдачу:

- мелких отправок грузов, требующих хранения в крытых складах;

- повагонных отправок грузов, допускаемых к хранению на открытых площадках.

Ближайшие остановочные пункты данного направления МЖД станции Василисино и 205 км. Свое название станция получила из-за близкого месторасположения села, а то, в свою очередь в честь известного в Смоленской губернии общественного деятеля Иванова С.С., который в XIX веке возле села Тёсово Сычёвского района проводил опыты по выращиванию различных кормовых культур (в основном кукурузы). Расписание движения пригородных пассажирских поездов по указанной станции представлено в таблице ниже.

Таблица 16

Расписание движения пригородных пассажирских поездов по                                                                ст. «Серго-Ивановская»

| № | Направление | Дни следования | Количество поездов в день |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вязьма-Бородино | ежедневно | 3 |
| 2. | Вязьма-Можайск | ежедневно | 2 |

### 1.7.3. Выводы по обеспеченности территории транспортной инфраструктурой

К достоинствам сложившейся транспортной инфраструктуры на территории Серго-Ивановского сельского поселения относятся:

-  охват поселения системой транспортного обслуживания, в т.ч. наличие развитой системы пассажирского сообщения;

К недостаткам сложившейся транспортной инфраструктуры на территории Серго-Ивановского сельского поселения относятся:

- основным недостатком автобусного обслуживания территории муниципального образования является малое число рейсов в обслуживании населённых пунктов, а также высокая степень износа автобусов, осуществляющих пассажироперевозки

- не все дороги и улицы поселения имеют твердое покрытие.

## 1.8. Анализ организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения

Согласно п.19 ч.1 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления поселения относится организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Для организации захоронения в структуре муниципального образования выделены территории, отнесенные к зонам специального назначения - кладбища традиционного захоронения с возможностью захоронения после кремирования.

Характеристики существующих кладбищ на территории Серго-Ивановского сельского поселения приведены в таблице 17.

Таблица 17

Характеристики существующих кладбищ

| № п/п | Наименование | Площадь, га | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кладбище, расположенное к востоку от д. Первитино | 0,51 | 50 |
| 2. | Кладбище, расположенное около западной границы д. Вятское | 0,96 | 50 |
|  | Итого | 1,47 |  |

Согласно СНиП 2.07.01-89*, при расчете площади кладбищ, следует принимать нормативным показателем площади территории под захоронение 0,24 га/тыс. чел. Принимая во внимание существующую численность населения 1193 человека, расчетная потребность в территориях для захоронения, при 100% захоронении традиционным способом, составляет 0,29 га. Исходя из этого, можно сделать заключение о том, что территория муниципального образования обеспечена местами для захоронений.

## 1.9. Анализ организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

### 1.9.1. Водоснабжение

В настоящее время источником водоснабжения Серго-Ивановского сельского поселения Гагаринского района являются подземные воды, обеспечивающие все хозяйственно-питьевые и промышленные нужды. Добычу воды, ее очистку, обеззараживание и транспортировку до потребителей в Серго-Ивановском сельском поселении коммунальную услугу по водоснабжению предоставляет ООО "Маяк".

Распределительная система водоснабжения сельского поселения включает в себя                  3 водозабора (3 артезианских скважин, 3 насосных станций), 3 водопроводных башни, 3,8 км поселковых водопроводных сетей:

- в с. Серго-Ивановское

1. Водонапорная башня – 2 штуки, год постройки 1973, глубина 28-36 м, процент износа – 100 %.

2. Водопроводные сети «Реконструкция отдельных участков наружных сетей питьевого водопровода» год постройки 2009 г, протяженность – 1285 м, процент износа -             15 %.

- в д. Мамоново

1. Водонапорная башня - год постройки 1976, глубина 28 м, 100 % износ.

2. Водопроводные сети «Реконструкция сетей питьевого водоснабжения» - протяженность – 2523 м, год постройки 2005, процент износа – 39 %.

Характеристика действующей системы водоснабжения в Серго-Ивановском сельском поселении представлена в таблице 18.

Очистка воды в основном не  производится. На текущий момент система водоснабжения сельского поселения не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет в сельском поселении около 20%.

Таблица 18

Характеристика действующей системы водоснабжения в Серго-Ивановском сельском поселении

| № п/п | Наименование сельских поселений муниципально-го района | Насосные станции (ед.) | Артезианские скважины (ед.) | Напорный водовод (км) | Водонапорные башни (ед.) | Водопроводы (км) | Уличные колонки (ед.) | Получают воду от центрального водопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | Год ввода | Средний Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Средний Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Человек | % к общему числу жителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,700 | 1972 | 82 |  |  |  |  |  |
| 1 | СЕРГО-ИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | 3 | х | х | 3 | х | х | 0,000 | х | х | 3 | х | х | 3,785 | х | х | 19 | х | х | 536 | 45 |
| 1.1 | Деревня Мамоново | 1 | 1976 | 74 | 1 | 1976 | 74 | 0,000 | х | х | 1 | 1976 | 74 | 2,523 | 2003 | 39 | 5 | 2003 | 20 | 120 | 44 |
| 1.2 | Село Серго-Ивановское | 1 | 1973 | 100 | 1 | 1973 | 100 | 0,000 | х | х | 1 | 1973 | 100 | 1,285 | 2009 | 15 | 14 | 2010 | 6 | 416 | 78 |
|  |  | 1 | 1973 | 68 | 1 | 1973 | 68 |  |  |  | 1 | 1973 | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |

На текущий момент объекты водоснабжения требуют срочной замены или реконструкции: 3 водозабора, 2 водопроводных башни.

Только 49,3 % сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), остальное  сельское население получают воду из колодцев.

При сложившейся практике строительства сельских водопроводов хозяйственным способом, существующие скважины пробурены непосредственно в селах или на производстве, на фермах, что часто не позволяет создать даже зон санитарной охраны строгого режима, тем более второй и третий пояса зоны.

Систематический производственный контроль над качеством подаваемой  питьевой воды ОМС не проводится.

По данным Администрации сельского поселения:

- количество населения, обеспеченного  питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, составляет 536 человек; из них:

- количество населения,  обеспеченного доброкачественной питьевой водой, составляет 0 человек;

- количество населения,  обеспеченного условно доброкачественной питьевой водой, -  536 человек;

Большинство систем водоснабжения не имеет необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды или работает неэффективно, в результате чего 70 процентов сельского населения вынуждено пользоваться водой, не соответствующей санитарным нормам и стандартам.

Необходимо строительство систем очистки воды, забираемой из подземных источников для обеспечения соответствия требованиям ГОСТ 2874—82 качества воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды.

Производственная мощность водопроводных сооружений 0,6 тыс. м3 в сутки.

Потери и неучтенный расход воды составляет ежегодно более 30% .

Наблюдается ежегодное снижение объёма реализации воды из-за сокращения объёмов потребления воды как предприятиями, так и населением. Это подтверждает необходимость дальнейшей установки приборов учёта, так как имеется значительная экономия из-за наличия коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей потребителям.

Основные проблемы централизованных систем водоснабжения по поселению:

1. Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

2. Низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки.

3. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

4. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

### 1.9.2. Канализация

Всего в поселении 2 системы централизованного водоотведения в с. Серго-Ивановское, очистных сооружений нет.

Общая протяженность канализационных сетей – 1,0 км, из них муниципальные сети водоотведения составляют 0,6 км.

В поселении только 32,9% общей площади жилищного фонда оборудованы централизованным водоотведением.

Таблица 19

| № п/п | Наименование трубопровода | Материал труб | Диаметр мм. | Длина м. | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уличные сети самотечной канализации |  |  |  |  |
|  |  | чугун | 250-400 | 0,5 | 1975 |
|  |  | керамика | 150-250 | 0,5 | 1975 |

Организаций, работающих в сфере водоотведения – 1 частной формы собственности. В Серго – Ивановском сельском поселении коммунальную услугу по водоотведению предоставляет ООО "Маяк".

На территории населенных пунктов Серго-Ивановского сельского поселения действует выгребная система канализации и локальные (индивидуальные очистные сооружения). Далее из выгребов стоки запахивают на сельскохозяйственных полях или утилизируют на приусадебных участках.

Системы централизованного водоотведения находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются либо в капитальном ремонте, либо в реконструкции и модернизации. Физический износ основных сооружений систем централизованного водоотведения составляет от 80 до 100%.

Муниципальное образование нуждается в строительстве очистных сооружений. Также необходимо обеспечение муниципального образования автономными системами полной биологической очистки бытовых стоков заводского изготовления, поскольку строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки.

### 1.9.3. Теплоснабжение

В сельском поселении работают несколько котельных. Котельные обеспечивают потребности в тепловой энергии обособленных потребителей (жилых домов, объектов социального и культурно-бытового обслуживания, предприятий). Топливом для котельных служит природный газ.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины, котлы).

### 1.9.4. Газоснабжение

Газоснабжение сетевым природным газом осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» от магистрального газопровода "Торжок", газоснабжение сжиженным газом в баллонах - ОАО «Смоленскоблгаз». Платежи потребителям коммунальных услуг предъявляются непосредственно самими ресурсоснабжающими организациями, минуя управляющие организации, без договоров для населения (на основании квитанций) и по договорам для прочих потребителей. Доставка сжиженного баллонного газа в сельские населенные пункты производится непосредственно потребителям на основании заявок.

Распределение газа по давлению осуществляется по 2-х и 3-х ступенчатой схеме газопроводами высокого, среднего, низкого давлений. Связь между ступенями предусмотрена через стационарные и шкафные газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП).

Система газоснабжения потребителей сельского поселения двухступенчатая по давлению. Природный газ поступает к потребителям через существующую распределительную сеть газопроводов высокого и среднего давления от ГРС, расположенной вне территории поселения.

От ГРС природный газ подаётся в н.п. Мостище по межпоселковым газопроводам среднего давления. Далее газ подается на ГРП (ШРП), где параметры газа редуцируются до параметров низкого давления и далее газопроводами низкого давления газ подается непосредственно потребителям.

Таблица 20

Направление использования природного газа

| Потребность | Назначение |
| --- | --- |
| Население | На приготовление пищи и горячее водоснабжение. |
| Учреждения здравоохранения, предприятия общественного и коммунально-бытового назначения | На приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд, лечебные процедуры и лабораторные нужды, отопление. |
| Местные районные котельные и отопительные печи. | Отопление общественного фонда. |
| Промышленные предприятия. | Отопление, вентиляция и технические нужды. |

### 1.9.5. Электроснабжение

Электроснабжение Гагаринского района осуществляется от питающих центров электрических сетей филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» - обслуживающей организации.

Источником питания потребителей на территории Серго-Ивановского сельского поселения является ПС 110/35/10 кВ «Туманово», РП СЕРГО-Ивановское. Характеристики ПС представлены в таблице.

Таблица 21

Характеристики ПС

| Наименование п/ст. | Мощность тр-р, кВа | Состояние п/ст | Загрузка п/ст, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Туманово | 6300, 6300 | удовл. | 42,5 |

Распределение электроэнергии от ПС до населенных пунктов осуществляется воздушными линиями 10 кВ. Для понижения напряжения в населенных пунктах размещены ТП 10/0,4 кВ, от которых электроэнергия воздушными линиями 0,4 кВ подается непосредственно потребителям.

Основные проблемы системы электроснабжения:

- Несанкционированное присоединение потребителей к электрическим сетям.

- Безучетное потребление электрической энергии абонентами.

- Хищение электрической энергии потребителями.

- Древесно-кустарниковая растительность под ВЛ до и выше 1000 вольт в населенных пунктах.

- Зауженные просеки охранных зон ВЛ в лесах.

- Большой износ подстанционного оборудования и элементов линий электропередач.

- Отсутствие инвестиций в модернизацию и реконструкцию энергетических объектов.

- Дефицит квалифицированного персонала.

### 1.9.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание

Инфраструктура связи включает системы электронной и проводной связи, телевидения и радиовещания, почтовую и телеграфную связи.

Естественным монополистом в предоставлении услуг проводной связи в Гагаринском районе  является Смоленский филиал ОАО «Центртелеком».

Емкость телефонной сети, Гагаринского района, составляет более 10 000 номеров.  Почти половина АТС района являются цифровыми.

Внутризоновая первичная сеть Смоленского филиала ОАО «Центртелеком» на территории Гагаринского района построена с использованием следующих сооружений связи:

- волоконо-оптические линии связи между райцентрами и краевым центром, уплотненные системами передачи синхронной цифровой иерархии SDH.

- линии связи с медножильным кабелем. Кабеля проложены в грунте, вдоль основных дорожных магистралей.

Территорию поселения обеспечивают подвижной сотовой связью такие крупные российские операторы, как МТС, Билайн, «МобиКом» (Мегафон) и ТЕЛЕ–2. Охват населения телевизионным вещанием составляет 100%.

Наиболее социально значимой остается почтовая связь, обеспечивающая повсеместное предоставление универсальных услуг связи, т.к. услуги других видов связи менее доступны для значительной части населения в силу недостаточного развития их сетей и средств, а также высоких тарифов.

Почтовая связь по-прежнему доминирует на рынке услуг по распространению печати. Увеличился обмен письменной корреспонденции. Количество телеграмм уменьшилось в связи с развитием проводной и беспроводной связи.

Почтовые услуги обеспечиваются ОСП «Гагаринский почтамт» УФПС Смоленской области филиала ФГУП «Почта России».

Основным оператором телевизионного вещания в Гагаринском районе является «Смоленский областной радиотелевизионный передающий центр».

Филиал ФГУП «РТРС» «Брянский ОРПЦ» является одним из крупнейших операторов связи по эфирной трансляции телевизионных и звуковых программ общероссийских и региональных телевизионных компаний.

В соответствии с ГОСТ 7845-79 вещание производиться в системе цветности SECAM DK (625 строк, 50 полей, чересстрочная развертка).

## 1.10.  Анализ санитарно-экологического состояния природной среды

Анализ санитарно-экологического состояния природной среды проводится в целях оценки территории Серго-Ивановского сельского поселения с точки зрения пригодности для развития селитебной функции, а также для осуществления хозяйственной деятельности, учитывая право жителей на создание и поддержание комфортных условий проживания в экологически безопасной и комфортной среде.

Вопросы охраны природы являются актуальными при решении экономического и социального развития проектируемой территории.

Охрана окружающей среды – это комплекс мероприятий, направленных на предотвращение ее загрязнения и рациональное использование природных ресурсов.

### 1.10.1. Состояние почвенного покрова

Неоценимым богатством сельского поселения являются земельные и почвенные ресурсы.

Почва, являясь основным накопителем химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний, может оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни и здоровье населения.

Загрязнение почв на территории поселения происходит в основном вследствие выбросов вредных химических соединений от промышленных предприятий и транспорта. Интенсивным источником загрязнения почв являются несанкционированные свалки промышленных и бытовых отходов, размещаемые с нарушением требований санитарных норм и правил.

Наибольший уровень загрязнения тяжелыми металлами и углеводородами отмечается вдоль транспортных магистралей, на территориях предприятий, автостоянок и др.

Загрязнителями почв, подземных вод и открытых водоемов являются животноводческие комплексы. В результате применения интенсивных технологий промышленного содержания животных, специализации и концентрации производства, происходит накопление больших объемов жидкого навоза и навозных стоков. В почве возрастает накопление подвижного цинка, железа, меди под влиянием внесения высоких доз экскрементов животных. В почву поступают патогенные микроорганизмы, растворимые соли, в том числе, в значительных количествах хлористый натрий. Избыток натрия и калия способствует накоплению растворимых солей, разрушающих поглощающий комплекс. При ежегодном систематическом внесении высоких доз навозных стоков в почве нарушается механизм преобразования веществ, ухудшаются физические свойства почвы — водопроницаемость, влагоемкость, содержание кислорода.

Для почв Серго-Ивановского сельского поселения характерен процесс снижения содержания гумуса, что отрицательно сказывается на плодородии. Истощение запасов гумуса отрицательно влияет на агрофизические, физико-химические свойства и биологическую активность почвы, ухудшает ее водно-воздушный, тепловой и пищевой режимы, уменьшает способность почвы противостоять таким негативным явлениям, как подкисление и засоление.

Причиной потерь гумуса в почве является низкий уровень использования органиче-ских и минеральных удобрений, незначительный удельный вес в структуре посевных пло-щадей бобовых культур и многолетних трав, высокая интенсивность обработок и повышен-ная аэрация (высокая насыщенность севооборота парами и пропашными культурами), эро-зия почвы. По расчетам специалистов НИИСХ Юго-Востока, для накопления 1% гумуса, при внесении ежегодно на 1 гектар 12 т органических удобрений, потребуется 50 лет.

### 1.10.2. Атмосферный воздух

Уровень загрязнения атмосферы определяется совокупностью выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников (предприятий), а также выбросов от автомобильного транспорта.

На территории Серго-Ивановского сельского поселения крупными стационарными источниками загрязнения являются: сельскохозяйственное предприятие (мехмастерские, стоянка с/х техники СПК им. Горького) южнее д. Первитино, животноводческая ферма             СПК им. Горького, расположенная севернее д. Первитино, сельскохозяйственное предприятие (зерноток СПК им. Горького) восточнее д. Первитино, КФХ, расположенное около восточной границы д. Первитино, КФХ (хозпостройки сельхозпредприятия                    ООО Успех), расположенное около западной границы д. Телятовка, сельскохозяйственное предприятие около северной границы д. Мамоново, склады, расположенные около северной границы д. Мамоново, склад ГСМ, расположенный около северо-восточной границы                        д. Мамоново, производственное предприятие (для разработки карьера по добыче глины), расположенное в 0,4 км восточнее д. Первитино, кирпичный завод в восточной части                       с. Серго-Ивановское, сельскохозяйственное предприятие (животноводческая ферма), расположенное юго-восточнее д. Тюлино

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха является автотранспорт – на него приходится около 70% общего валового выброса загрязняющих веществ. В отработанных газах автомобилей содержится около 200 наименований загрязняющих веществ, большинство из которых токсичны. Среди вредных веществ, выбрасываемых карбюраторными автомобилями в окружающую природную среду, наибольшее количество приходится на оксид углерода, углеводороды, оксид азота, соединения свинца; в отработавших газах дизельного автотранспорта содержатся: углеводороды, оксиды азота, сажа, формальдегиды. Контроль токсичности выхлопных газов автомобилей проводится ежегодно во время технических осмотров.

Учитывая возрастающий уровень автомобилизации населения, увеличение интенсивности движения автотранспорта следует уделить особое внимание вопросу охраны атмосферного воздуха от загрязнений. Для уменьшения вредного воздействия выбросов автотранспорта вдоль автомобильных дорог должны создаваться специальные защитные насаждения.

### 1.10.3. Качество поверхностных водных объектов

Водные ресурсы Серго-Ивановского сельского поселения используются для хозяйственно-бытовых, промышленных, сельскохозяйственных нужд, рыболовства, рекреационных целей, а также служат приемниками сточных вод.

Источниками загрязнения поверхностных вод служат промышленные, сельскохозяйственные и коммунальные предприятия, неочищенные стоки с территории поселений, сельхозугодий, дорог, несанкционированных свалок, выпадение загрязняющих веществ с атмосферными осадками, а также за счет трансграничного переноса загрязняющих веществ.

Почти для всех животноводческих объектов характерно загрязнение территории навозом, отсутствие обвалования ферм и организации ливневого стока, отсутствие навозохранилищ. В период весеннего половодья и дождевых паводков происходит смыв навоза с территории животноводческих объектов поверхностным стоком.

### 1.10.4. Водные ресурсы

В результате ведения мониторинга подземных вод выявлено, что в пределах селитебных зон качество грунтовых вод в большинстве случаев не соответствует санитарным нормам не только по органолептическим, но и по таким показателям, как окисляемость перманганатная, азотсодержащие компоненты, нефтепродукты, СПАВ. Максимальное загрязнение грунтовых вод отмечается в зонах влияния крупных промышленных объектов. Загрязненные грунтовые воды могут оказывать отрицательное влияние и на хорошо защищенные межпластовые водоносные горизонты. Выборочное опробование показало, что при существующей практике строительства эксплуатационных скважин путем оборудования их одной фильтровой колонной без изоляции грунтового горизонта обсадными трубами происходит переток загрязненных грунтовых вод по затрубному пространству в процессе их эксплуатации. Следовательно, при сооружении эксплуатационных скважин на межпластовые водоносные горизонты организациям, проводящим их проектирование и сооружение, необходимо предусматривать тщательную изоляцию грунтовых вод.

### 1.10.5. Шумовая обстановка

Основным источником шума на территории населённых пунктов Серго-Ивановского сельского поселения является автомобильный транспорт.

Допустимый уровень шума для территорий, непосредственно прилегающих к жилым зданиям, в дневное время составляет 70 дбА (СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»).

Наибольшая интенсивность движения автотранспорта наблюдается на автомобильных дорогах регионального значения IV технической категории: «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест)»  - Баскаково - Гагарин, пересекающей территорию муниципального образования с севера на юго-восток, «Серго-Ивановское – Мамоново - Вятское», «Мамоново - Ларино», «Мамоново - Ларино» - Тюлино в центральной части поселения, «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест)»  - Баскаково - Гагарин» - Арменево - Щиголево в южной части поселения, «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест)» - Туманово – Шуйское - Савенки в юго-западной части поселения.

Проблема шумового и вибрационного воздействия автомобильного транспорта на население актуальна для с. Серго-Ивановское, с. Васильевское, д. Первитино, д. Арменево,                          д. Мамоново, д. Порубино, д. Петрыкино, по территории которых проходят транзитные транспортные потоки по вышеперечисленным автомобильным дорогам. Для жилой застройки, расположенной вдоль указанных автодорог, необходимо проведение мероприятий по защите от шума, в частности, устройство специальных зеленых насаждений, выполняющих шумозащитные функции.

Значительное шумовое и вибрационное воздействие на население оказывает железнодорожная магистральная двухпутная электрифицированная линия Москва – Минск – Брест, проходящая через станцию Серго-Ивановская. Для снижения негативного воздействия железнодорожного транспорта на жителей с. Серго-Ивановское и д. Мостище необходимо проведение специальных шумозащитных мероприятий, в т.ч. установка шумозащитных конструкций, а также устройство специальных зеленых насаждений, выполняющих шумозащитные функции.

Остальная сложившаяся жилая застройка Серго-Ивановского сельского поселения,  представленная малоэтажными (индивидуальными) домами с озеленёнными приусадебными участками, а также многоквартирными жилыми домами, не требует организации дополнительных мероприятий по снижению уровня шума.

## 1.11. Оценка организации санитарной очистки территории

В соответствии с требованиями п.2 ст. 44 Федерального закона N7-ФЗ «Об охране окружающей среды» при планировании городских и сельских поселений должны приниматься меры по санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов производства и потребления.

Организация в соответствии с современными требованиями санитарной очистки территории населенных пунктов с решением проблем утилизации, вывоза и обезвреживания твердых бытовых и  жидких нечистот вносит значительный вклад в предотвращение загрязнения воды, почвы, атмосферного воздуха и улучшения состояния окружающей среды.

К вопросам местного значения поселения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора (согласно п. 18 ч. 1 ст. 14 № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Объектами санитарной очистки и уборки в Серго-Ивановском сельском поселении являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, парки, скверы общественного пользования, территории предприятий, учреждений, места уличной торговли.

Основными источниками образования отходов на территории Серго-Ивановского сельского поселения являются:

- сельское население;

- учреждения и предприятия общественного назначения, организации и объекты торговли;

- производственные объекты;

- транспорт.

На территории Серго-Ивановского сельского поселения уборка территории населенных пунктов осуществляется круглогодично.

Зимняя уборка территорий

- уборка снега и снежно-ледяных образований с проезжей части улиц, дорог, с подходов к школам, к детским дошкольным учреждениям, ФАПам, общественным помещениям (производится при снегопадах, образовании гололёда, оттепели и в др. периоды по мере необходимости);

- очистка крыш от снега, снежных наростов и образований ледяных сосулек (производится по мере необходимости в зависимости от погодных условий, с обязательным осуществлением комплекса охранных мероприятий);

- учреждения по эксплуатации зданий с наступлением весны организовывают общую очистку дворовых территорий после окончания таяния снега, собирая и удаляя мусор, оставшийся снег и лёд.

Летняя уборка территорий

- при переходе на летнюю уборку тщательно очищаются пешеходные дорожки и площадки дворов с усовершенствованными покрытиями от наносов, а всю территорию поселения – от накопившихся за зиму загрязнений;

- проводится уборка придомовых территорий;

- производится расчистка и благоустройство основных и прилегающих территорий кладбищ (уборка мусора, свалок, удаление валежника, скашивание травы, прореживание кустарника, а также удаление сухостоя и аварийных деревьев на территории кладбищ), не занятых непосредственно захоронениями, а также территорий, прилегающих к ограждению кладбищ;

- проводятся мероприятия по выявлению несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов и их ликвидации.

Санитарная очистка муниципального образования проводится круглогодично уборщиками контейнерных площадок по утвержденному графику вывоза ТБО.

В качестве объекта размещения отходов используется существующий полигон ТБО (рассчитанный на 339000 м3 и эксплуатируемый с 1 июня 2007 года) в районе д. Ивашково для сбора и утилизации твердых бытовых и производственных отходов. Главой администрации сельского поселения заключен договор на вывоз и утилизацию (захоронение) отходов с  МУП «Коммунальщик» - единственной организацией на территории Гагаринского района, осуществляющей данный вид деятельности. Вывоз производится бункеровозами по мере накопления по заявкам  поселения, закуплено 10 (десять) 8-ми кубовых бункеров.

Подсчёт количества ТБО, образуемых населением Серго-Ивановского сельского поселения, производится по нормативу 450 кг на 1 чел. в год, приведенному в СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820).

Расчет объёма ТБО, образуемого населением за год, представлен в таблице ниже.

Таблица 22

Расчет объёма ТБО, образуемого населением за год

| № п/п | Объекты образования отходов | Численность населения, чел. | Норматив, кг/год на 1 чел. | Количество образующихся отходов, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | село Серго-Ивановское | 530 | 450 | 238,50 |
| 2. | деревня Мамоново | 272 | 450 | 122,40 |
| 3. | деревня Первитино | 220 | 450 | 99,00 |
| 4. | деревня Арменево | 34 | 450 | 15,30 |
| 5. | деревня Беливцы | 4 | 450 | 1,80 |
| 6. | село Васильевское | 58 | 450 | 26,10 |
| 7. | деревня Вятское | 13 | 450 | 5,85 |
| 8. | деревня Ларино | 21 | 450 | 9,45 |
| 9. | деревня Мостище | 17 | 450 | 7,65 |
| 10. | деревня Порубино | 1 | 450 | 0,45 |
| 11. | деревня Привалье | 0 | 450 | 0 |
| 12. | деревня Петрыкино | 3 | 450 | 1,35 |
| 13. | деревня Тюлино | 7 | 450 | 3,15 |
| 14. | деревня Телятовка | 5 | 450 | 2,25 |
| 15. | деревня Щиголево | 8 | 450 | 3,60 |
|  | Итого | 1193 | 450 | 536,85 |

Расчет объёма жидких отходов из выгребов, образуемого населением за год, производится по нормативу 0,3 м3 на 1 чел. в год, приведенному в СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820), представлен в таблице ниже.

Таблица 23

Расчет объёма жидких отходов из выгребов, образуемого населением за год

| № п/п | Объекты образования отходов | Численность населения, чел. | Норматив, м3/год на 1 чел. | Количество образующихся отходов, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | село Серго-Ивановское | 530 | 0,3 | 159,0 |
| 2. | деревня Мамоново | 272 | 0,3 | 81,6 |
| 3. | деревня Первитино | 220 | 0,3 | 66,0 |
| 4. | деревня Арменево | 34 | 0,3 | 10,2 |
| 5. | деревня Беливцы | 4 | 0,3 | 1,2 |
| 6. | село Васильевское | 58 | 0,3 | 17,4 |
| 7. | деревня Вятское | 13 | 0,3 | 3,9 |
| 8. | деревня Ларино | 21 | 0,3 | 6,3 |
| 9. | деревня Мостище | 17 | 0,3 | 5,1 |
| 10. | деревня Порубино | 1 | 0,3 | 0,3 |
| 11. | деревня Привалье | 0 | 0,3 | 0 |
| 12. | деревня Петрыкино | 3 | 0,3 | 0,9 |
| 13. | деревня Тюлино | 7 | 0,3 | 2,1 |
| 14. | деревня Телятовка | 5 | 0,3 | 1,5 |
| 15. | деревня Щиголево | 8 | 0,3 | 2,4 |
|  | Итого | 1193 | 0,3 | 357,9 |

Таким образом, на сегодняшний день с территории поселения необходимо собирать и вывозить 536,85 тонн ТБО, образуемых населением, а также отходы, образуемые предприятиями и учреждениями Серго-Ивановского сельского поселения, и смет с поверхности улиц и дорог общего пользования.

Объем жидких отходов из выгребов, образуемых населением, составляет 357,9 м3. Мероприятия по удалению жидких бытовых отходов из выгребов рассмотрены в разделе 1.9.2. «Канализация».

Основные проблемы санитарной очистки, выявленные на территории Серго-Ивановского сельского поселения:

- Разбросанный мусор вокруг контейнерных площадок вследствие растаскивания мусора бродячими животными, разноса мусора ветром, вызывает недовольство жителей.

- Мусорных контейнеров под ТБО на территории поселения не хватает.

- Габариты и объем производимого мусора постоянно растут, но количество контейнеров на площадках невозможно увеличивать до бесконечности.

В современных условиях необходим новый подход к складированию и вывозу твёрдых бытовых отходов. На перспективу предлагается установить контейнеры большего объема, удобные для складирования и перегрузки мусора и оборудовать крытые площадки.

## 1.12. Природно-экологический каркас территории

Природно-экологический каркас территории  поселения представляет собой систему взаимосвязанных природно-рекреационных территорий, способную поддерживать экологическое равновесие.

Основу природно-экологического каркаса Серго-Ивановского сельского поселения составляют существующие лесные массивы озелененных территорий,  территории, специально резервируемые под озеленение в структуре населенных пунктов.

Элементы экологической регламентации природопользования, включенные в природно-экологический каркас:

- участки ограниченного природопользования: защитные леса, луга и пастбища на сельскохозяйственных землях;

- различные типы зон с особыми условиями использования территории, в т.ч.: водоохранные зоны водных объектов, прибрежные полосы, охранные зоны коммуникаций.

При формировании экологического каркаса в проекте генерального плана Серго-Ивановского сельского поселения должны быть решены  следующие основные задачи по развитию системы озеленения и охране природного комплекса:

- формирование природно-экологического каркаса территории, обеспечивающее экологически-устойчивое развитие;

- сохранение зеленого фонда и увеличение площади зеленых насаждений свыше нормативных показателей (увеличение озеленения общего пользования), связанного с необходимостью улучшения условий проживания населения и оптимизации экологической ситуации;

- сохранение ценных в экологическом, научно-познавательном и рекреационном отношениях природных территорий;

- формирование парковых и рекреационных зон.

Общая площадь лесов в границах поселения составляет 3759,36 га.

Основными видами лесохозяйственных работ являются ландшафтные, санитарные, проходные рубки и рубки ухода за лесом, мелиорация на заболоченных и переувлажненных участках.

Природоохранными мерами для элементов экологического каркаса в поселении можно считать следующие:

- выделение и регламентация использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

- экологическая оптимизация лесного, сельского хозяйства природопользования;

- преобразований природных ландшафтов территорий экологического каркаса, необходимых для формирования и усиления системы озеленения;

- рекультивация на нарушенных территориях, лесовосстановление и т.п.

Особое значение в формировании природно-экологического каркаса имеет создание лесополос вдоль автомобильных  дорог и на безлесных водоразделах.

### 1.12.1.  Анализ системы озеленения населенных пунктов Серго-Ивановского сельского поселения

К вопросам местного значения поселения относится организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения (согласно п. 19 ч. 1 ст. 14 № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Система зеленых насаждений населенных пунктов муниципального образования   представлена:

- территориями, занимаемыми насаждениями общего пользования:

- территориями, занимаемыми насаждениями ограниченного пользования. Эту категорию насаждений составляют озелененные территории жилой застройки, детских и учебных заведений, различных учреждений и предприятий. Насаждения данной категории предназначены для создания благоприятных микроклиматических условий и повышения эстетических качеств застройки.

В процессе проектирования и застройки необходимо сохранить ландшафтные особенности и создать оригинальные композиции зеленых насаждений создать оптимальную рекреационную систему озеленения в населенных пунктах поселения., а также довести обеспеченность населения зелеными насаждениями общего пользования не менее 30 м2 на человека.

## 1.13. Зоны с особыми условиями использования территории

В целях соблюдения действующего законодательства Российской Федерации в области градостроительной деятельности, а также в области использования земель при осуществлении территориального планирования в проекте генерального плана Серго-Ивановского сельского поселения учтены  зоны с особыми условиями использования территории.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к зонам с особыми условиями использования территорий относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории Серго-Ивановского сельского поселения к законодательно установленным зонам с особыми условиями использования территории относятся:

- водоохранные зоны, береговые полосы, прибрежные защитные полосы водных объектов;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- придорожные полосы автомобильных дорог;

- охранные зоны, санитарно-защитные зоны инженерных сетей и сооружений на них.

На территории Серго-Ивановского сельского поселения расположены объекты культурного наследия. Проекты охранных зон объектов культурного наследия не разработаны.

Установленные регламентами ограничения градостроительной деятельности показаны на «Картах  границ зон с особыми условиями использования территории, особо охраняемых территорий и объектов» и учтены при разработке генерального плана.

При последующей разработке проектной документации требуется уточнение установленных генеральным планом планировочных ограничений в соответствии с масштабом проектирования.

В случае изменения ограничительных режимов (при ликвидации источников загрязнения, снижении размеров СЗЗ и пр.), согласованных природоохранными органами, органами Роспотребнадзора или иными уполномоченными органами, ограничительные регламенты на данных территориях подлежат корректировке.

### 1.13.1. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации и зоны их охраны

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ  относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

В настоящее время на территории Серго-Ивановского сельского поселения расположены 1 объект культурного наследия федерального значения и 1 вновь выявленный объект, их характеристика представлена в таблице ниже.

Объекты культурного наследия подлежат сохранению, популяризации и государственной охране. Под государственной охраной объектов культурного наследия понимается система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах их компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного наследия.

В соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ, ст.34, в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объектов культурного наследия.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 № 315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного значения местного (муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В настоящее время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Серго-Ивановского сельского поселения, не установлены.

Таблица 24

С П И С О К

объектов культурного наследия,

расположенных на территории Серго-Ивановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области

федерального значения, вновь выявленные

Федерального значения

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия с указанием объектов, входящих в его состав | Местонахождение объекта культурного наследия с указанием адресов объектов, входящих в его состав | Местонахождение объекта культурного наследия с указанием адресов объектов, входящих в его состав, в соответствии с данными технической инвентаризации | Реквизиты и наименование акта органов государственной власти о постановке на государственную охрану объектов культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дворец, церковь и служебные корпуса усадьбы Повалишиных, 1710 - 1796 гг. | Тумановский район, село Васильевское | Гагаринский район (быв. Тумановский район), с. Васильевское | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» |
|  | главный дом |  |  |  |
|  | колокольня церкви Благовещения, |  |  |  |
|  | амбар |  |  |  |
|  | дом батраков |  |  |  |
|  | дом управляющего |  |  |  |
|  | каретник |  |  |  |
|  | корпус кухонный |  |  |  |
|  | парк |  |  |  |
|  | склад инвентаря |  |  |  |

Вновь выявленные

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Местонахождение памятника |
| --- | --- | --- |
|  | Братская могила 3-х советских воинов, павших в боях с гитлеровцами, август 1943 г. | д. Петрыкино |

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ.

После разработки и утверждения проекта зон охраны объектов культурного наследия генеральный план Серго-Ивановского сельского поселения подлежит корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений.

### 1.13.2. Особо охраняемые природные территории и режим хозяйственной деятельности

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – места размещения природных комплексов и объектов, имеющих особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, полностью или частично изъятые из хозяйственного использования и подчиняющиеся особому режиму природопользования.

Генеральный план Серго-Ивановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области не затрагивает границы особо охраняемых природных территорий регионального значения Смоленской области.

### 1.13.3. Водоохранные зоны, береговые полосы, прибрежные защитные полосы

В соответствии с ч.1 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации №74-ФЗ от 03.06.2006г. (далее – Водного кодекса РФ) водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности

В соответствии с Водным кодексом РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для рек, ручьев, протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Согласно ч.6 ст. 6 Водного кодекса РФ, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования  устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования шириной 20 м, а для рек, ручьев и каналов протяженностью не более 10 км – шириной 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного и нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Размеры водоохранных зон, береговых полос, прибрежных защитных полос основных рек и озер на территории Серго-Ивановского сельского поселения представлены в                     таблице 25.

Таблица 25

Размеры водоохранных зон, береговых полос, прибрежных защитных полос             основных рек и озер  Серго-Ивановского сельского поселения

| № п/п | Название водного объекта | Общая протяженность, км | Размер водоохраной зоны, м | Ширина береговой полосы, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | р. Сежа | 82 | 200 | 20 | 30 – 50 |
| 2. | р. Ветца | 14 | 100 | 20 | 30 – 50 |
| 3. | р. Долгож | 12 | 100 | 20 | 30 – 50 |
| 4. | р. Брулиха | 9,9 | 50 | 5 | 50 |
| 5. | р. Руза | 19 | 100 | 20 | 30 – 50 |
| 6. | р. Слащево | 12 | 100 | 20 | 30 – 50 |

Регламенты использования территорий водоохранных зон, береговых полос, прибрежных защитных полос представлены в таблице 26.

Таблица 26

Регламенты использования территории водоохранных зон, береговых полос, прибрежных защитных полос

(п. 15, 16, 17 ст. 65 Водного кодекса РФ №74-ФЗ от 03.06.2006г.)

| Наименование зон | Регламенты использования территории |
| --- | --- |
|  | Запрещается | Допускается |
| Прибрежная защитная полоса | Использование сточных вод для удобрения почв; Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; Размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; Размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; Сброс сточных, в том числе дренажных, вод; Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах») В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях (ст. 104 Лесного кодекса РФ) Распашка земель; Размещение отвалов размываемых грунтов; Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |
| Водоохранная зона | Использование сточных вод для удобрения почв; Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; Размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; Размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; Сброс сточных, в том числе дренажных, вод; Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах») В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях (ст. 104 Лесного кодекса РФ) | проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов; движение транспорта по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие |
| Береговая полоса | - перекрывать доступ к водному объекту (5 и 20 - метровая полоса вдоль рек и прудов предназначена для общего пользования) | - использование для общего пользования: передвижение и пребывание около водного объекта, для спортивного и любительского рыболовства, причаливания плавательных средств |

### 1.13.4. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

Зоны санитарной охраны - территории, включающие источник водоснабжения и/или водопровод, иной объект. ЗСО состоит из поясов, на которых устанавливаются особые режимы хозяйственной деятельности и охраны, например, для артезианских скважин охраны подземных вод от загрязнения.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборных сооружений, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Первый пояс ЗСО скважин представляет собой окружность радиусом 30-50 м, центр которой находится в точке расположения источника водоснабжения. Если таких источников несколько (несколько скважин), то следует выделять несколько окружностей с центром в каждой из скважин. Размер пояса строго режима охраны может быть сокращен государственным органом санитарно-эпидемиологического надзора.

Второй пояс (пояса ограничений или зона микробного загрязнения) определяется гидродинамическим расчетным путем и включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Второй пояс учитывает время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 суток - времени, в течение которого загрязнение, произошедшее на поверхности за пределами второго пояса, достигнет водоносного горизонта.

Третий пояс (зона химического загрязнения) определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если за ее пределами в водоносный горизонт поступают стабильные химические загрязнения, то они окажутся вне области питания водозабора или достигнут ее не ранее истечения расчетного срока эксплуатации. Минимальный расчетный срок эксплуатации скважины — 25 лет. Обычно для расчетов используют 10000 суток, что приблизительно на 10 % больше, чем 25 лет, то есть 9125 суток.  В структуре поселения зоны санитарной охраны представлены охранными зонами водозаборных скважин и установлены согласно СанПиН 2.1.4.1110-02.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения

Целью мероприятий является сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Мероприятия по первому поясу

1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Запрещается посадка высокоствольных деревьев.

2.  Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля.

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с требованиями СанПиНа «Охрана поверхностных вод от загрязнения».

Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных раннее, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия.

1. Запрещается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Согласно СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения санитарная охрана источников» в радиусе ближе 20 м от колодца (каптажа) не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

1. Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

2. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

от водонапорных башен — не менее 10 м;

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

Примечание:

- По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

- При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

3. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод ( не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод — не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов

1. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

2.  Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

### 1.13.5. Санитарно-защитные зоны

Согласно п.3 ст. 44 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ санитарно-защитные зоны создаются в целях охраны условий жизнедеятельности человека, среды обитания растений, животных и других организмов вокруг промышленных зон и объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения (п. 2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция).

Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с главой VII приложениями 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Для объектов являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых в нормах не установлены размеры СЗЗ, а также для объектов I-III классов опасности, разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны. Разработка проекта СЗЗ для объектов I-III классов опасности является обязательной.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Все действующие предприятия в обязательном порядке должны иметь проекты организации СЗЗ, а для групп предприятий и промзон должны быть разработаны проекты единых СЗЗ.

Режим использования территории санитарно-защитной зоны приведен в таблице 27.

Таблица 27

Режим использования территории санитарно-защитной зоны

(п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

| Не допускается | Допускается |
| --- | --- |
| размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции | размещать здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции техобслуживания автомобилей. |

Для промышленных объектов и производств, зданий и сооружений с технологическими процессами, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м;

- промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;

- промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.

Размеры СЗЗ и санитарных разрывов от объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду Серго-Ивановского сельского поселения для существующих объектов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) представлены в таблице 28.

Таблица 28

Размеры СЗЗ и санитарных разрывов от объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду Серго-Ивановского сельского поселения

| Наименование объекта | Вид деятельности / для кладбищ – площадь, га | Размер СЗЗ, м /класс опасности | Фактическое соблюдение размеров СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Кладбище, расположенное к востоку от д. Первитино | 0,51 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное около западной границы д. Вятское | 0,96 | 50/V | не соблюдается |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное южнее д. Первитино | мехмастерские, стоянка с/х техники СПК им. Горького | 300/III | не соблюдается |
| Животноводческая ферма СПК им. Горького, расположенная севернее д. Первитино | 250 голов свиней 90 голов КРС | 300/III | не соблюдается |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное восточнее д. Первитино | зерноток СПК им.Горького | 50/V | соблюдается |
| КФХ, расположенное около восточной границы д. Первитино |  | 50/V | соблюдается |
| КФХ, расположенное около западной границы д. Телятовка | хозпостройки сельхозпредприятия ООО Успех | 50/V | соблюдается |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное около северной границы д. Мамоново |  | 100/IV | соблюдается |
| Склады, расположенные около северной границы д. Мамоново |  | 100/IV | соблюдается |
| Склад ГСМ, расположенный около северо-восточной границы д. Мамоново |  | 100/IV | соблюдается |
| Производственное предприятие, расположенное в 0,4 км восточнее д. Первитино | для разработки карьера по добыче глины | 100/IV | соблюдается |
| Кирпичный завод в восточной части с. Серго-Ивановское |  | западная часть территории, у ж/д -300/III; восточная часть - 100/IV | не соблюдается соблюдается |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное юго-восточнее д. Тюлино | животноводческая ферма | 100/IV | соблюдается |

В настоящее время на территории Серго-Ивановского сельского поселения часть территории жилой застройки населенных пунктов находится в СЗЗ, что недопустимо в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция.

Учитывая вышесказанное, при разработке проектных решений генерального плана Серго-Ивановского сельского поселения необходимо предусмотреть мероприятия по снижению уровня негативного воздействия объектов на окружающую среду для сокращения размеров СЗЗ, а также мероприятия по расселению жилых домов, находящихся в СЗЗ.

### 1.13.6. Придорожные полосы от автомобильных дорог

В соответствии со ст.26 ФЗ № 257-ФЗ от 08.11.2007г.  «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» от автомагистралей вне границ населённых пунктов устанавливаются придорожные полосы.

Размеры придорожных полос автомагистралей устанавливаются в зависимости от их технической категории:

- вдоль автомагистрали I-II категории устанавливается придорожная полоса размером 75м;

- вдоль автомагистрали III-IV категории -  50 м;

- вдоль автомагистрали V категории - 25 м.

Согласно ст.3 № 257-ФЗ придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги. Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей

На территории Серго-Ивановского сельского поселения проходят автомобильные дороги регионального значения IV технической категории: «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест)»  - Баскаково - Гагарин, пересекающей территорию муниципального образования с севера на юго-восток, «Серго-Ивановское – Мамоново - Вятское», «Мамоново - Ларино», «Мамоново - Ларино» - Тюлино в центральной части поселения, «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест)»  - Баскаково - Гагарин» - Арменево - Щиголево в южной части поселения, «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест)» - Туманово – Шуйское - Савенки в юго-западной части поселения, вдоль которых устанавливаются придорожные полосы размером 50 м.

Вдоль остальных дорог местного значения, соответствующих V технической категории, устанавливаются придорожные полосы размером 25 м.

### 1.13.7. Зоны месторождений полезных ископаемых

На территории Гагаринского района находятся карьеры по добыче песчаных отложений для производства строительных материалов, по добыче глины (в т.ч. западнее                 д. Первитино), доломиты, известняки, торф. Полезные ископаемые, находящиеся на территории Серго-Ивановского сельского поселения, обозначены на «Карте (схеме) комплексной оценки территории с отображением территорий, благоприятных для инвестиционного развития, строительства, ведения сельского хозяйства, рекреации, развития иных отраслей экономики».

В соответствии ст. 25 №2395-1 ФЗ «О недрах» от 21.02.1992 (ред. от 28.12.2013, с изменениями и дополнениями), проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Использование территорий в соответствии с Законом РФ «О недрах» и со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) – застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора.

### 1.13.8. Технические охранные зоны инженерных сетей

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

В технических охранных зонах инженерных сетей выделяются следующие типы зон:

- Охранные зоны сетей водоснабжения

- Охранные зоны сетей электроснабжения

- Охранные зоны сетей газоснабжения

На территории Серго-Ивановского сельского поселения выделяются охранные зоны:

- электрических сетей;

- водопроводных сетей;

- зоны минимальных расстояний от газопроводных сетей и ГРПШ;

Выводы:

Наличие зон с особыми условиями использования территорий накладывают ограничения на развитие территории Серго-Ивановского сельского поселения. Решения проекта генерального плана должны быть направлены на обеспечение:

1.  соблюдения установленных законодательством Российской Федерации режимов использования земель в границах зон с особыми условиями использования территории;

2. выведение  жилой застройки из границ санитарных разрывов, СЗЗ предприятий, коммунально-складских объектов, путем:

- сокращения размеров соответствующих зон (за счёт применения инновационных технологий производства, проведения шумозащитных мероприятий и т.д.);

- расселения жилищного фонда, расположенного в границах санитарных разрывов, СЗЗ предприятий, коммунально-складских объектов;

- запрета осуществления нового жилищного строительства в границах указанных зон.

# 2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования, а также перечень мероприятий по территориальному планированию

## Функционально-планировочная организация территории

### 2.1.1. Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры

Основными задачами по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры Серго-Ивановского сельского поселения являются:

1. Повышение эффективности использования территории поселения путем оптимизации функционального использования, упорядочивания существующей застройки, освоения незастроенных территорий.

2. Обеспечение размещения объектов капитального строительства в соответствии с прогнозируемыми параметрами социально-экономического развития.

3. Развитие и преобразование функциональной структуры муниципального образования в соответствии с прогнозируемыми направлениями развития экономической базы поселения с учетом обеспечения необходимых территориальных ресурсов для развития приоритетных видов экономической деятельности – аграрного сектора, развитие пищевой промышленности, развитии деревопереработки и  лесопереработки, коммерческо-деловой сферы (торговля, сервис, строительство административно-деловых учреждений).

4. Развитие туристско-рекреационной сферы обслуживания местного и районного значения на базе комплексного использования природно-рекреационного потенциала муниципального образования.

5. Формирование и планировочное выделение на основе существующих и вновь осваиваемых территорий комплексного размещения объектов жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения функциональных зон, обеспечивающих возможность эффективного функционирования и развития вновь размещаемых на их территории объектов капитального строительства.

6. Реализация принципов комплексного освоения территории, обеспечивающих формирование среды жизнедеятельности высокого качества, в которой в оптимальном соотношении находятся жилые зоны, зоны размещения объектов бытового и социально-культурного назначения, объектов транспортной инфраструктуры, зон зеленых насаждений общего пользования.

7. Формирование системы центров социального обслуживания, обеспечивающих потребности жителей поселения.

### 2.1.2. Обоснование решений по функционально-планировочной организации территории

Территория Серго-Ивановского сельского поселения расположена в западной части Гагаринского района.

Административным центром Серго-Ивановского сельского поселения является село Серго-Ивановское. Населенный пункт расположен в 16 км к юго-западу от г. Гагарин.

Транспортная инфраструктура Серго-Ивановского сельского поселения представлена   автомобильным и железнодорожным транспортом. Основное направление в их работе – обслуживание пассажиров. Территорию поселения пересекает железнодорожная магистральная двухпутная электрифицированная линия Москва – Минск – Брест, проходящая через станцию Серго-Ивановская. Она является одной из важнейших магистралей страны и связывает Российскую Федерацию со странами Центральной и Западной Европы, а также с нашим стратегическим партнером – республикой Беларусь.

Транспортная сеть муниципального образования принимает нагрузку в направлении межрегиональных, внутриобластных и местных связей.

Каркас транспортной автомобильной сети поселения состоит из автомобильных дорог регионального значения IV технической категории: «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест)»  - Баскаково - Гагарин, пересекающей территорию муниципального образования с севера на юго-восток, «Серго-Ивановское – Мамоново - Вятское», «Мамоново - Ларино», «Мамоново - Ларино» - Тюлино в центральной части поселения, «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест)»  - Баскаково - Гагарин» - Арменево - Щиголево в южной части поселения, «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест)» - Туманово – Шуйское - Савенки в юго-западной части поселения, автомобильных дорог местного значения, а также улично-дорожной сети населенных пунктов.

При выборе стратегии развития Серго-Ивановского сельского поселения необходимо учесть такие факторы, как:

- наличие территориальных ресурсов, пригодных для градостроительного освоения;

- близость к г. Гагарин, являющемуся административным, культурным, производственным, научным и образовательным центром района;

- наличие системы транспортных связей с г. Гагарин и с другими муниципальными образованиями района;

- высокий природный потенциал, интересные ландшафты, что благоприятно для развития рекреационных функций территории;

- плодородие почв, как благоприятный фактор для развития сельскохозяйственного производства;

- удовлетворительное экологическое состояние территории.

Учитывая вышесказанное, проектом генерального плана Серго-Ивановского сельского поселения предусмотрено развитие на территории муниципального образования селитебной функции путем размещения доступного и комфортного жилья, отвечающего европейским стандартам качества на следующих территориях:

с. Серго-Ивановское

- на свободных от застройки территориях в существующих границах с. Серго-Ивановское в северо-восточной и западной его частях, а также на территориях сельскохозяйственного назначения, прилегающих к западной границе населенного пункта. Указанные территории предполагается включить в границы с. Серго-Ивановское с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

д. Мамоново

- на свободных от застройки территориях в существующих границах д. Мамоново в юго-западной ее части.

с. Васильевское

- на свободных от застройки территориях в существующих границах с. Васильевское в восточной его части, а также на территориях сельскохозяйственного назначения, прилегающих к западной, восточной и южной границам населенного пункта. Указанные территории предполагается включить в границы с. Васильевское с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. Территории сельскохозяйственного назначения, прилегающие к западной границе села, также соединяют части населенного пункта (анклавы) между собой.

д. Беливцы

- в качестве перспективного направления развития селитебной функции д. Беливцы выбраны территории сельскохозяйственного назначения, соединяющие части населенного пункта (анклавы) между собой. Указанные территории предполагается включить в границы д. Беливцы с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

д. Ларино

- учитывая ограниченность территориальных резервов для застройки в существующих границах д. Ларино, в качестве перспективного направления развития селитебной функции выбраны территории, прилегающие к юго-восточной границе населенного пункта. Указанные территории предполагается включить в границы д. Ларино с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

д. Вятское

- на свободных от застройки территориях в существующих границах д. Вятское в западной ее части, а также на территориях сельскохозяйственного назначения, прилегающих к восточной и юго-западной границе населенного пункта. Указанные территории предполагается включить в границы д. Вятское с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. Территории сельскохозяйственного назначения, прилегающие к восточной границе деревни, также соединяют части населенного пункта (анклавы) между собой.

д. Первитино

- на свободных от застройки территориях в существующих границах д. Первитино в центральной ее части, а также на территориях сельскохозяйственного назначения, прилегающих к западной границе населенного пункта. Территории сельскохозяйственного назначения, прилегающие к южной границе деревни, соединяют части населенного пункта (анклавы) между собой путем установления  в проектных границах зоны рекреационного назначения Р1. Указанные выше территории, прилегающие к границам населенного пункта, предполагается включить в границы д. Первитино с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

д. Телятовка

- на свободных от застройки территориях в существующих границах д. Телятовка в южной ее части, а также на территориях сельскохозяйственного назначения, прилегающих к западной границе населенного пункта. Указанные территории предполагается включить в границы д. Телятовка с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

д. Арменево

- в качестве перспективного направления развития селитебной функции д. Арменево выбраны территории сельскохозяйственного назначения, соединяющие части населенного пункта (анклавы) между собой. Указанные территории предполагается включить в границы д. Арменево с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

Развитие жилищного строительства поддерживается государством в рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России».

В соответствии с решениями схемы территориального планирования Гагаринского района на территории Серго-Ивановского сельского поселения планируется дальнейшее развитие и совершенствование транспортного каркаса территории путем:

- реконструкции:

1) автодороги регионального значения «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест)»  - Баскаково - Гагарин IV технической категории протяженностью 11 км в границах сельского поселения с повышением качества и технических параметров дорожного полотна  – на первую очередь реализации генерального плана.

2) модернизации магистральной железной дороги в направлении Москва – Смоленск – Красное для организации скоростного движения на всем ее протяжении к 2020 году.

- строительства:

1) нового участка дороги «Вятское – Порубино» протяженностью 4,5 км в границах сельского поселения – на первую очередь реализации генерального плана.

2) высокоскоростной магистрали (ВСМ) в сообщении Москва – Смоленск - Красное (в рамках международного транспортного коридора №2 «Транссиб»).

Строительство ВСМ планируется на период от 2015 до 2030 года. Выбор оптимального варианта трассы будет производиться, исходя из фактической динамики социально-экономического развития страны и региона либо в коридоре существующего полотна железной дороги, либо по новой трассе. Учитывая, что железная дорога «Москва – Минск – Брест» (в направлении Москва – Смоленск – Красное) проходит через г. Гагарин, а на территории района вблизи от полотна железной дороги расположены населенные пункты и дачные поселки, настоящим проектным решением предлагается прокладка новой трассы ВСМ южнее существующей железной дороги с сохранением сложившейся системы расселения.

3) моста на пересечении реки Руза и проектной дороги «Вятское – Порубино».

4) путепровода на пересечении железной дороги «Москва – Минск – Брест» и автомобильной дороги регионального значения «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест)» - Баскаково - Гагарин в с. Серго-Ивановское с ликвидацией существующего железнодорожного переезда.

5) проезжей плотины в связи с развитием жилой застройки в д. Мамоново.

6) путепровода на пересечении трассы скоростной магистрали «Москва – Минск – Брест» (в направлении Москва – Смоленск – Красное) и высокоскоростной магистрали (ВСМ).

7) путепровода на пересечении автодороги регионального значения «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест)» - Баскаково - Гагарин с высокоскоростной магистралью (ВСМ).

В целях развития производственной базы поселения в соответствии со Схемой территориального планирования Гагаринского района, а также с учётом имеющихся в настоящее время инвестиционных предложений в проекте генерального плана предполагается осуществить строительство и восстановление:

- строительство завода стройматериалов южнее с. Серго-Ивановское - на первую очередь реализации генерального плана.

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности к югу от д. Ларино - на расчетный срок реализации генерального плана.

Предлагаемая настоящим обоснованием гипотеза пространственного развития территории поселения строится на наиболее оптимальном в отношении учета интересов жителей (как настоящих, так и будущих), различных государственных и частных юридических лиц, органов государственного управления.

### 2.1.3. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры Серго-Ивановского сельского поселения

Основными мероприятиями по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры Серго-Ивановского сельского поселения являются проведение функционального зонирования территории, включающего:

1. установление перечня функциональных зон (по видам) с определением соответствующих им параметров:

Таблица 29

Перечень и параметры функциональных зон

| Код объекта | Наименование функциональной зоны | Описание функциональной зоны |
| --- | --- | --- |
| I. Зоны, расположенные в границах населенных пунктов |
| Зона градостроительного использования |  |
| 1. | Жилая зона (Ж) | В состав жилых зон могут включаться: 1) зоны застройки малоэтажными жилыми домами; 2) зоны застройки среднеэтажными жилыми домами; В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. (п.2,3 ст.35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 2. | Общественно-деловая зона (О) | В состав общественно-деловых зон могут включаться: 1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения; 2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения; Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи. (п.4,5,6 ст.35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 3. | Зона производственного использования (П) | В состав зон производственного использования могут включаться: 1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли; 2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду; 3) иные виды производственной инфраструктуры. Зоны производственного использования предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) | В состав зон инженерной и транспортной инфраструктуры могут включаться: 1) зона инженерной инфраструктуры 2) зона транспортной инфраструктуры Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования (Сх) | В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: 1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); 2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. (п.9 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 6 . | Зона рекреационного назначения (Р) | В состав зон рекреационного назначения могут включаться: - зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. - зоны особо охраняемых территорий. В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. (п.11,12 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 7 . | Зона специального назначения (Сп) | В состав зон специального назначения могут включаться: - зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. - зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения. |
| I. Зоны, расположенные вне границ населенных пунктов |
| Зона производственного использования | В состав зон производственного использования могут включаться: 1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли; 2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду; 3) иные виды производственной инфраструктуры. Зоны производственного использования предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | В состав зон инженерной и транспортной инфраструктуры могут включаться: 1) зона инженерной инфраструктуры 2) зона транспортной инфраструктуры Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона сельскохозяйственного использования | В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: 1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); 2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. (п.9 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона рекреационного назначения | В состав зон рекреационного назначения могут включаться: - земли лесного фонда. - зоны в границах территорий, занятых лесами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. - зоны особо охраняемых территорий. В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. (п.11,12 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона специального назначения | В состав зон специального назначения могут включаться: - зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. - зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения |

#### 2.1.3.1. Функционально-планировочное развитие населенных пунктов Серго-Ивановского сельского поселения

Сложившаяся структура использования территории населенных пунктов  в целом сохраняется, но претерпевает количественные и качественные изменения.

Территориальное развитие получают с. Серго-Ивановское, д. Мамоново,                                 с. Васильевское, д. Беливцы, д. Ларино, д. Вятское, д. Первитино, д. Телятовка, д. Арменево, как перспективные с точки зрения градостроительного развития населённые пункты, характеризующиеся качественными транспортными связями с районным центром и другими муниципальными  образованиями, более развитой социальной и культурно-бытовой инфраструктурой, чем другие населенные пункты муниципального образования, а также более высоким уровнем инженерного обеспечения территории.

с. Серго-Ивановское получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт  освоения свободных от застройки территорий в существующих границах села в северо-восточной и западной его частях, а также территорий сельскохозяйственного назначения, прилегающих к западной границе населенного пункта. Указанные территории предполагается включить в границы с. Серго-Ивановское с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

д. Мамоново получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта в юго-западной его части.

с. Васильевское получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт  освоения свободных от застройки территорий в существующих границах села в восточной его части, а также территорий сельскохозяйственного назначения, прилегающих к западной, восточной и южной границам населенного пункта. Указанные территории предполагается включить в границы с. Васильевское с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. Территории сельскохозяйственного назначения, прилегающие к западной границе села, также соединяют части населенного пункта (анклавы) между собой.

В качестве перспективного направления развития селитебной функции д. Беливцы выбраны территории сельскохозяйственного назначения, соединяющие части населенного пункта (анклавы) между собой. Указанные территории предполагается включить в границы  д. Беливцы с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

Учитывая ограниченность территориальных резервов для застройки в существующих границах д. Ларино, в качестве перспективного направления развития селитебной функции выбраны территории сельскохозяйственного назначения, прилегающие к юго-восточной границе населенного пункта. Указанные территории предполагается включить в границы                  д. Ларино с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

д. Вятское получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах деревни в западной ее части, а также территорий сельскохозяйственного назначения, прилегающих к восточной и юго-западной границе населенного пункта. Указанные территории предполагается включить в границы д. Вятское с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. Территории сельскохозяйственного назначения, прилегающие к восточной границе деревни, также соединяют части населенного пункта (анклавы) между собой.

д. Первитино получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах деревни в центральной ее части, а также территорий сельскохозяйственного назначения, прилегающих к западной границе населенного пункта. Территории сельскохозяйственного назначения, прилегающие к южной границе деревни, соединяют части населенного пункта (анклавы) между собой путем установления  в проектных границах зоны рекреационного назначения Р1. Указанные выше территории, прилегающие к границам населенного пункта, предполагается включить в границы д. Первитино с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

д. Телятовка получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах деревни в южной ее части, а также территорий сельскохозяйственного назначения, прилегающих к западной границе населенного пункта. Указанные территории предполагается включить в границы д. Телятовка с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

В качестве перспективного направления развития селитебной функции д. Арменево выбраны территории сельскохозяйственного назначения, соединяющие части населенного пункта (анклавы) между собой. Указанные территории предполагается включить в границы  д. Арменево с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

Помимо развития жилых зон, проектом предусмотрено размещение общественно-деловых зон, рекреационных зон, зон транспортной инфраструктуры в границах населенных пунктов, необходимых для создания среды проживания населения соответствующей по основным параметрам качества среды проживания населения среднеевропейским стандартам, а также обеспечивающим транспортные и пешеходные связи с районами жилой застройки.

### 2.1.4. Мероприятия по переводу земель. Обоснование предложений по переводу земель Серго-Ивановского сельского поселения

В ходе подготовки генерального плана, в целях развития поселения в целом возникает необходимость изменения границ:

- с. Серго-Ивановское - в сторону увеличения территории земель населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения в количестве 28,90 га;

- д. Первитино - в сторону увеличения территории земель населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения в количестве 16,38 га, а также за счет земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения в количестве 0,01 га (опоры ЛЭП);

- д. Арменево - в сторону увеличения территории земель населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения в количестве 29,67 га;

- д. Беливцы - в сторону увеличения территории земель населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения в количестве 0,65 га;

- с. Васильевское - в сторону увеличения территории земель населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения в количестве 75,47 га;

- д. Вятское - в сторону увеличения территории земель населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения в количестве 15,15 га;

- д. Ларино - в сторону увеличения территории земель населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения в количестве 16,92 га;

- д. Тюлино - в сторону увеличения территории земель населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения в количестве 0,18 га;

- д. Телятовка - в сторону увеличения территории земель населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения в количестве 3,17 га.

Существующие и планируемые площади населённых пунктов, входящих в состав Серго-Ивановского сельского поселения, приведены в таблице 30.

Таблица 30

Перечень населенных пунктов, входящих в состав Серго-Ивановского сельского поселения, их существующие и планируемые площади

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | Площадь населенных пунктов, га |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение 2014 г | Расчетный срок 2014 - 2034 гг. |
| 1. | с. Серго-Ивановское | 126,09 | 154,99 |
| 2. | д. Мамоново | 101,35 | 101,35 |
| 3. | д. Первитино | 65,29 | 81,68 |
| 4. | д. Арменево | 37,76 | 67,43 |
| 5. | д. Беливцы | 6,99 | 7,64 |
| 6. | с. Васильевское | 45,40 | 120,87 |
| 7. | д. Вятское | 14,86 | 30,01 |
| 8. | д. Ларино | 23,15 | 40,07 |
| 9. | д. Мостище | 26,05 | 26,05 |
| 10. | д. Парубино | 9,07 | 9,07 |
| 11. | д. Привалье | 7,25 | 7,25 |
| 12. | д. Петрыкино | 12,62 | 12,62 |
| 13. | д. Тюлино | 10,96 | 11,14 |
| 14. | д. Телятовка | 15,77 | 18,94 |
| 15. | д. Щиголево | 11,83 | 11,83 |
|  | Итого: | 514,44 | 700,94 |

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав Серго-Ивановского сельского поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования представлен в таблице 31.

В целях развития транспортной сети Серго-Ивановского сельского поселения и Гагаринского района в целом для размещения объектов транспортной инфраструктуры, а также иных сопутствующих им объектов, а также для размещения новых производственных объектов и объектов инженерной инфраструктуры проектом генерального плана предусмотрен перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения. Также перевод земель сельскохозяйственного назначения в указанную категорию планируется осуществить для территорий кладбищ и коммунально-складских зон, расположенных вне границ населенных пунктов.

Всего в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения на расчётный срок реализации генерального плана планируется перевести 99,03 га земель сельскохозяйственного назначения.

Распределение земель по целевому назначению на расчётный срок реализации генерального плана Серго-Ивановского сельского поселения представлено в таблице 32.

Таблица 31

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав Серго-Ивановского сельского поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Существующая категория земель | Планируемая категория земель | Мероприятие | Цели планируемого использования земельного участка | Этап реализа-ции | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 67:03:0020201:384 | Земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Ларино | Для размещения малоэтажной (индивидуальной) жилой застройки и зоны сельскохозяйственного использования | первая очередь | По заявлению Круглова В.Н. |
| 2. | 67:03:0020201:1180 | Земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Вятское | Для размещения малоэтажной (индивидуальной) жилой застройки | первая очередь | По заявлению Багдасаряна Л.Б. |
| 3. | 67:03:0040101:563 | Земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Арменево | Для размещения малоэтажной (индивидуальной) жилой застройки | первая очередь | По заявлению Гизбрехт Ю.Л. |
| 4. | 67:03:0040101:564 | Земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Арменево | Для размещения малоэтажной (индивидуальной) жилой застройки | первая очередь | По заявлению Гизбрехт Ю.Л. |
| 5. | 67:03:0040101:102 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения | земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Первитино | Для размещения опоры ЛЭП | расчетный срок |  |
| 6. | 67:03:0040101:311 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения | земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Первитино | Для размещения опоры ЛЭП | расчетный срок |  |
| 7. | 67:03:0040101:310 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения | земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Первитино | Для размещения опоры ЛЭП | расчетный срок |  |
| 8. | 67:03:0040101:103 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения | земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Первитино | Для размещения опоры ЛЭП | расчетный срок |  |
| 9. | 67:03:0000000:670(3) | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения | земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Первитино | Для размещения опоры ЛЭП | расчетный срок |  |
| 10. | 67:03:0000000:670(7) | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения | земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Первитино | Для размещения опоры ЛЭП | расчетный срок |  |
| 11. | 67:03:0000000:670(45) | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения | земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Первитино | Для размещения опоры ЛЭП | расчетный срок |  |
| 12. | 67:03:0000000:670(52) | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения | земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Первитино | Для размещения опоры ЛЭП | расчетный срок |  |
| 13. | 67:03:0000000:670(56) | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения | земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Первитино | Для размещения опоры ЛЭП | расчетный срок |  |
| 14. | 67:03:0040101:309 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения | земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Первитино | Для размещения опоры ЛЭП | первая очередь |  |
| 15. | 67:03:0040101:104 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения | земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Первитино | Для размещения опоры ЛЭП | первая очередь |  |
| 16. | 67:03:0000000:670(18) | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения | земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Телятовка | Для размещения опоры ЛЭП | расчетный срок |  |
| 17. | 67:03:0020201:846 | Земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | включение участка в границы с. Васильевское | Для размещения малоэтажной (индивидуальной) жилой застройки и зоны сельскохозяйственного использования | расчетный срок |  |

Таблица 32

Распределение земель Серго-Ивановского сельского поселения

по целевому назначению (по категориям земель). Проектное положение.

| Наименование категории земель | Единица измерения | Существующее положение 2014 г. | 1-ая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 - 2024 гг. | 2014 - 2034 гг. |
| Населённых пунктов | га | 514,44 | 700,94 | 700,94 |
|  | % | 3,67 | 5,00 | 5,00 |
| Сельскохозяйственного назначения | га | 9562,17 | 9286,92 | 9276,65 |
|  | % | 68,26 | 66,30 | 66,22 |
| Промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 134,09 | 222,84 | 233,11 |
|  | % | 0,96 | 1,59 | 1,67 |
| Лесного фонда | га | 3759,36 | 3759,36 | 3759,36 |
|  | % | 26,84 | 26,84 | 26,84 |
| Земли запаса | га | 38,10 | 38,10 | 38,10 |
|  | % | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Общая площадь территории Серго-Ивановского сельского поселения в установленных границах | га | 14008,16 | 14008,16 | 14008,16 |

## 2.2. Социально-экономическое развитие

### 2.2.1. Обоснование вариантов изменения численности населения

Прогноз изменения численности населения Серго-Ивановского сельского поселения основан на анализе существующей демографической ситуации, а также перспективном развитии поселения. На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от реализации целевых программ: федеральных, областных и районных, а также мероприятий, которые должны быть осуществлены администрацией района и сельского поселения для решения демографических проблем в развитии федеральных программ.

Численность населения, как основная из составляющих для развития территории, положена в основу сценариев развития.

В проекте рассмотрены два сценария изменения численности населения, которые отражены ниже.

Сценарий 1. Инерционный

Инерционный сценарий предполагает, что социально-экономическое развитие поселения будет происходить без целенаправленных управленческих действий и выделения приоритетов развития, будет  продолжаться дальнейший отток молодого и трудоспособного населения, старение населения и дальнейшее ухудшение качества социального капитала и сохранится современный темп убыли населения – более 1% в год.

По данному сценарию развития предполагается снижение численности населения поселения к расчетному сроку до уровня 1,1 тыс. человек.

Изменение численности населения по Сценарию 1 представлено в таблице ниже.

Таблица 33

Численность населения согласно Сценарию 1

| Показатели | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, тыс. чел. | 1,2 | 1,1 | 1,1 |

Сценарий 2. Основной

Основной сценарий предполагает значительные изменения в социально-экономическом и инфраструктурном развитии территории, а также в ее пространственной организации. Реализация такого сценария развития возможна лишь при условии качественных изменений управленческих технологий, улучшении инвестиционного климата, повышении конкурентоспособности местных производителей. Данный сценарий предусматривает активизацию государственных и частных инвестиций.

Основными характеристиками данного сценария являются

- В социально-демографической сфере:

- стабилизация численности населения как за счет миграционного прироста, так вследствие расширения естественного воспроизводства;

- замедление оттока трудоспособного населения;

- увеличения численности трудоспособного населения и населения младших возрастов;

- улучшение жилищно-бытовых условий (как в количественном, так и в качественном измерении) населения;

- совершенствование системы социального обслуживания населения;

- приток квалифицированных кадров, в том числе в сферу социального обслуживания и сельское хозяйство.

2. В сфере экономики:

- рост объема промышленного и сельскохозяйственного производства;

- увеличение инвестиций в основной капитал;

- обновление основных фондов и увеличение их стоимости;

- увеличением степени переработки продукции и доли обрабатывающих производств в структуре экономики;

- создание новых рабочих мест;

- рост реальных денежных доходов населения;

- усиление активности и роли малого и среднего бизнеса в экономике.

Таблица 34

Численность населения согласно Сценарию 2.

| Показатели | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, тыс. чел. | 1,2 | 1,5 | 1,7 |

По данному сценарию убыль численности населения существенно замедлится. Для разработки проектных решений был принят Сценарий 2 изменения численности населения.

### 2.2.2. Демографический прогноз

На протяжении последних лет на территории Серго-Ивановского сельского поселения наблюдалась стабильная численность населения.

Для закрепления данной демографической ситуации и преломления сложившихся негативных процессов начала 2000-х годов, сохранения и поддержания демографического потенциала поселения необходимо достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

Для стимулирования уровня рождаемости необходимо способствовать укреплению института семьи, росту благосостояния населении, помощи многодетным, молодым и малообеспеченным семьям. Основные направления снижения уровня смертности связаны с предупреждением и снижением материнской и младенческой смертности, увеличением продолжительности жизни за счет сокращения летальных исходов населения трудоспособного возраста, улучшением качества жизни, созданием условий для укрепления здоровья и здорового образа жизни населения.

Следует отметить, что естественная динамика численности населения в значительной степени инерционна и предсказуема. То есть положительные демографические процессы, происходящие в настоящее время, будут оказывать влияние на формирование населения поселения и в перспективе. Миграционная составляющая, в свою очередь, может испытывать значительные колебания из года в год, но, в то же время, гораздо легче поддаётся корректировке.

В течение  проектного периода сохранится естественный прирост населения. Однако этот процесс может постепенно нивелироваться притоком трудоспособного населения, что в свою очередь скажется и на возрастной структуре населения.

На перспективу данным проектом принимается увеличение  численности населения за счёт  как естественного , так и механического прироста.

Данные об основных ожидаемых демографических показателях представлены в таблице ниже.

Таблица 35

Ожидаемый уровень компонентов прироста населения сельского поселения, чел. на 1000 жителей (приближённо)

| №№ п.п. | Показатели | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Естественный прирост | -7,9 | -5,1 | 1,4 |
| 2. | рождаемость | 9,2 | 6,2 | 11,9 |
| 3. | смертность | 17,1 | 11,3 | 10,5 |
| 4. | Механический прирост | 11 | 50 | 70 |

При расчете оптимального соотношения занятости населения учитывается перспективная хозяйственная деятельность населенного пункта и специфика его градостроительной ситуации.

Как показывает практика, возникновение предприятий на базе новых инвестиционных проектов помогает развитию малого бизнеса на основе их специализаций. Вслед за этим, за счет увеличения населения возрастает потребность в социальных и обслуживающих видах деятельности.

Данные о расчетной численности населения представлены в таблице ниже.

Таблица 36

Численность населения по населенным пунктам

|  | Числ. населения, чел Существующее положение | Числ. населения, чел 1-я очередь | Числ. населения, чел. Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| село Серго-Ивановское | 530 | 570 | 705 |
| деревня Мамоново | 272 | 330 | 320 |
| деревня Первитино | 220 | 240 | 250 |
| деревня Арменево | 34 | 110 | 120 |
| деревня Беливцы | 4 | 3 | 3 |
| село Васильевское | 58 | 62 | 60 |
| деревня Вятское | 13 | 75 | 92 |
| деревня Ларино | 21 | 60 | 65 |
| деревня Мостище | 17 | 18 | 16 |
| деревня Порубино | 1 | 1 | 1 |
| деревня Привалье | 0 | 0 | 0 |
| деревня Петрыкино | 3 | 3 | 3 |
| деревня Тюлино | 7 | 6 | 5 |
| деревня Телятовка | 5 | 10 | 40 |
| деревня Щиголево | 8 | 10 | 8 |
| Итого | 1193 | 1498 | 1688 |

В возрастной структуре поселения, не произойдет существенных изменений к расчетному сроку.

### 2.2.3. Развитие экономической базы

В проекте отражены стратегические направления развития поселения, основной целью которых является резервирование территорий для их перспективного освоения. В современных рыночных условиях выполнение проектных предложений зависит от множества факторов, поэтому, если их реализация в период расчетного срока не будет проведена, то предложения следует рассматривать как стратегические на дальнейшую перспективу жизнедеятельности поселения.

Основные ресурсы перспективного развития поселения:

- выгодное экономико-географическое положение для создания новых производственных и жилых зон,

- наличие свободных площадок для нового строительства,

- постоянно развивающийся рынок услуг.

Для формирования конкурентоспособной экономики, как следствие – установления высоких стандартов качества жизни населения, необходимо эффективное использование этих преимуществ.

Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития территории. Материальная сфера производства требует расширения производств. В нематериальной сфере на территории муниципального образования, занято около 30% экономически активного населения. Наибольший вес в нематериальном производстве занимает оптовая и розничная торговля. Коэффициент пенсионной нагрузки (отношение численности пенсионеров к численности работающих) - 0,4. Деятельность большого количества населения официально не зарегистрирована на территории муниципального образования. Как правило, население без регистрации трудовой деятельности занято в домашнем хозяйстве производством для реализации товаров и услуг или работает за пределами муниципального образования. Перспективы развития рынка труда сельского поселения связаны как с дальнейшим развитием новых предприятий, сферы услуг, так и с развитием на его территории малого предпринимательства.

Экономическое состояние муниципального образования определяется объемом выручки от реализации продукции, которая полностью зависит от розничной торговли и сбыта сельскохозяйственной продукции.

### 2.2.4. Развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания

В перспективе развитие системы культурно-бытового обслуживания будет основано на следующих принципах:

В организации системы учебно-воспитательных учреждений (дошкольных и школьных) следует исходить из принципов отказа от жесткой унификации в типологии объектов с ориентацией на разнообразие типов учреждений, с учетом современных тенденций: социальных, национальных, демографических и природно-климатических особенностей.

В соответствии с указанными принципами в застройке муниципальном образовании могут быть использованы:

- традиционные типы  учебно-воспитательных учреждений – детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы (начальные, основные);

- малокомплектные школы и детские дошкольные учреждений (с уменьшенной наполняемостью классов и групп);

- учебно-воспитательные комплексы на базе школ;

- центры просвещения, культуры и спорта на базе школ.

Важнейшими направлениями организации системы здравоохранения являются:

- сочетания приближенной к местам жительства и работы населения первичной медицинской помощи со специализированными медицинскими учреждениями в районных центрах;

- дополнение стационарных учреждений мобильными средствами обслуживания;

- совершенствование материально-технической базы здравоохранения;

- ориентация на профилактику заболеваний путем расширения сети низового обслуживания и повышения уровня социально-бытового обслуживания населения.

Перспективные направления организации культурно-просветительной системы требуют разнообразных типов зданий и объектов, способствующих решению следующих задач:

- организация народных гуляний и зрелищных мероприятий (ярмарки, фольклорные фестивали, профессиональные праздники);

- сохранение и развитие национальных культурных традиций (формирование  национальных культурных центров);

- удовлетворение религиозных потребностей населения (строительство культовых сооружений);

- использование новых технологий в организации культурно-просветительской и досуговой деятельности (специализированные досуговые центры).

Перспективные направления организации системы торгово-бытового обслуживания требует расширения типов обслуживающих предприятий от стационарных до передвижных и сезонно функционирующих, в т.ч. с возможностью сочетания основных и сопутствующих функций – торгово-бытовых и рекламно-выставочных, представительских и других.

Обеспечение организации социально-культурного обслуживания населения является полномочием органов местного самоуправления сельского поселения в соответствии со ст.14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г.

Ниже представлен расчет необходимых объектов социально-культурного обеспечения, произведенный на основании действующих региональных нормативов, утвержденных постановлением  Администрации Смоленской области от 28.02.2014 № 141 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Смоленской области «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области» в новой редакции».

Таблица 37

Развитие системы культурно-бытового обслуживания Серго-Ивановского сельского поселения

| № п/п | Наименование объектов | Ед. изм. | Обеспеченность | Потребность | Рекомендации по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Принято в проекте | Всего | в т.ч. новое строительство |  |
| Образование |
| 1. | Дошкольное образовательное учреждение | Число мест | 49 на 1 000 жителей | 83 | - | Радиусы обслуживаний общеобразовательных школ в сельской местности допускается принимать по заданию на проектирование |
| 2. | Общеобразовательные учреждения | Число мест | 71 на 1000 жит. | 120 | - | Радиусы обслуживаний общеобразовательных школ в сельской местности допускается принимать по заданию на проектирование |
| 3. | Внешкольные учреждения | Число мест | 10% от числа школьников | 12 | 12 |  |
| Здравоохранение |
| 4. | Фельдшерско-акушерский пункт | Ед. | 1 на поселение | 3 | - | По заданию на проектирование |
| Физическая культура и спорт |
| 5. | Спортивные залы | Тыс. кв.м | 0,35 на 1 000 жителей | 0,6 | 0,6 | Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовых и физкультурно- оздоровительных деятельности населения (с соответствующим суммированием нормативов) в пределах пешеходной доступности не более 500 м.Возможно размещение в встроенно – пристроенных помещениях. |
| 6. | Плоскостные сооружения | Тыс. кв.м | 1,95 на 1 000 жителей | 3,315 | 3,315 |  |
| Культура |
| 7. | Библиотеки | Ед. | 1 библиотека на нас. пункт с числ. жителей 100-500 чел. | 3 | - |  |
| 8. | Клубы и учреждения клубного типа | Мест в зрит. зале | 230 мест на 1000 жителей | 390 | - | Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовых и физкультурно- оздоровительных деятельности населения (с соответствующим суммированием нормативов) в пределах пешеходной доступности не более 500 м.Возможно размещение в встроенно – пристроенных помещениях. |
| Социальная защита населения |
| 9. | Организация отделения социальной помощи на дому | Ед. | 1 на поселение | 1 | 1 | По заданию на проектирование |
| Бытовое обслуживание |
| 10. | Почтовое отделение | Ед. | 1 на поселение | 1 | - | Отделения связи поселка, муниципального образования по группам населения, тыс. чел.: - 0,5 до 2 - 0,3-0,35га |
| 11. | Предприятия общественного питания | посадочных мест | 40 на 1 000 жителей | 1(68мест) | 1(68мест) | В зависимости от вместимости –от 0,1 до 0,25 га на 100 мест. Возможно размещение в встроенно – пристроенных помещениях. |
| Прочее |
| 12. | Кладбище | Га | Новых 0,24 га на 1 000 чел | 0,40 | - | 1. Увеличение площади существующего кладбища, расположенного к востоку от д. Первитино, на 1,81 га 2. Увеличение площади существующего кладбища, расположенного около западной границы д. Вятское, на 0,60 га 3. Строительство нового кладбища площадью 3,46 га в 0,9 км к югу от с. Серго-Ивановское |

#### 2.2.4.1. Образование

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время относятся к вопросам местного значения муниципального района (согласно п.11 ч.1 ст. 15 ФЗ-131).

Емкость действующих в поселении объектов среднего образования выше нормативного показателя и позволит обеспечить проектную численность населения к расчетному сроку. Свободные помещения могут быть использованы для организации групп дошкольного и внешкольного образования.

Таблица 38

Мероприятия по развитию системы образования

| Мероприятие | Наименование населенного пункта | Этап реализации |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция школы Развитие групп дошкольного образования | с. Серго-Ивановское | 2014-2024 |

#### 2.2.4.2. Здравоохранение

Организация оказания на территории муниципального района скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов относятся к вопросам местного значения муниципального района (согласно п.12 ч.1 ст. 15 ФЗ-131).

Система здравоохранения Серго-Ивановского сельского поселения состоит из 3-х фельдшерско-акушерских пунктов, анализ обеспеченности районными объектами амбулаторно-поликлинического и стационарного обслуживания на расчетную численность населения выполнен в Схеме территориального планирования Гагаринского района.

Таблица 39

Мероприятия по развитию системы здравоохранения

| Мероприятие | Наименование населенного пункта | Этап реализации |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция ФАП | с. Серго-Ивановское д. Мамоново д. Первитино | 2014-2024 |

#### 2.2.4.3. Физкультура и спорт

Обеспечения условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения относятся к вопросам местного значения поселения (согласно п.14 ч.1 ст. 14 ФЗ-131).

Правительством Российской Федерации разработана Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы». Программа предусматривает создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризация массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Повышение двигательной активности и закаливание организма человека являются основными компонентами регулярных занятий физической культурой и спортом, положительно влияющими на сохранение и укрепление здоровья человека, снижение уровня заболеваемости.

Развитие массовой физической культуры и спорта на территории Серго-Ивановского сельского поселения должно предусматривать создание всех условий для физического воспитания различных возрастных групп населения, в том числе, проведение мероприятий по реконструкции существующих плоскостных физкультурно-оздоровительных площадок, строительство новых объектов спорта, содействие развитию материальной базы спортивных сооружений.

Таблица 40

Мероприятия по развитию физкультуры и спорта

| Мероприятие | Наименование населенного пункта | Этап реализации |
| --- | --- | --- |
| Строительство спортивного комплекса | с. Серго-Ивановское | 2024-2034 |

#### 2.2.4.4. Культура

Библиотечное обслуживание

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения относятся к вопросам местного значения поселения (согласно п.11 ч.1 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от 06 октября 2003 г.).

На период расчетного срока не предполагается расширение сети. Перспективное развитие сети библиотечных учреждений предусматривает проведение мероприятий по реконструкции и модернизации существующих объектов, повышение технической оснащенности. Улучшение материально-технического обеспечения и финансирования деятельности библиотечных учреждений должно проходить, в том числе, за счет широкого использования эффективных форм муниципально-частного партнерства.

Объекты культуры

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении относятся к вопросам местного значения поселения (согласно п.12 ч.1, п.13 ч.1 ст. 14 ФЗ-131).

Необходимо развивать широкий спектр различных кружков и секций, а в частности - школы искусств, школы эстетического образования, ансамбли народного творчества, семейные и детские развлекательные комплексы и т.д. Улучшение материально-технического обеспечения и финансирования деятельности организаций и учреждений культуры может проходить, в том числе, и за счет широкого использования эффективных форм муниципально-частного партнерства.

Таблица 41

Мероприятия по развитию культуры

| Мероприятие | Наименование населенного пункта | Этап реализации |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция учреждений клубного типа | с. Серго-Ивановское д. Первитино | 2024-2034 |

#### 2.2.4.5. Бытовое обслуживание

Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания относятся к вопросам местного значения поселения (согласно п.10 ч.1 ст. 14 ФЗ-131).

В новых социально-экономических условиях вопросы рациональной организации системы розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения должны иметь гибкие пути решения. Норматив обеспеченности бытовым обслуживанием носит ориентировочный характер, так как реальные потребности рыночного общества, как правило, его существенно превышают. Необеспеченность даже нормативного минимума по площадям объектов торговли свидетельствует о резерве для развития данного направления для мелких предпринимателей.

Для развития сферы бытового обслуживания в проекте предусмотрено выделение зоны общественно-делового назначения, здесь могут быть открыты как крупные многофункциональные комплексы, так и мелкие торговые павильоны.

#### 2.2.4.6. Социальная защита населения

В целях организации социального обслуживания и повышения качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми проект предусматривает размещение отделения социальной помощи на дому в с. Серго-Ивановское.

Таблица 42

Мероприятия по развитию социальной защиты населения

| Мероприятие | Наименование населенного пункта | Этап реализации |
| --- | --- | --- |
| Организация отделения социальной помощи на дому | с. Серго-Ивановское | 2014-2024 |

### 2.2.5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

Согласно п.19 ч.1 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к полномочиям органов местного самоуправления поселения относится организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Для организации захоронения в структуре муниципального образования выделены территории, отнесенные к зонам специального назначения - кладбища традиционного захоронения, с возможностью захоронения после кремирования.

Запланировано:

1. Увеличение площади существующего кладбища, расположенного к востоку от                 д. Первитино, на 1,81 га – на расчетный срок реализации генерального плана.

2. Увеличение площади существующего кладбища, расположенного около западной границы д. Вятское, на 0,60 га – на I очередь реализации генерального плана.

3. Строительство нового кладбища площадью 3,46 га в 0,9 км к югу от с. Серго-Ивановское – на расчетный срок реализации генерального плана.

### 2.2.6.  Жилищный фонд и жилищное строительство

Объем нового жилищного строительства в период расчетного срока на территории Серго-Ивановского сельского поселения составит 33,0 тыс. м2, в том числе на первую очередь 16,0 тыс. м2.

Средняя жилобеспеченность к расчетному сроку составит 40 м2 (на период первой очереди 35 м2/чел.) на человека, а общий жилой фонд 68тыс. м2 (на период первой очереди 52,5 тыс.м2).

В расчетах учтена убыль жилого фонда – 2,0 тыс. м2 в течение расчетного срока. Расчёт объёмов нового жилищного строительства приведен в таблице ниже.

Таблица 43

Расчёт объёмов нового жилищного строительства

| Наименование показателей | Ед. измерения | Сущ. положение | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения в границах проектирования | тыс. чел | 1,2 | 1,5 | 1,7 |
| Средняя жилобеспеченность | м2/чел. | 31 | 35 | 40 |
| Убыль жилищного фонда (износ более 70%) | тыс.м2 |  | 0,5 | 1,5 |
| Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс.м2 | 37,0 | 36,5 | 51,0 |
| Новое жилищное строительство | тыс.м2 |  | 16,0 | 17,0 |
| Весь жилой фонд к концу периода | тыс.м2 | 37,0 | 52,5 | 68 |

В Генеральном плане  Серго-Ивановского сельского поселения предполагается развитие  индивидуальной жилой застройки. Площадки под новое строительство были выбраны по результатам анализа территории с учетом и оценкой всех факторов.

Для нового жилищного строительства предлагается:

-  малоэтажная (индивидуальная) жилая застройка (коттеджного типа).

Новое жилищное строительство для постоянного населения будет вестись за счёт инвестиционных проектов на территориях нового освоения, а также реконструкции жилой застройки.

Таблица 44

Жилая застройка по населенным пунктам Серго-Ивановского сельского поселения

| № п/п | Населенные пункты | Существующая жилая застройка в га. | Проектная жилая застройка, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь строительства (2014-2024 г.г.) | Расчетный срок (2014-2034 г.г) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с. Серго-Ивановское | 63,06 | 75,05 | 97,75 |
| 2 | д. Мостище | 20,30 | 20,30 | 20,30 |
| 3 | д. Мамоново | 64,71 | 77,47 | 77,47 |
| 4 | с. Васильевское | 33,65 | 61,35 | 93,81 |
| 5 | д. Первитино | 44,12 | 49,95 | 52,76 |
| 6 | д. Арменево | 23,15 | 47,15 | 47,15 |
| 7 | д. Телятовка | 6,76 | 6,76 | 12,71 |
| 8 | д. Ларино | 20,55 | 30,83 | 30,83 |
| 9 | д. Вятское | 12,35 | 26,62 | 26,62 |
| 10 | д. Привалье | 6,18 | 6,18 | 6,18 |
| 11 | д. Петрыкино | 11,74 | 11,74 | 11,74 |
| 12 | д. Беливцы | 6,75 | 7,30 | 7,30 |
| 13 | д. Тюлино | 10,24 | 10,24 | 10,24 |
| 14 | д. Порубино | 8,79 | 8,79 | 8,79 |
| 15 | д. Щиголево | 11,01 | 11,01 | 11,01 |
|  | Итого | 343,36 | 450,74 | 514,66 |

Таблица 45

Новое строительство Серго-Ивановского сельского поселения

| Состав сельского поселения (перечень населенных пунктов) | Жилищный фонд тыс. кв.м | Жилищный фонд тыс. кв.м на первую очередь | Жилищный фонд тыс. кв.м на расчетный срок | Новое строительство тыс. кв.м на первую очередь ИЖС | Новое строительство тыс. кв.м расчетный срок ИЖС | Всего Новое строительст-во тыс. кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Серго-Ивановское | 14,1 | 15.7 | 22.5 | 1.7 | 7.3 | 9,0 |
| д. Мамоново | 5,2 | 7,8 | 7.7 | 2.7 | - | 2,7 |
| с. Васильевское | 1,3 | 5.1 | 10.2 | 3.8 | 5.4 | 9,2 |
| д. Первитино | 3,7 | 4.4 | 5.6 | 0.7 | 1.5 | 2,2 |
| д. Арменево | 2,0 | 5.1 | 5.0 | 3.2 | - | 3,2 |
| д. Телятовка | 0,2 | 0.2 | 3.0 | - | 2.8 | 2,8 |
| д. Ларино | 0,9 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | - | 1,4 |
| д. Вятское | 0,5 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | - | 2,4 |
| д. Беливцы | 1,0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | - | 0,1 |
| остальные населенные пункты | 8,1 | 7.9 | 7.8 |  |  |  |
| Итого | 37,0 | 52,5 | 68 | 16,0 | 17,0 | 33,0 |

Выводы:

- численность постоянного населения:

к концу расчётного срока 1,7 тыс.чел;

к концу первой очереди – 1,5 тыс. чел;

- Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда поселения при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных норм:

- увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями жителей поселения, с доведением средней жилищной обеспеченности на одного жителя на конец первой очереди – 35 м2, на конец расчётного срока – 40 м2;

- общая площадь жилищного фонда составит:

  - на конец расчётного срока – 68,0 тыс. м2;

  - на конец первой очереди – 52,5 тыс. м2;

- Удовлетворение потребности населения поселения в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития; улучшение условий жизнедеятельности групп населения, требующих социальной защиты:

- Обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей поселения;

- Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания на территории поселения с учетом специфики его планировочной и функциональной структуры.

## 2.3. Развитие транспортной инфраструктуры

### 2.3.1. Задачи по развитию и размещению транспортной инфраструктуры

Основными задачами по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения - объектов транспортной инфраструктуры, - являются следующие:

Внешний транспорт

1. Формирование распространенной сети дорог поселения, связывающей между собой населенные пункты и обеспечивающей связанность с транспортной системой Смоленской области.

2. Обеспечение надежной связи населенных пунктов Серго-Ивановского сельского поселения между собой и с внешней сетью автодорог регионального значения путём формирования единой транспортной сети поселения в составе улично-дорожных сетей населенных пунктов и сети внешних дорог.

3. Обеспечение выделения территории для развития сети региональных дорог, их пересечений и инфраструктуры в соответствии с положениями Схемы территориального планирования Гагаринского района.

Пассажирский транспорт

1. Организация качественного маршрутного сообщения для связи населенных пунктов поселения между собой и с г. Смоленском, г. Гагарин;

Улично-дорожная сеть населенных пунктов

- формирование улично-дорожной сети населенных пунктов с учетом существующей сети внешних дорог и увеличением уровня автомобилизации населения;

- формирование системы транспортных связей районов жилой застройки с общепоселковыми центрами, объектами социального обслуживания, рекреационными территориями.

### 2.3.2. Обоснование проектных решений по развитию транспортной инфраструктуры

Обоснованием проектных решений по развитию внешнего транспорта являются положения схемы территориального планирования Гагаринского района, в которых заложены основные направления развития внешнего транспорта на территории поселения.

Трассировка автомобильных дорог в рамках проекта генерального плана Серго-Ивановского сельского поселения проложена в соответствии с масштабом проектирования и может быть уточнена на последующих стадиях проектирования в рамках проектов строительства автомобильных дорог.

#### 2.3.3. Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры

#### 2.3.3.1. Развитие внешнего транспорта

Мероприятия по развитию системы внешнего транспорта предполагают комплексное развитие единой транспортной инфраструктуры поселения, включающее:

- формирование в соответствии с «Картой планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений», выполненной в составе генерального плана Серго-Ивановского сельского поселения, распространенной сети дорог поселения, связывающей между собой населенные пункты и обеспечивающей связанность с транспортной системой Смоленской области;

- содержание и эксплуатация автодорог общего пользования в соответствии с действующими нормативами;

- выполнение комплекса мероприятий по организации безопасности дорожного движения.

- реконструкция участков существующих автодорог общего пользования,  характеризующихся высоким процентом износа, с повышением качества дорожного полотна.

- реконструкции:

1) автодороги регионального значения «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест)»  - Баскаково - Гагарин IV технической категории протяженностью 11 км в границах сельского поселения с повышением качества и технических параметров дорожного полотна  – на первую очередь реализации генерального плана.

2) модернизации магистральной железной дороги в направлении Москва – Смоленск – Красное для организации скоростного движения на всем ее протяжении к 2020 году.

- строительства:

1) нового участка дороги «Вятское – Порубино» протяженностью 4,5 км в границах сельского поселения – на первую очередь реализации генерального плана.

2) высокоскоростной магистрали (ВСМ) в сообщении Москва – Смоленск - Красное (в рамках международного транспортного коридора №2 «Транссиб»).

Строительство ВСМ планируется на период от 2015 до 2030 года. Выбор оптимального варианта трассы будет производиться, исходя из фактической динамики социально-экономического развития страны и региона либо в коридоре существующего полотна железной дороги, либо по новой трассе. Учитывая, что железная дорога «Москва – Минск – Брест» (в направлении Москва – Смоленск – Красное) проходит через г. Гагарин, а на территории района вблизи от полотна железной дороги расположены населенные пункты и дачные поселки, настоящим проектным решением предлагается прокладка новой трассы ВСМ южнее существующей железной дороги с сохранением сложившейся системы расселения.

3) моста на пересечении реки Руза и проектной дороги «Вятское – Порубино».

4) путепровода на пересечении железной дороги «Москва – Минск – Брест» и автомобильной дороги регионального значения «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест)» - Баскаково - Гагарин в с. Серго-Ивановское с ликвидацией существующего железнодорожного переезда.

5) проезжей плотины в связи с развитием жилой застройки в д. Мамоново.

6) путепровода на пересечении трассы скоростной магистрали «Москва – Минск – Брест» (в направлении Москва – Смоленск – Красное) и высокоскоростной магистрали (ВСМ).

7) путепровода на пересечении автодороги регионального значения «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест)» - Баскаково - Гагарин с высокоскоростной магистралью (ВСМ).

Развитие улично-дорожной сети населенных пунктов

При разработке мероприятий по территориальному планированию стоит  принимать во внимание следующие факторы:

- необходимость  корректировок  планов трасс УДС для обеспечения нормативных параметров трасс;

- необходимость принятия комплекса мер по обеспечению безопасности дорожного движения.

Исходя из этого, мероприятия по развитию улично-дорожной сети  муниципального образования, помимо реконструкции участков существующей улично-дорожной сети, характеризующихся высоким процентом износа, с повышением качества дорожного полотна и технических характеристик элементов улично-дорожной сети, включают в себя решения по организации  движения транспорта, совершенствования планировочных параметров и рационализации движения транспорта в планировочных узлах.

Улично-дорожную сеть населенных пунктов следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в таблице ниже.

Таблица 46

Параметры улично-дорожной сети соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

| Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движе- ния, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| Улица в жилой застройке: |
| основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 0-1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

#### 2.3.3.2. Развитие пассажирского транспорта

Мероприятия по развитию пассажирского транспорта на территории Серго-Ивановского сельского поселения включают:

1. Организация системы маршрутного сообщения для связи населенных пунктов Серго-Ивановского сельского поселения, в т.ч. районов нового жилищного строительства между собой, с соседними муниципальными образованиями, а также с г. Гагарин и                              г. Смоленском - на расчётный срок реализации генерального плана;

2. Размещение остановочных пунктов общественного транспорта с учётом соблюдения современных требований к техническим характеристикам подобных сооружений, с учётом соблюдения правил безопасности дорожного движения, а также радиуса пешеходной доступности указанных объектов для населения, в т.ч. для  маломобильных групп населения – 600 м – на расчётный срок реализации генерального плана.

2.3.3.3. Размещение объектов обслуживания транспортной  инфраструктуры

На расчётный срок реализации генерального плана Серго-Ивановского сельского поселения парк индивидуальных автомобилей составит около 422 автомобилей при принятой норме 300 автомобилей на 1000 жителей.

Хранение индивидуальных автомобилей предполагается осуществлять на приусадебных участках. Также размещение автомобильных стоянок для временного хранения легковых автомобилей предусматривается у объектов соцкультбыта, в общественных центрах,  в зонах отдыха и в местах приложения труда.

Обслуживание автомобилей осуществляется станциями технического обслуживания из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей и автозаправочными станциями из расчета 1 колонка на 1200 легковых автомобилей. Общее нормативное СТО - 1 пост.

Размещение СТО предполагается осуществить на территориях зон инженерной (И) и транспортной инфраструктуры (Т1), коммунально-складских зон и зон производственного использования (П) при соблюдении санитарно-гигиенических требований при размещении таких объектов.

## 2.4. Обоснование вариантов решения задач по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

### 2.4.1. Водоснабжение

Централизованными (или индивидуальными) системами водоснабжения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки и сельскохозяйственные объекты.

Расчетные объемы водопотребления, как и объемы сточных вод, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водопотребления принимаются равными нормам водоотведения в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

Расходы воды промышленными и сельскохозяйственными предприятиями приняты по данным о существующем водоснабжении с ростом на 10 % на расчетный срок.

Расчетные объемы водопотребления в сельских населенных пунктах сведены в таблицу.

Таблица 47

Расчетные объемы водопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |  |  |
| село Серго-Ивановское | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 600 | 250 | 90,0 | 60,0 | 150,0 |
| деревня Мамоново | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 300 | 250 | 45,0 | 30,0 | 75,0 |
| деревня Первитино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 230 | 250 | 34,5 | 23,0 | 57,5 |
| деревня Арменево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 38 | 250 | 5,7 | 3,8 | 9,5 |
| деревня Беливцы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 250 | 0,5 | 0,3 | 0,8 |
| село Васильевское | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 62 | 250 | 9,3 | 6,2 | 15,5 |
| деревня Вятское | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 15 | 250 | 2,3 | 1,5 | 3,8 |
| деревня Ларино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 20 | 250 | 3,0 | 2,0 | 5,0 |
| деревня Мостище | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 18 | 250 | 2,7 | 1,8 | 4,5 |
| деревня Порубино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 250 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| деревня Привалье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 250 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Петрыкино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 250 | 0,5 | 0,3 | 0,8 |
| деревня Тюлино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 250 | 0,9 | 0,6 | 1,5 |
| деревня Телятовка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 250 | 0,9 | 0,6 | 1,5 |
| деревня Щиголево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 250 | 1,5 | 1,0 | 2,5 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  | 32,8 |
|  | Итого по первой очереди |  |  |  |  |  | 360,8 |
|  | расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| село Серго-Ивановское | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 650 | 250 | 97,5 | 65,0 | 162,5 |
| деревня Мамоново | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 330 | 250 | 49,5 | 33,0 | 82,5 |
| деревня Первитино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 250 | 250 | 37,5 | 25,0 | 62,5 |
| деревня Арменево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 40 | 250 | 6,0 | 4,0 | 10,0 |
| деревня Беливцы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 250 | 0,5 | 0,3 | 0,8 |
| село Васильевское | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 60 | 250 | 9,0 | 6,0 | 15,0 |
| деревня Вятское | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 13 | 250 | 2,0 | 1,3 | 3,3 |
| деревня Ларино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 20 | 250 | 3,0 | 2,0 | 5,0 |
| деревня Мостище | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 16 | 250 | 2,4 | 1,6 | 4,0 |
| деревня Порубино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 250 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| деревня Привалье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 250 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Петрыкино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 250 | 0,5 | 0,3 | 0,8 |
| деревня Тюлино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 250 | 0,8 | 0,5 | 1,3 |
| деревня Телятовка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 250 | 0,8 | 0,5 | 1,3 |
| деревня Щиголево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 8 | 250 | 1,2 | 0,8 | 2,0 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  | 35,1 |
|  | Итого на расчетный срок |  |  |  |  |  | 386,1 |

Расходы воды на производственных и сельскохозяйственных предприятиях должны уточняться на основании технологических данных на следующих стадиях проектирования. На данном этапе проектирования при отсутствии информации о производительности промышленных и сельскохозяйственных предприятий рассчитать точные объемы  водоснабжения данных предприятий не представляется возможным.

Согласно СНиП 2.04.02-84* п.2.1., удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 и 60 л/сутки на I очередь и расчетный срок и составляет соответственно 65,60 м3/сут и 84,24 м3/сут. Полив не рекомендуется  производить артезианской водой, поэтому в расчете хозяйственно-питьевого водопотребления не учитывается. Воду на полив следует использовать из открытых источников. В случае наличия очистных сооружений в населенном пункте возможно использование  также очищенных сточных, дождевых вод для производственного водоснабжения и полива.

Развитие систем водоснабжения (централизованных или индивидуальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства на первую очередь предусматривается:

1. Реконструкция существующих источников централизованного водоснабжения в населенных пунктах: с. Серго-Ивановское, д. Мамоново.

2. Строительство новых источников водоснабжения в с. Васильевское.

3. Реконструкция водопроводных сетей в населенных пунктах: с. Серго-Ивановское, д. Мамоново. Строительство водопроводных сетей до существующих и планируемых потребителей, не охваченных услугами централизованного водоснабжения в населенных пунктах: с. Серго-Ивановское, д. Мамоново, с. Васильевское.

4. Муниципальной долгосрочной программой «Устойчивое развитие сельских территорий Серго-Ивановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» предусмотрены мероприятия по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельского поселения (реконструкция систем водоснабжения) в соответствии с таблицей 48.

Таблица 48

Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельского поселения

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Реконструкция систем водоснабжения | млн. руб. | 7,014 | 0 | 0 | 0 | 1,497 | 1,542 | 2,764 | 1,211 |
| 1.1 | СЕРГО-ИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |  |
|  | реконструкция водозаборов | ед. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  |  | млн.руб | 4,627 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,497 | 1,542 | 1,588 | 0,000 |
|  | реконструкция водонапорных башен | ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  |  | млн.руб | 2,387 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,176 | 1,211 |
| 1.2 | Село Серго-Ивановское |  |
|  | реконструкция водозаборов | ед. | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | млн.руб | 3,039 |  |  |  | 1,497 | 1,542 |  |  |
|  | реконструкция водонапорных башен | ед. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | млн.руб | 1,176 |  |  |  |  |  | 1,176 |  |
| 1.3 | д. Мамоново |  |
|  | реконструкция водозаборов | ед. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | млн.руб | 1,588 |  |  |  |  |  | 1,588 |  |
|  | реконструкция водонапорных башен | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | млн.руб | 1,211 |  |  |  |  |  |  | 1,211 |

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства  на перспективу предусматривается:

1. Развитие и реконструкция существующих систем централизованного водоснабжения села с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям водоснабжения.

2. Рациональное использование существующих сетей и сооружений водоснабжения.

3. Разработка и реализация схемы водоснабжения на населенные пункты.

### 2.4.2. Канализация

Централизованными (или локальными) системами водоотведения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки в сельской местности.

Расчетные объемы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

Расходы стоков от промышленных предприятий приняты по данным о существующем водоснабжении с ростом на 10 % на расчетный срок.

Расчетные объемы водоотведения в сельских населенных пунктах сведены в таблицу.

Таблица 49

Расчетные объемы водоотведения

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Бытовые стоки, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |  |  |
| село Серго-Ивановское | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 600 | 250 | 90,0 | 60,0 | 150,0 |
| деревня Мамоново | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 300 | 250 | 45,0 | 30,0 | 75,0 |
| деревня Первитино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 230 | 250 | 34,5 | 23,0 | 57,5 |
| деревня Арменево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 38 | 250 | 5,7 | 3,8 | 9,5 |
| деревня Беливцы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 250 | 0,5 | 0,3 | 0,8 |
| село Васильевское | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 62 | 250 | 9,3 | 6,2 | 15,5 |
| деревня Вятское | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 15 | 250 | 2,3 | 1,5 | 3,8 |
| деревня Ларино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 20 | 250 | 3,0 | 2,0 | 5,0 |
| деревня Мостище | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 18 | 250 | 2,7 | 1,8 | 4,5 |
| деревня Порубино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 250 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| деревня Привалье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 250 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Петрыкино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 250 | 0,5 | 0,3 | 0,8 |
| деревня Тюлино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 250 | 0,9 | 0,6 | 1,5 |
| деревня Телятовка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 250 | 0,9 | 0,6 | 1,5 |
| деревня Щиголево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 250 | 1,5 | 1,0 | 2,5 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  | 32,8 |
|  | Итого по первой очереди |  |  |  |  |  | 360,8 |
|  | расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| село Серго-Ивановское | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 650 | 250 | 97,5 | 65,0 | 162,5 |
| деревня Мамоново | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 330 | 250 | 49,5 | 33,0 | 82,5 |
| деревня Первитино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 250 | 250 | 37,5 | 25,0 | 62,5 |
| деревня Арменево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 40 | 250 | 6,0 | 4,0 | 10,0 |
| деревня Беливцы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 250 | 0,5 | 0,3 | 0,8 |
| село Васильевское | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 60 | 250 | 9,0 | 6,0 | 15,0 |
| деревня Вятское | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 13 | 250 | 2,0 | 1,3 | 3,3 |
| деревня Ларино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 20 | 250 | 3,0 | 2,0 | 5,0 |
| деревня Мостище | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 16 | 250 | 2,4 | 1,6 | 4,0 |
| деревня Порубино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 250 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| деревня Привалье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 250 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Петрыкино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 250 | 0,5 | 0,3 | 0,8 |
| деревня Тюлино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 250 | 0,8 | 0,5 | 1,3 |
| деревня Телятовка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 250 | 0,8 | 0,5 | 1,3 |
| деревня Щиголево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 8 | 250 | 1,2 | 0,8 | 2,0 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  | 35,1 |
|  | Итого на расчетный срок |  |  |  |  |  | 386,1 |

Для сокращения сброса в водоемы неочищенных и недоочищенных сточных вод необходимо усовершенствование систем водоотведения в сельской местности. В частности, целесообразно применение сливных станций.

Для потребителей, не обеспеченных услугами централизованного водоотведения, предусмотрено строительство сливной станции. Сливные станции - сантехнические сооружения для приема и обработки нечистот и помоев, удаляемых из неканализованных владений ассенизационными обозами. В сельском поселении планируется устройство сливной станции со спуском нечистот в канализационную сеть на очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации.

Сливные станции для обслуживания неканализованных районов нередко дает возможность разрешить две важные задачи:

а) рациональное обезвреживание нечистот на очистительных сооружениях совместно со сточными водами канализации;

б) удешевление вывоза нечистот, т. к. расположение сливной станции может быть допущено на более близких расстояниях от населенных кварталов, нежели примитивных свалочных мест и полей ассенизации.

Конструкция сливной станции и технологические процессы на них определяются составом и свойствами нечистот. В техническом отношении назначение сливной станции состоит в том, чтобы перед спуском в канализацию привести нечистоты в состояние, при котором они не могли бы иметь вредного влияния на канализационную сеть. По физическому составу доставляемые ассенизационными обозами из неканализованных владений выгребные нечистоты могут содержать: а) крупные твердые примеси, б) мелкие тяжелые примеси, гл. обр. песок, в) легкие взвешенные вещества, г) нечистотную жидкость. Крупными твердыми примесями в выгребных нечистотах являются тряпки, мочала, щепа, битое стекло, кухонные остатки, кал и пр. Количество их, задерживаемое на решетках со щелями в 10 мм, в среднем определяется в размере 2—2,5% от объема всего количества поступающих на станцию нечистот—при колебаниях от 1% до 4% в зависимости от местных условий. Мелкие тяжелые примеси имеют в своем составе гл. обр. песок и землистые вещества. Количество их для теплого времени года определяется в 1—1,5 % от общего объема нечистотной массы. Под легкими взвешенными веществами понимаются все вещества, которые после выделения из нечистот крупных твердых и мелких тяжелых примесей выпадают из нечистотной жидкости лишь при более или менее продолжительном отстаивании ее в неподвижном состоянии или при очень замедленном движении.

Детали устройства сливной станции определяются в зависимости от того, может ли нечистотная жидкость быть спущена в канализационную сеть вместе с взвешенными веществами или же последние должны быть выделены из нее на станции. В первом случае основными составными частями станций являются: а) помещение для разгрузки ассенизационных обозов, б) помещение с приспособлениями для выделения из нечистот крупных твердых примесей, в)  песколовки для выделения из нечистотной жидкости мелких тяжелых частиц и гл. обр. песка, г) приспособления для сбора и временного хранения твердых нечистотных остатков и осадков, выделяемых из нечистот на сооружениях, указанных "в пунктах «б» и «в». Во втором случае к указанным выше частям станции дополнительно присоединяются: д) осадочные бассейны для выделения из нечистотной жидкости взвешенных веществ и е) приспособления для осушки ила из осадочных бассейнов. В обоих случаях сливные станции должны быть обеспечены надлежащим водоснабжением, вентиляционными устройствами и иметь внутреннюю канализацию. Помещение для разгрузки ассенизационных машин должно быть обеспечено приемниками нечистот и надлежащими проездами. При проектировании и устройстве приемного помещения должно быть предусмотрено оборудование его приспособлениями для разгрузки нечистот без проливания на пол и для тщательного обмывания ассенизационных обозов, проездов и приемников. Проезд для машин надлежит лучше всего делать из брусчатого камня на цементном растворе, а при невозможности иметь брусчатку—из асфальта на бетонном основании, асфальтобетона и пр.

Рекомендуется: а) общий приемный канал располагать в особо утепленном и отапливаемом зимой коридоре и б) к каждому приемному месту подвести водопровод с оборудованием ветки его резиновым рукавом и брандспойтом — вода на сливной станции является основным производственным материалом для обработки нечистот. Обильный расход ее является непременным условием нормального функционирования сливной станции. Вода расходуется на промывку проездов и приемных приспособлений, на обмывание ассенизационных обозов и промывку всех остальных устройств станции. Разжижение нечистот является необходимым как по санитарным соображениям, так и для предохранения от засорения тех трубопроводов, в которые производится спуск нечистотной жидкости.

При выборе места для сливной станции необходимо прежде всего руководствоваться санитарными соображениями, а именно: 1) станция должна быть расположена на изолированном от жилья месте, в расстоянии не ближе чем на 500 м от населенных кварталов; 2) по отношению к господствующим ветрам расположение станции должно быть таково, чтобы зловонные газы от нее не заносились в населенный пункт. Земельный участок сливной станции должен быть обнесен забором высотой не менее 2 м и огражден по периметру полосой древесных насаждений шириной не менее 10 м.

Развитие систем отвода хозяйственно-бытовых сточных вод (централизованных или локальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод на первую очередь предусматривается:

- Организация индивидуальных выгребов, локальных очистных сооружений.

- Вывоз сточных вод на поля ассенизации.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод по сельскому поселению  на перспективу предусматривается:

- Строительство сетей канализации вдоль существующих и планируемых улиц и проездов в селе Серго-Ивановское, деревне Мостище, отвод сточных вод предусмотрен на планируемые очистные сооружения юго-восточнее села Серго-Ивановское.

- Строительство сливной станции на одной площадке с планируемыми очистными сооружениями вблизи села Серго-Ивановское.

- Вывоз сточных вод от всех потребителей сельского поселения, не обеспеченных услугами централизованного водоотведения, предусматривается на проектируемую сливную станцию вблизи села Серго-Ивановское.

- Решение вопросов утилизации осадка в сельском хозяйстве.

Для дальнейшего повышения надежности системы водоотведения по сельскому поселению необходимо:

- Разработка и реализация схемы водоотведения на село Серго-Ивановское, деревню Мостище.

- Разработка мероприятий по сокращению сбросов сточных вод за счет их повторного использования.

### 2.4.3. Теплоснабжение

Теплоснабжением обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС) нового строительства по всем видам обеспечения (отопление, вентиляция и горячее водоснабжение).

Расчет нагрузок выполняется в соответствии с рекомендациями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство» по следующим климатическим параметрам:

расчётная температура наружного воздуха для проектирования   отопления  – минус 26 град.С

средняя температура отопительного периода - минус 2,4 град.С

продолжительность отопительного периода – 215 суток

Расчетные объемы теплопотребления в сельских населенных пунктах сведены в таблицу 50.

Развитие всей инфраструктуры теплоснабжения (строительство котельных, прокладка и перекладка теплопроводов) решается в  увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в сельском поселении на первую очередь строительства предусматривается:

- Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки коттеджного типа – от индивидуальных систем отопления (на природном газе и др. видах топлива), располагаемых в каждом проектируемом здании.

- Для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, на территориях нового строительства, возможно размещение проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов;

- Сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в районах нового строительства сельских населенных пунктов на перспективу предусматривается:

1. Реконструкция, модернизация и расширение существующих источников теплоснабжения.

2. Проведение работ по переводу большинства котельных на газ, что позволит сократить нагрузки вредных выбросов на окружающую среду, облегчит их обслуживание и сократит эксплуатационные затраты.

- Строительство новых блок модульных котельных на газовом топливе.

- Развитие системы теплоснабжения сельских территорий с опережающим строительством или реконструкцией теплоисточников и теплосетей от них.

- Теплоснабжение потребителей новой промышленной застройки планируется от собственных источников теплоснабжения (котельных, газотурбинных мини-ТЭЦ).

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов.

Таблица 50

Расчетные объемы теплопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Кол-во зданий (квартир) | Общ. площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Нагрузка на, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГВС | Вентиляция | Отопление | Общая |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Серго-Ивановское | жилая застройка существующая и планируемая | 17 | 1700 | 5100 | 0,013 | ---- | 0,087 | 0,100 |
| д. Мамоново | жилая застройка существующая и планируемая | 27 | 2700 | 8100 | 0,021 | ---- | 0,139 | 0,159 |
| с. Васильевское | жилая застройка существующая и планируемая | 38 | 3800 | 11400 | 0,029 | ---- | 0,195 | 0,224 |
| д. Первитино | жилая застройка существующая и планируемая | 7 | 700 | 2100 | 0,005 | ---- | 0,036 | 0,041 |
| д. Арменево | жилая застройка существующая и планируемая | 32 | 3200 | 9600 | 0,025 | ---- | 0,164 | 0,189 |
| д. Ларино | жилая застройка существующая и планируемая | 14 | 1400 | 4200 | 0,011 | ---- | 0,072 | 0,083 |
| д. Вятское | жилая застройка существующая и планируемая | 24 | 2400 | 7200 | 0,018 | ---- | 0,123 | 0,142 |
| д. Беливцы | жилая застройка существующая и планируемая | 1 | 100 | 300 | 0,001 | ---- | 0,005 | 0,006 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  |  | 0,094 |
|  | Итого по первой очереди |  |  |  |  |  |  | 1,038 |
|  | расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Серго-Ивановское | жилая застройка существующая и планируемая | 90 | 9000 | 27000 | 0,069 | ---- | 0,462 | 0,531 |
| д. Мамоново | жилая застройка существующая и планируемая | 27 | 2700 | 8100 | 0,021 | ---- | 0,139 | 0,159 |
| с. Васильевское | жилая застройка существующая и планируемая | 92 | 9200 | 27600 | 0,071 | ---- | 0,472 | 0,543 |
| д. Первитино | жилая застройка существующая и планируемая | 22 | 2200 | 6600 | 0,017 | ---- | 0,113 | 0,130 |
| д. Арменево | жилая застройка существующая и планируемая | 32 | 3200 | 9600 | 0,025 | ---- | 0,164 | 0,189 |
| д. Телятовка | жилая застройка существующая и планируемая | 28 | 2800 | 8400 | 0,022 | ---- | 0,144 | 0,165 |
| д. Ларино | жилая застройка существующая и планируемая | 14 | 1400 | 4200 | 0,011 | ---- | 0,072 | 0,083 |
| д. Вятское | жилая застройка существующая и планируемая | 24 | 2400 | 7200 | 0,018 | ---- | 0,123 | 0,142 |
| д. Беливцы | жилая застройка существующая и планируемая | 1 | 100 | 300 | 0,001 | ---- | 0,005 | 0,006 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  |  | 0,195 |
|  | Итого на расчетный срок |  |  |  |  |  |  | 2,143 |

### 2.4.4. Газоснабжение

На перспективу направления использования газа сохраняются, при этом увеличивается доля использования природного газа в качестве единого энергоносителя для автономных теплогенераторов.

Расчет расхода газа для бытовых нужд населения (пищеприготовление), а также на отопление, в районах нового строительства выполняется в соответствии с рекомендациями СНиП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических полиэтиленовых труб».

Расчетные объемы газопотребления в сельских населенных пунктах сведены в таблицу.

Таблица 51

Расчетные объемы газопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Кол-во зданий (квартир) | Общ. площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Общая тепловая нагрузка, Гкал/час | Расход газа на, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Тепло | Пище-пригот. | Общий |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Серго-Ивановское | жилая застройка существующая и планируемая | 17 | 1700 | 5100 | 0,100 | 15,0 | 18,8 | 33,8 |
| д. Мамоново | жилая застройка существующая и планируемая | 27 | 2700 | 8100 | 0,159 | 23,9 | 27,3 | 51,2 |
| с. Васильевское | жилая застройка существующая и планируемая | 38 | 3800 | 11400 | 0,224 | 33,6 | 35,7 | 69,3 |
| д. Первитино | жилая застройка существующая и планируемая | 7 | 700 | 2100 | 0,041 | 6,2 | 10,9 | 17,1 |
| д. Арменево | жилая застройка существующая и планируемая | 32 | 3200 | 9600 | 0,189 | 28,3 | 31,2 | 59,5 |
| д. Ларино | жилая застройка существующая и планируемая | 14 | 1400 | 4200 | 0,083 | 12,4 | 18,1 | 30,5 |
| д. Вятское | жилая застройка существующая и планируемая | 24 | 2400 | 7200 | 0,142 | 21,2 | 25,6 | 46,8 |
| д. Беливцы | жилая застройка существующая и планируемая | 1 | 100 | 300 | 0,006 | 0,9 | 2,9 | 3,8 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  | 0,094 |  |  | 31,2 |
|  | Итого по первой очереди |  |  |  | 1,038 |  |  | 343,2 |
|  | расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Серго-Ивановское | жилая застройка существующая и планируемая | 90 | 9000 | 27000 | 0,531 | 79,7 | 57,3 | 137,0 |
| д. Мамоново | жилая застройка существующая и планируемая | 27 | 2700 | 8100 | 0,159 | 23,9 | 27,3 | 51,2 |
| с. Васильевское | жилая застройка существующая и планируемая | 92 | 9200 | 27600 | 0,543 | 81,4 | 61,3 | 142,7 |
| д. Первитино | жилая застройка существующая и планируемая | 22 | 2200 | 6600 | 0,130 | 19,5 | 25,6 | 45,1 |
| д. Арменево | жилая застройка существующая и планируемая | 32 | 3200 | 9600 | 0,189 | 28,3 | 31,2 | 59,5 |
| д. Телятовка | жилая застройка существующая и планируемая | 28 | 2800 | 8400 | 0,165 | 24,8 | 27,3 | 52,1 |
| д. Ларино | жилая застройка существующая и планируемая | 14 | 1400 | 4200 | 0,083 | 12,4 | 18,1 | 30,5 |
| д. Вятское | жилая застройка существующая и планируемая | 24 | 2400 | 7200 | 0,142 | 21,2 | 25,6 | 46,8 |
| д. Беливцы | жилая застройка существующая и планируемая | 1 | 100 | 300 | 0,006 | 0,9 | 2,9 | 3,8 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  | 0,195 |  |  | 56,9 |
|  | Итого на расчетный срок |  |  |  | 2,143 |  |  | 625,6 |

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ШРП, прокладка и перекладка газопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения природным газом потребителей по сельскому поселению на первую очередь строительства предусматривается:

- Строительство межпоселковых газопроводов высокого давления до населенных пунктов: д. Мамоново, д. Ларино, д. Первитино, д. Телятовка.

- Строительство ШРП в населенных пунктах: д. Мамоново, д. Ларино,                              д. Первитино, д. Телятовка.

- Строительство газопроводов низкого давления до существующих и планируемых потребителей, не охваченных услугами централизованного газоснабжения в населенных пунктах: д. Мамоново, д. Ларино, д. Первитино, д. Телятовка.

- Муниципальной долгосрочной программой «Устойчивое развитие сельских территорий Серго-Ивановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» предусмотрены мероприятия по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельского поселения (строительство распределительных газопроводов) в соответствии с таблицей 52.

- Замена и обеспечение безопасной эксплуатации (проведение диагностики) подземных газопроводов.

- Осуществление технического диагностирования ГРП и ШРП.

- Проведение энергосберегающих мероприятий для сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети.

Таблица 52

Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельского поселения

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство распределительных газопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | СЕРГО-ИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | км | 9,740 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 2,740 | 0,000 |
|  |  | млн. руб. | 10,630 | 1,190 | 3,660 | 3,780 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 |
| 1.14.1 | Газоснабжение жилых домов в с. Серго-Ивановское, ул. Энергетиков | км | 1,000 | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 1,190 | 1,190 |  |  |  |  |  |  |
| 1.14.2 | Газоснабжение жилых домов в д. Мамоново | км | 3,000 |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 3,660 |  | 3,660 |  |  |  |  |  |
| 1.14.3 | Газоснабжение жилых домов в д. Первитино | км | 3,000 |  |  | 3,000 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 5,780 |  |  | 3,780 |  |  | 2,000 |  |
| 1.14.4 | Газоснабжение жилых домов в д. Вятское | км | 2,740 |  |  |  |  |  | 2,740 |  |
|  |  | млн. руб. | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 3,325 |  |  |  |  | 3,325 |  |  |

Для обеспечения природным газом потребителей по сельскому поселению на расчетный срок предусматривается:

- Строительство газопроводов низкого давлений, совершенствование  работы системы газоснабжения  (комплекс мероприятий проектирование, строительство);

- Реконструкция существующих газораспределительных пунктов;

- Проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) существующих подземных газопроводов высокого и среднего давлений;

- Осуществление технического диагностирования ГРП и шкафных газорегуляторных пунктов;

- Закольцовка существующих газопроводов низкого давления с целью увеличения надежности газоснабжения;

- Определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам газификации по результатам проектно-изыскательских работ.

Ввод в строй систем газоснабжения придаст значительный стимул развитию системы теплоснабжения:

- Строительство теплоисточников на газовом топливе: котельных и теплосетей от них;

- Автономных источников тепла - АИТ в зависимости от характера застройки.

### 2.4.5. Электроснабжение

Электрические нагрузки по коммунально-бытовым потребителям определены по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 (изменения и  дополнения 1999 г.) с учетом пищеприготовления на газовых плитах и средней жилищной обеспеченностью 27,4 м2  на человека. Удельная электрическая нагрузка на конец расчетного срока составит 0,6 кВт на                 1 человека.

Электрические нагрузки по промышленным потребителям приняты из расчета прироста 2 % в год.

Расчетные электрические нагрузки в районах нового строительства по сельскому поселению представлены в таблице.

Таблица 53

Расчетные электрические нагрузки в районах нового строительства

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Уд. нагруз-ка, кВт | P, кВт | Кс, РД34.20185-94 | Pp, кВт | Cos | S, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Серго-Ивановское | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 16 | 9 | 144,0 | 1 | 144,0 | 0,9 | 160,0 |
| д. Мамоново | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 26 | 7,4 | 192,4 | 1 | 192,4 | 0,9 | 213,8 |
| с. Васильевское | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 37 | 6,5 | 240,5 | 1 | 240,5 | 0,9 | 267,2 |
| д. Первитино | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 7 | 12,6 | 88,2 | 1 | 88,2 | 0,9 | 98,0 |
| д. Арменево | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 31 | 6,9 | 213,9 | 1 | 213,9 | 0,9 | 237,7 |
| д. Ларино | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 14 | 9,5 | 133,0 | 1 | 133,0 | 0,9 | 147,8 |
| д. Вятское | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 23 | 7,6 | 174,8 | 1 | 174,8 | 0,9 | 194,2 |
| д. Беливцы | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 1 | 22 | 22,0 | 1 | 22,0 | 0,9 | 24,4 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  |  |  | 134,3 |
|  | Итого по первой очереди |  |  |  |  |  |  |  | 1477,4 |
|  | расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Серго-Ивановское | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 70 | 5,4 | 378,0 | 1 | 378,0 | 0,9 | 420,0 |
| д. Мамоново | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 26 | 7,3 | 189,8 | 1 | 189,8 | 0,9 | 210,9 |
| с. Васильевское | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 76 | 5,3 | 402,8 | 1 | 402,8 | 0,9 | 447,6 |
| д. Первитино | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 14 | 9,5 | 133,0 | 1 | 133,0 | 0,9 | 147,8 |
| д. Арменево | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 31 | 6,9 | 213,9 | 1 | 213,9 | 0,9 | 237,7 |
| д. Телятовка | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 15 | 9,3 | 139,5 | 1 | 139,5 | 0,9 | 155,0 |
| д. Ларино | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 14 | 9,5 | 133,0 | 1 | 133,0 | 0,9 | 147,8 |
| д. Вятское | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 23 | 7,6 | 174,8 | 1 | 174,8 | 0,9 | 194,2 |
| д. Беливцы | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 1 | 22 | 22,0 | 1 | 22,0 | 0,9 | 24,4 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  |  |  | 198,5 |
|  | Итого на расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  | 2183,9 |

Развитие всей инфраструктуры электроснабжения (строительство электроподстанций и высоковольтных линий электропередач) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для покрытия проектируемых нагрузок потребителей в районах нового строительства по сельскому поселению на первую очередь предусматривается:

- Реконструкция подстанции 110/35/10 кВ Туманово с заменой трансформаторов.

- Строительство ТП 10/0.4 кВ – 4 шт. в селе Серго-Ивановское, 3 шт. в селе Васильевское, а также ВЛ 10 кВ.

Для покрытия проектируемых нагрузок потребителей в районах нового строительства по сельскому поселению на перспективу предусматривается:

- Обеспечение мер по устранению износа электро и теплооборудования, для этого следует предусмотреть постоянное проведение работ по обновлению изношенного оборудования, его модернизацию, реконструкцию, техперевооружение и замену.

- Обеспечение высокого уровня технического обслуживания оборудования, его ремонта, диагностики, внедрение автоматики, достаточную и высокую квалификацию обслуживающего персонала, оснащенность персонала необходимы ми приспособлениями, инструментами, транспортными средствами.

- Организация и проведение своевременных обходов, осмотров, испытаний оборудования, режимов работы системы, не допущение перегрузок отдельных ее элементов.

- Своевременное информирование населения о состоянии городского и сельского электроснабжения через СМИ, своевременное предупреждение об угрозах нарушения.

- Своевременное финансовое обеспечение мероприятий по повышению надежности и бесперебойное снабжение первичными энергоресурсами и источников электрической и тепловой энергии.

- Мониторинг текущего состояния системы для единого централизованного управления  системой электроснабжения.

- Обеспечение внедрения инновационных технологий и оборудования, широкое оснащение электросетей современными средствами автоматизации.

### 2.4.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание

Прирост абонентов телефонной сети, требуемое количество радиоточек и телевизионных приемников на территориях нового строительства по сельскому поселению представлен в таблице.

Таблица 54

Прирост абонентов телефонной сети, требуемое количество радиоточек и телевизионных приемников

| Населенный пункт | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Общая площадь, м2 | Телефон, шт | Радио, шт | ТВ, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |  |  |
| с. Серго-Ивановское | жилая застройка существующая и планируемая | домов | 16 | 1600 | 16 | 16 | 16 |
| д. Мамоново | жилая застройка существующая и планируемая | домов | 26 | 2600 | 26 | 26 | 26 |
| с. Васильевское | жилая застройка существующая и планируемая | домов | 37 | 3700 | 37 | 37 | 37 |
| д. Первитино | жилая застройка существующая и планируемая | домов | 7 | 700 | 7 | 7 | 7 |
| д. Арменево | жилая застройка существующая и планируемая | домов | 31 | 3100 | 31 | 31 | 31 |
| д. Ларино | жилая застройка существующая и планируемая | домов | 14 | 1400 | 14 | 14 | 14 |
| д. Вятское | жилая застройка существующая и планируемая | домов | 23 | 2300 | 23 | 23 | 23 |
| д. Беливцы | жилая застройка существующая и планируемая | домов | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  | 16 | 16 | 16 |
|  | Итого по первой очереди |  |  |  | 171 | 171 | 171 |
|  | расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| с. Серго-Ивановское | жилая застройка существующая и планируемая | домов | 70 | 7000 | 70 | 70 | 70 |
| д. Мамоново | жилая застройка существующая и планируемая | домов | 26 | 2600 | 26 | 26 | 26 |
| с. Васильевское | жилая застройка существующая и планируемая | домов | 76 | 7600 | 76 | 76 | 76 |
| д. Первитино | жилая застройка существующая и планируемая | домов | 14 | 1400 | 14 | 14 | 14 |
| д. Арменево | жилая застройка существующая и планируемая | домов | 31 | 3100 | 31 | 31 | 31 |
| д. Телятовка | жилая застройка существующая и планируемая | домов | 15 | 1500 | 15 | 15 | 15 |
| д. Ларино | жилая застройка существующая и планируемая | домов | 14 | 1400 | 14 | 14 | 14 |
| д. Вятское | жилая застройка существующая и планируемая | домов | 23 | 2300 | 23 | 23 | 23 |
| д. Беливцы | жилая застройка существующая и планируемая | домов | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  | 27 | 27 | 27 |
|  | Итого на расчетный срок |  |  |  | 297 | 297 | 297 |

В настоящее время АТС  в с. Серго-Ивановское используются на сто процентов. Дальнейшие развитие САТС связанно с переводом АТС на цифровое оборудование. Потребуется замена аналогового оборудования на цифровое с увеличением емкости.

Требуется модернизация существующих передатчиков с целью стопроцентного охвата аудитории района. Дальнейшей перспективой развития телевещания в Гагаринском районе, является постепенный переход на цифровое телерадиовещание, стандарта DVB, согласно ФЦП «Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы».

## 2.5. Характеристика зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов местного значения

В таблице ниже приведен перечень планируемых к размещению на территории Серго-Ивановского сельского поселения объектов, для которых в соответствии с законодательством РФ должны быть установлены зоны с особыми условиями использования территории; также дана характеристика таких зон.

Таблица 55

Перечень планируемых к размещению на территории Серго-Ивановского сельского поселения объектов, для которых в соответствии с законодательством РФ должны быть установлены зоны с особыми условиями использования территории;

а также характеристика таких зон

| № п/п | Наименование объекта | Наименование функциональной зоны, в границах которой предполагается размесить данный объект | Наименование устанавливаемой зоны с особыми условиями использования | Нормативный размер зоны, м | Наименование документа, регламентирующего порядок хозяйственной деятельности в зоне с особыми условиями использования | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности к югу от д. Ларино | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 2. | Строительство завода стройматериалов южнее с. Серго-Ивановское | Производственная зона с размещением предприятий IV и V классов опасности П1-1 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | расчётный срок |
| 3. | Водопроводные сети | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 5 | Свод правил Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений | первая очередь |
| 4. | Очистные сооружения хозяйствен-но-бытовой канализации, сливная станция юго-восточнее села Серго-Ивановское | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | санитарно-защитная зона | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | расчётный срок |
| 5. | Самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 3 | Свод правил Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений | расчётный срок |
| 6. | Газопроводы низкого давления | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 2 | Свод правил Газораспределительные системы | первая очередь |
| 7. | Газопроводы высокого давления | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 5 | Свод правил Газораспределительные системы | первая очередь |
| 8. | ГРП, ШРП | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 10 | СНиП 42-01-2002 | первая очередь |
| 9. | Полигон ТБО в юго-западной части поселения | Зона специального назначения | Санитарно-защитная зона | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | расчётный срок |
| 10. | Строительство нового кладбища площадью 3,46 га в 0,9 км к югу от с. Серго-Ивановское | Зона размещения кладбищ Сп1 | санитарно-защитная зона | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | расчётный срок |

## 2.6. Улучшение экологической обстановки и охрана окружающей среды

### 2.6.1. Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

Основные задачи по улучшению экологической обстановки и охране                    окружающей среды Серго-Ивановского сельского поселения следующие:

1. Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящих и будущих поколений жителей поселения, воспроизводства природных ресурсов, сохранение биосферы.

2. Сохранение природных условий и особенностей поселения.

3. Охрана рекреационных ресурсов.

4. Обеспечение сохранности лесов на землях лесного фонда поселения.

5. Максимально возможное сохранение зеленых насаждений всех видов использования.

6. Сохранение существующих показателей качества атмосферного воздуха.

7. Обеспечение нормативного качества воды поверхностных водных объектов.

8. Обеспечение безопасных уровней шума, электромагнитных излучений, радиации, радона.

8. Учет инженерно-геологических и геоморфологических условий территории в градостроительном проектировании.

9. Обеспечение экологической безопасности и снижение уровня негативного влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду.

10. Обеспечение гарантий для всех категорий жителей в области экологической безопасности.

- Создание и развитие системы мониторинга за состоянием основных компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, почвы);

### 2.6.2. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

Экологическая стратегия градостроительного развития Серго-Ивановского сельского поселения направлена на создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания населения.

В проекте генерального плана Серго-Ивановского сельского поселения выявлены основные проблемы в области охраны окружающей среды, решение которых позволит сформировать благоприятные условия для жизни и здоровья человека, а так же для устойчивого функционирования природно-антропогенных систем и соблюдения принципов рационального природопользования и охраны природных ресурсов.

В проекте генерального плана проанализированы источники вредного воздействия на здоровье населения и окружающую среду, построены санитарно-защитные зоны от предприятий, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Комплекс природоохранных мероприятий, предусмотренных в генеральном плане, направлен на предотвращение загрязнения окружающей среды и нарушения природных комплексов в результате хозяйственной деятельности.

### 2.6.3. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

1. На первую очередь реализации генерального плана Серго-Ивановского сельского поселения предусмотрено:

- разработка проектов обоснования и обустройства санитарно-защитных зон промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-складских предприятий и объектов;

- создание системы мониторинга выбросов загрязняющих веществ (в рамках регионального социально-гигиенического мониторинга).

### 2.6.4. Мероприятия по охране водных объектов и улучшение качества питьевого водоснабжения

1. На первую очередь реализации генерального плана Серго-Ивановского сельского поселения предусмотрено:

- реконструкция существующих водопроводных сетей, учитывая степень их технического и физического износа;

- ограничение хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП), соблюдение законодательного регламента в ВЗ и ПЗП в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

- ограничение хозяйственной деятельности в пределах зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, соблюдение законодательного регламента в ЗСО;

- разработка проектов водоохранных зон и их благоустройство;

- проведение мероприятий по улучшению состояния поверхностных водных объектов.

### 2.6.5. Мероприятия по охране почв

1. На первую очередь реализации генерального плана Серго-Ивановского сельского поселения предусмотрено:

- проведение мониторинга состояния почвенного покрова (в рамках регионального социально-гигиенического мониторинга);

- ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов.

### 2.6.6. Мероприятия по защите от шума

1. На первую очередь реализации генерального плана Серго-Ивановского сельского поселения:

- организация защитных лесополос вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки;

- формирование системы зеленых насаждений с усилением защитных лесополос (специальное озеленение) вдоль автодорог с учетом уже имеющегося озеленения, способствующих шумозащите.

### 2.6.7. Мероприятия по обеспечению соблюдения режима санитарно-защитных зон предприятий и санитарных разрывов

В целях создания благоприятных условий для жизни и здоровья населения и реализации мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека негативных факторов в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, ст. 12, предприятия должны разработать комплекс природоохранных мероприятий, направленных на сокращение негативного влияния на окружающую среду и уменьшение размера санитарно-защитных зон. Все действующие на территории Серго-Ивановского сельского поселения предприятия должны разработать проекты обоснования и организации санитарно-защитных зон.

В случае не соблюдения нормативной величины санитарно-защитной зоны рекомендуется разработать проект сокращения санитарно-защитной зоны предприятия.

При невозможности сокращения санитарно-защитных зон до рекомендуемых размеров необходимо провести мероприятия, направленные на достижение нормативных природоохранных и санитарно-гигиенических требований, а именно:

- перепрофилирование объектов жилого фонда в объекты общественно-делового или коммунального назначения;

- расселение жителей, проживающих в санитарно-защитных зонах.

Разработка проекта СЗЗ для объектов I-III классов опасности является обязательной в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция от 06.09.2009 г. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09).

Размеры СЗЗ и санитарных разрывов от объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду на расчётный срок реализации генерального плана Серго-Ивановского сельского поселения для существующих и проектируемых объектов представлены в таблице ниже.

Таблица 56

Размеры СЗЗ от объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду на расчётный срок реализации генерального плана

Серго-Ивановского сельского поселения

| Наименование объекта | Вид деятельности/ для кладбищ – площадь, га | Размер СЗЗ/СР, м /класс опасности |
| --- | --- | --- |
|  |  | сущест-вующее положение | расчетный срок реализации |
| Кладбище, расположенное к востоку от д. Первитино | увеличение площади кладбища до 2,32 га | 50 | 50 |
| Кладбище, расположенное около западной границы д. Вятское | увеличение площади кладбища до 1,56 га | 50 | 50 |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное южнее д. Первитино | мехмастерские, стоянка с/х техники СПК им. Горького | 300/III | 300/III сокращение размеров зоны за счет введения инновационных технологий |
| Животноводческая ферма СПК им. Горького, расположенная севернее д. Первитино | 250 голов свиней 90 голов КРС | 300/III | 300/III сокращение размеров зоны до 100 м за счет введения инновационных технологий |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное восточнее д. Первитино | зерноток СПК им.Горького | 50/V | 50/V |
| КФХ, расположенное около восточной границы д. Первитино |  | 50/V | 50/V |
| КФХ, расположенное около западной границы д. Телятовка | хозпостройки сельхозпредприя-тия ООО Успех | 50/V | 50/V |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное около северной границы д. Мамоново |  | 100/IV | 100/IV |
| Склады, расположенные около северной границы д. Мамоново |  | 100/IV | 100/IV |
| Склад ГСМ, расположенный около северо-восточной границы д. Мамоново |  | 100/IV | 100/IV |
| Производственное предприятие, расположенное в 0,4 км восточнее д. Первитино | для разработки карьера по добыче глины | 100/IV | 100/IV |
| Кирпичный завод, расположенный около восточной границы с. Серго-Ивановское |  | 300/III | 300/III сокращение размеров зоны западной части территории завода до 100 м за счет введения инновационных технологий |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное юго-восточнее д. Тюлино | животноводческая ферма | 100/IV | 100/IV |
| Восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности к югу от д. Ларино |  | - | 100/IV |
| Завод стройматериалов южнее с. Серго-Ивановское |  | - | 100/IV |
| Полигон ТБО в юго-западной части поселения |  | - | 500/II |
| Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации, сливная станция юго-восточнее села Серго-Ивановское |  | - | 500 |
| Проектируемое кладбище в 0,9 км к югу от с. Серго-Ивановское | 3,46 | - | 300/III |

## 2.7. Развитие зеленых насаждений Серго-Ивановского сельского поселения

Организация благоустройства и озеленения территории поселения относится к вопросам местного значения поселения в соответствии с п.19 ч.1 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г.

### 2.7.1. Задачи по развитию зеленых насаждений

Основные задачи по развитию зелёных насаждений на территории Серго-Ивановского сельского поселения следующие:

1. Повышение уровня обеспечения населения озелененными территориями общего пользования за счет озеленения территорий нового освоения, неиспользуемых территорий;

2. Увеличение площади зеленых насаждений общего пользования – парков, скверов, бульваров, уличного озеленения;

3. Формирование системы озелененных территорий на основе озеленения территорий общего пользования, спортивно-рекреационных территорий, озеленение территорий специального назначения – санитарно-защитных озелененных полос, озеленение прибрежных территорий.

### 2.7.2. Мероприятия по сохранению и развитию зелёных насаждений

Основные мероприятия по сохранению и развитию зелёных насаждений на территории Серго-Ивановского сельского поселения следующие:

1. Полное сохранение на территории Серго-Ивановского сельского поселения лесов государственного лесного фонда как ресурса обеспечения экологической устойчивости поселения.

2. Полное сохранение на территории Серго-Ивановского сельского поселения лесной растительности как ресурса обеспечения экологической устойчивости поселения.

3. Полное сохранение на территории Серго-Ивановского сельского поселения находящихся вне границ населенных пунктов участков залесенных территорий, в том числе берегов рек и озер, склонов оврагов и балок.

4. Проведение мероприятий по развитию зеленых насаждений на территории населенных пунктов Серго-Ивановского сельского поселения:

- сохранение территорий зеленых насаждений на территории населенного пункта;

- обеспечение населения зелеными насаждениями общего пользования не менее  30 м2 на человека;

- озеленение санитарно-защитных зон объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Система зеленых насаждений

Система озелененных и водных пространств сельского поселения выполняет компенсаторные и защитные функции природной среды, поддерживая благоприятную экологическую обстановку. Являясь неотъемлемой частью архитектурно-планировочной и пространственной организации населенных пунктов, природные компоненты обеспечивают  выразительность застройки.

Задачей генерального плана является сохранение существующих насаждений, создание новых объектов различного функционального назначения, включение их в единую непрерывную систему озеленения и объединение ее с природным окружением.

Характер построения системы озеленения определяется планировочной  структурой населенных пунктов.

По функциональному назначению зеленые насаждения подразделяются на три группы:

- зеленые насаждения общего пользования, предназначенные для различных форм отдыха всего населения

-зеленые насаждения ограниченного пользования, включающие озелененные территории жилых кварталов, детских, учебных, медицинских учреждений, промышленных предприятий и т.д.

-зеленые насаждения специального назначения, включающие озелененные территории санитарно-защитных зон, водоохранных и полезащитных лесополос, кладбищ, насаждений вдоль дорог, плодовых садов.

Зеленые насаждения общего пользования

Эта категория насаждений включает наиболее крупные планировочные элементы системы озеленения (скверы, бульвары), используемые всем населением города для отдыха и досуга. Генеральным планом предусматривается сохранение и развитие существующих  и скверов, а также создание новых объектов, в том числе на основе существующих участков лесных насаждений.

В перспективе планируется организация мест отдыха на  наиболее привлекательных в рекреационном отношении территориях природного ландшафта.

Преобразование лесных насаждений с целью рекреационного использования требует выполнения комплекса мероприятий по предварительной подготовке территории и древостоя.

Зеленые насаждения ограниченного пользования

В системе озеленения населенных пунктов этой группе насаждений принадлежит ведущая роль в формировании ландшафта, оздоровления среды и улучшения микроклимата. Композиция насаждений и организация элементов внешнего благоустройства должны соответствовать общественному характеру использования территорий, создавать условия для отдыха всех возрастных групп населения. В районах сложившейся застройки необходимо максимальное сохранение существующих насаждений, а также проведение реконструктивных мероприятий, включающих ремонт и восстановление газонов, замену старых и больных деревьев, прореживание загущенных посадок и омоложение кустарников. Для посадок следует использовать декоративные породы деревьев и кустарников, не требующие специального ухода.

Зеленые насаждения детских и учебных учреждений выполняют не только оздоровительные и рекреационные, но и учебно-воспитательные функции, поэтому на этих территориях следует использовать разнообразный по породному составу ассортимент растений, исключая ядовитые и колючие виды. Площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 50% общей площади этих объектов.

Озеленение территорий производственной зоны необходимо осуществлять с учетом санитарных и технологических особенностей производства, функциональных и противопожарных требований.

Зеленые насаждения специального назначения

В эту категорию насаждений включены посадки на улицах, вдоль автомобильных дорог, озелененные территории санитарно-защитных и водоохранных зон, полезащитных полос, кладбищ, а также плодовых садов.

Зеленые насаждения улиц, изолируя пешеходные пути и прилегающие территории от проезжей части, улучшают санитарно-гигиенические и микроклиматические условия застройки, а также повышают эстетические качества городского ландшафта. Наиболее распространенный прием озеленения улиц – это рядовая посадка деревьев и живые изгороди из кустарников. В центральных частях населенных пунктов, у общественных зданий, на перекрестках возможно использование цветников. Для посадок на улицах следует использовать крупномерные саженцы пыле- и газоустойчивых пород.

Санитарно-защитные зоны – озелененные и благоустроенные территории между промышленными предприятиями и селитебной зоной - являются одним из важных структурных элементов промышленных районов. Озеленение санитарно-защитных зон осуществляется по специальным проектам, в которых комплексно учитываются специфика производства, особенности климата и рельефа местности, планировка и застройка прилегающих территорий. Минимальная площадь озеленения санитарно-защитной зоны должна составлять от 40 до 60% в зависимости от ее  ширины. В ассортимент используемых пород включаются неприхотливые дымо- и газоустойчивые породы. Посадки размещаются так, чтобы образовывать систему продуваемых коридоров, способствующих отведению токсичных газообразных выбросов и проветриванию территории.

Проектные предложения

Проектируемая система озеленения является достаточно продуманной и может способствовать дальнейшему внедрению элементов существующей растительности в планировочную структуру населенных пунктов поселения.

В процессе проектирования и застройки удается сохранить ландшафтные особенности и создать оригинальные композиции зеленых насаждений создать оптимальную рекреационную систему озеленения в населенных пунктах.

В целях создания условий для полноценного отдыха населения генеральным планом планируется развитие рекреационных зон и объектов.

В намеченных мероприятиях по формированию системы озеленения в населенных пунктах поселения предлагается выделение территорий  под развитие систем озеленения и формирование зеленых насаждений общего пользования.

В населенных пунктах Серго-Ивановского сельского поселения предполагается сохранить существующие зелёные насаждения и значительно расширить территории озеленения за счёт освоения новых территорий в районах нового жилищного строительства, а также озеленения территорий со сложным рельефом. Для этих целей генеральный план Серго-Ивановского сельского поселения устанавливает границы функциональных зон – зон рекреационного назначения (для размещения озеленения и объектов, выполняющих рекреационные функции), а также зоны озеленения специального назначения (для размещения озеленения, выполняющего защитные и специальные функции по снижению негативного воздействия объектов на окружающую среду).

В населенных пунктах поселения предполагается создание бульваров вдоль основных автодорог, а также небольших скверов возле административно-общественных зданий.

Увеличение озелененных территорий общего пользования связано с необходимостью создания комфортных условий проживания населения на территории Серго-Ивановского сельского поселения.

Проектируемая система озеленения является достаточно продуманной и может способствовать дальнейшему внедрению элементов существующей растительности в планировочную структуру населенных пунктов поселения.

В процессе проектирования и застройки удается сохранить ландшафтные особенности и создать оригинальные композиции зеленых насаждений создать оптимальную рекреационную систему озеленения в населенных пунктах.

В целях создания условий для полноценного отдыха населения генеральным планом планируется развитие рекреационных зон и объектов.

Принципы и правила озеленения селитебных территорий

Озеленение является обязательным элементом благоустройства территорий. Основные виды озеленения (древесно-кустарниковые насаждения, групповые и рядовые посадки, живые изгороди, бордюры, газоны, цветники, вертикальное и сезонное озеленение) должны обеспечивать оздоровление, ландшафтную организацию, эстетическую привлекательность  среды, зонирование территорий, изоляцию отдельных участков и зон.

При проведении комплексного благоустройства необходимо сохранение существующих зеленых насаждений в сочетании с интенсивными методами озеленения. В случае сноса деревьев должна быть предусмотрена компенсация насаждений в расчете по вертикальной проекции на поверхность земли.

Для обеспечения жизнеспособности насаждений подбор посадочного материала должен производиться с применением адаптированных пород, с учетом их устойчивости к воздействию антропогенных факторов.

Устройства для сезонного и вертикального озеленения  (вазоны, контейнеры,  вспомогательные конструкции и т.п.) выполняются на основе установленных образцов и индивидуальных проектов, согласованных с местным органом  по градостроительству и архитектуре.

Озеленение зон объектов соцкультбыта имеет ряд дополнительных ограничений. Особенно детских учреждений. Озеленение именно этих территорий должно проводиться по принципу «упреждения» для повышения «вандалоустойчивости» будущего благоустройства территории. В используемом ассортименте не должно быть ядовитых и колючих  растений, а также не желательно применение растений с  сильнопахнущими соцветиями.

Зеленые насаждения специального назначения проектируются озеленением санитарно-защитных зон промышленных предприятий. СЗЗ должна быть соответствующим образом планировочно организована, озеленена и благоустроена. При проектировании озеленения санитарно-защитных зон следует отдавать предпочтение созданию смешанных древесно-кустарниковых насаждений, обладающих большей биологической устойчивостью и более высокими декоративными достоинствами по сравнению с однопородными посадками. Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны быть эффективными в санитарном отношении и достаточно устойчивыми к загрязнению атмосферы и почв промышленными выбросами. Существующие зеленые насаждения на территории санитарно-защитных зон должны быть максимально сохранены и включены в общую систему озеленения зоны. При необходимости провести мероприятия по их реконструкции.

Ассортимент пород, устойчивых против производственных выбросов:

Деревья: тополь лавролистный, шелковица белая, ива белая плакучая, вяз обыкновенный, рябина обыкновенная.

Кустарники: акация желтая, бузина красная, жимолость татарская, чубушник обыкновенный, шиповник краснолистный.

Мероприятия по охране зеленых насаждений общего пользования

Зеленые насаждения общего пользования в населенном пункте, выполняющие важные санитарно-гигиенические и эстетические функции, должны сохраняться и благоустраиваться.

Для сохранения и повышения эстетических достоинств и санитарно-гигиенических свойств насаждений зоны активного отдыха скверов и парков рекомендуются следующие лесохозяйственные мероприятия:

1.лесопарковые рубки;

2.лесопарковые (декоративные) посадки, дендрологическое обоснование;

3. мероприятия по охране и защите парковых посадок;

4.биотехнические мероприятия.

Лесопарковые рубки.

В насаждениях зоны активного отдыха парков должно быть предусмотрено:

1. Прореживание. Назначается в простых по форме насаждениях до 40 лет, в которых подрост и подлесок не требуют ухода. Таким образом, создаются условия для роста и развития главных пород.

2. Рубки ухода за подростом. Они предусматриваются в насаждениях, где верхний полог не требует ухода, а уход за имеющимся подростом необходим. Рубками ухода убирается подрост малоценных пород и подлесок, которые мешают росту и развитию главных пород. При этом регулируется породный состав будущих насаждений и его пространственное размещение.

3.Санитарные рубки. Являются выборочными и предусматривают уборку поврежденных, ослабленных, усыхающих и сухостойных деревьев, которые служат местом размножения стволовых вредителей и болезней. При этом предусматривается сохранение дуплистых деревьев, являющихся местом укрытия или гнездования птиц, за исключением экземпляров, представляющих опасность для отдыхающих.

Дендрологическое обследование

В парках и скверах требуется работа по посадке зеленых насаждений, которые должны логично и эстетично согласовываться не только между собой, а также с рельефом, планировкой аллей и дорог, архитектурными объектами, водным пространством и др. При этом следует предусматривать посадку таких видов растений, которые обладают хорошими бактерицидными свойствами, например, сосна обыкновенная, дуб красный, ива, ель, можжевельник и др.

При разработке дендрологического обоснования парков и скверов главным образом следует учитывать существующую ландшафтную ситуацию. Главная цель этих обоснований – не нарушить естественность лесных образований и зеленых луговых пространств, корректно и эстетично запроектировать посадку зеленых насаждений. С этой целью могут быть разработаны различные варианты групп и массивов насаждений со скамьями и беседками, с декоративными скульптурами и большими камнями - валунами.

Для усиления эстетических достоинств отдельных участков скверов или парков могут быть применены декоративные посадки и живая изгородь.

Живые изгороди будут усиливать живописность отдельных участков и мест отдыха. С другой стороны, они организуют движение посетителей и закрывают те постройки и объекты, которые снижают эстетические качества ландшафта.

Плотная полоса кустарника, которую можно расположить вдоль дороги, будет служить хорошей естественной шумовой и пылевой защитой от транспорта. Одним из приемов формирования пейзажа в парковом комплексе является включение в композицию посадок естественных камней.

Мероприятия по охране и защите посадок в парках и скверах

Противопожарные мероприятия. Они включают в себя предупредительные мероприятия и систему обнаружения пожаров.

Тушение пожаров предусмотрено производить силами пожарных частей.

1. Предупредительные мероприятия – заключаются, прежде всего, в осуществлении строгого контроля за соблюдением «Правил пожарной безопасности в лесу», а также в необходимой разъяснительной работе среди отдыхающих путем применения средств наглядной агитации, бесед, лекций и т.п.

2. Система обнаружения пожаров – обеспечивается устройством в парках и скверах средств пожарно-охранной сигнализации, регулярным патрулированием работников парков по закрепленной территории.

Мероприятия по защите парковых посадок. В целях сохранения насаждений парков и скверов в нормальном санитарном состоянии необходимо осуществлять следующие лесозащитные мероприятия:

- лесопотологический надзор;

- выборочные санитарные рубки деревьев.

Выборке подлежат деревья сухостойные, усыхающие, а также заселенные стволовыми вредителями и пораженные болезнями.

Биотехнические мероприятия. Биотехнические мероприятия должны быть ориентированы на искусственное поддержание экологически обоснованного видового состава и численности животных, способных обитать в условиях интенсивной рекреационной нагрузки.

Мероприятия по оптимизации рудеральной растительности

Мероприятия по оптимизации рудеральной растительности имеют смысл тогда, когда отсутствует альтернатива иного, более эффективного использования земель (например, под строительство, разбивку сада и т.п.) или когда земли временно пустуют, или на специфических местообитаниях, которые невозможно использовать иным способом (вдоль заборов по обочинам, мелкоконтурные «тупички» и т.п.). Таких случаев бывает достаточно много и игнорировать рудеральную растительность урбоэкосистем весьма нерационально.

При оптимизации рудеральной растительности рекомендуются следующие мероприятия:

1. Залужение многолетними травами.

2. Подсев многолетних трав. Применяется в тех случаях, когда провести залужение по полной программе не представляется возможным (например, на крутых склонах) или когда условия местообитания и особенности местопроизрастания сообщества позволяют ограничиться лишь подсевом (например, на рыхлых богатых почвах залежей, заброшенных огородах, на вспаханных землях).

3. Агротехнические мероприятия

3а. Прополка. Рекомендуется только для борьбы с сорняками на огородах и других возделываемых местах. При применении только вспашки и боронования на непахотных землях рудеральных местообитаний положение только ухудшается – появляются нежелательные пионерные сообщества, нередко ещё более вредоносные, чем предшественники. Эти мероприятия могут применяться только в сочетании с залужением, при разбивке клумб и т.п.

3б. Скашивание. Для уничтожения многих типов сообществ этот приём малоэффективен, так как растения быстро отрастают, образуя семена.

4. Использование сообществ в существующем состоянии. Применяется в тех случаях, когда сообщество может быть полезным для человека, и для местообитания нет другой более ценной альтернативы. Таких случаев бывает много, например, спорышевые сообщества наиболее оптимальны на вытаптываемых площадях дворов, спортивных и детских площадок; другие полезные сообщества – на мелкоконтурных местообитаниях вдоль заборов, во дворах.

Для каждого типа рудеральной растительности с учётом его положительных и отрицательных качеств, экологических и биологических свойств, положения в сукцессионном ряду и др. предлагается определенный набор мероприятий оптимизаций.

## 2.8. Санитарная очистка территории

На территории Серго-Ивановского сельского поселения уборка территории населенных пунктов осуществляется круглогодично уборщиками контейнерных площадок.

При анализе организации санитарной очистки территории Серго-Ивановского сельского поселения был выявлен ряд проблем, решение которых предполагается осуществить на первую очередь реализации генерального плана. Предполагается:

- ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, оказывающих негативное воздействие на экологию поселения. В соответствии со Схемой территориального планирования Гагаринского района на расчетный срок реализации генерального плана настоящим проектом запланировано строительство полигона ТБО в юго-западной части поселения, в районе д. Порубино.

- организация сбора и вывоза всего образуемого на территории поселения объёма ТБО;

- установка контейнеров для сбора ТБО большего объема, удобных для складирования и перегрузки мусора; оборудование крытых площадок

- установка мусорных контейнеров под ТБО в населенных пунктах поселения.

Мероприятия по санитарной очистке территории

Основными мероприятиями по организации системы санитарной очистки являются:

1. организация регулярного сбора, транспортировки и удаления ТБО;

2. увеличение охвата населенных пунктов, производящих сбор ТБО контейнерным способом и увеличение парка контейнеровозов;

3. обезвреживание и утилизация всех отходов (в том числе, специфических);

4. уборка территорий от мусора, смёта, снега, мытьё усовершенствованных покрытий.

Также необходимо контролировать очаги загрязнения, такие, как несанкционированные свалки, т.к. загрязнение поверхностных вод и утилизация бытовых и производственных отходов тесно сплетены в единый узел. Загрязнение почв и поверхностных вод, в свою очередь, наносит ущерб здоровью населения,  приводит к ограничению использования территорий для жилищного строительства и рекреационных целей.

Первоочередными мероприятиями по санитарной очистке территорий являются:

1. контроль за сроками хранения ТБО, своевременный вывоз ТБО;

2. благоустройство мест временного хранения и накопления ТБО;

3. ликвидация несанкционированных свалок;

4. разработка Генеральной схемы очистки населенных пунктов;

5. организация мониторинга за состоянием компонентов природной среды;

7. предотвращение несанкционированного размещения биологических отходов;

Мероприятия на расчетный срок:

1. внедрение системы раздельного сбора бытовых отходов;

2. усиление системы контроля над несанкционированными свалками и создание условий, исключающих возможность их появления.

Необходимо проводить мероприятия по предотвращению сжигания растительных остатков как населением, так и предприятиями агропромышленного комплекса.

Относительно местного населения решение данной проблемы необходимо проводить штрафными санкциями, а также активной и подробной информацией в СМИ, радио, телевидении о вреде, наносимом окружающей среде сжиганием растительных остатков.

На предприятиях агропромышленного комплекса борьба за недопущение сжигания пожнивных остатков, соломы на полях должна производиться более жесткими экономическими методами.

Расчет количества ТБО с селитебной территории

Годовая норма накопления ТБО на одного жителя принимается:

1. Твердые бытовые отходы – 450 кг на 1 чел. в год (в соответствии с СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820);

Расчет образования ТБО жителями Серго-Ивановского сельского поселения по срокам реализации генерального плана представлен в таблице ниже.

Таблица 57

Расчет образования ТБО жителями по срокам реализации генерального плана Серго-Ивановского сельского поселения

| № п/п | Объекты образования отходов | Количество образующихся отходов, т/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | Расчетный срок |
| 1. | село Серго-Ивановское | 270,00 | 292,50 |
| 2. | деревня Мамоново | 135,00 | 148,50 |
| 3. | деревня Первитино | 103,50 | 112,50 |
| 4. | деревня Арменево | 17,10 | 18,00 |
| 5. | деревня Беливцы | 1,35 | 1,35 |
| 6. | село Васильевское | 27,90 | 27,00 |
| 7. | деревня Вятское | 6,75 | 5,85 |
| 8. | деревня Ларино | 9,00 | 9,00 |
| 9. | деревня Мостище | 8,10 | 7,20 |
| 10. | деревня Порубино | 0,45 | 0,45 |
| 11. | деревня Привалье | - | - |
| 12. | деревня Петрыкино | 1,35 | 1,35 |
| 13. | деревня Тюлино | 2,70 | 2,25 |
| 14. | деревня Телятовка | 2,70 | 2,25 |
| 15. | деревня Щиголево | 4,50 | 3,60 |
|  | Итого | 590,40 | 631,80 |

Нормативы образования ТБО предприятиями и учреждениями Серго-Ивановского сельского поселения не представлены.

## 2.9. Инженерная подготовка территории

Исходными данными для разработки раздела инженерной подготовки территории в границах генерального плана послужили природные, инженерно-геологические и гидрогеологические условия поселения.

Вертикальная планировка территории необходима для создания условий осуществления на ней строительства зданий и сооружений, устройство улиц и проездов с продольными и поперечными уклонами для удобного и безопасного движения  транспорта и пешеходов и обеспечения быстрого и полного поверхностного водоотвода.

В настоящее время нерегулируемый естественный поверхностный сток оказывает вредное  механическое воздействие на поверхностные слои грунтов, выражающееся в явлениях смыва и размыва почв и пород. Такие явления принято называть эрозионными. Интенсивность эрозионных процессов в значительной степени определяется скоростью движения стока, т.е. уклонами дневной поверхности. Различают поверхностную эрозию, способствующую сглаживанию неровностей рельефа, и линейную, приводящую к образованию рытвин, оврагов, балок и т.д. Следствием плоскостной эрозии является смыв наиболее мелкозернистых частиц, в том числе и гумусовых, в результате чего ухудшаются структура, состав и плодородие почвы, нарушается питательный и водный режим, резко изменяются условия для произрастания растений.

Неровности рельефа и крутые склоны способствуют концентрации поверхностного стока и возникновению временных водотоков, действие которых приводит к необратимым процессам – усиленному смыву почвенного покрова и размыву пород, образованию промоин и оврагов (глубинной эрозии). Следствием этих процессов являются заиление поймы и русла рек продуктами разрушения (овражным аллювием), сокращение полезных площадей (сельскохозяйственных угодий и территорий застройки), а при активном образовании оврагов – обрушение зданий и сооружений. На склонах оврагов развиваются оползни, обвалы, осыпи, способствующие расширению оврагов.

Общими задачами инженерной подготовки территорий с действующими оврагами являются:

- изменение природно-техногенной обстановки в районе эродированных территорий с целью предотвращения развития оврагов и эрозионных процессов;

- частичная или полная ликвидация оврагов, создающих угрозу разрушения городских объектов или возникновения особо неблагоприятной обстановки для жизнедеятельности;

- проведение специальных инженерных мероприятий по подготовке и приспособлению овражных территорий к использованию их в градостроительных целях.

Основные способы защиты откосов от ветровой и водной эрозии – их залужение, а также посадка деревьев и кустарников. Эти меры эффективны при крутизне склонов не более 25-350. Более крутые склоны уполаживают, устраивая на них промежуточные бермы.

Для защиты поверхностного слоя почвы от разрушения вводят также ряд ограничений: запрещают вырубку существующей древесно-кустарниковой растительности в оврагах, распашку склонов.

Состав и объем мероприятий по инженерной подготовке территории подлежат уточнению на следующих стадиях проектирования, так как имеющиеся данные об инженерно-геологических и гидрогеологических условиях не позволяют определить их с достаточной степенью точности.

## 2.10. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Раздел выполнен в соответствии с требованиями федерального закона от 29.12.2004 г. №190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ (в ред. Федерального закона от 27.12.2009 №343-ФЗ), федерального закона от 25.10.2001 г. №136-ФЗ «Земельный кодекс РФ», федерального закона от 04.12.2006 г. №200-ФЗ «Лесной кодекс РФ», федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, других законодательных актов и нормативно-правовых документов Российской Федерации и Смоленской области.

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Серго-Ивановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области в соответствии с Градостроительным кодексом и техническим заданием Муниципального договора от 01.08.2014г. включают раздел «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

### 2.10.1. Факторы риска возникновения ЧС

###### Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Результаты воздействия поражающих факторов современных средств поражения по отношению к осваиваемой территории определяются в соответствии с зонами опасности, определенными требованиями СНиП 2.01.51-90.

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 и Исходными данными и требованиями, выданными для разработки настоящего раздела определено, что территория поселения относится к 3 группе по ГО. Результатом воздействия поражающих факторов современных средств поражения могут быть:

- разрушения зданий с образованием зон распространения завалов;

- заражение местности отравляющими веществами;

- пожары;

- поражение (разрушение) инженерных коммуникаций, коммуникаций систем связи и оповещения.

###### На проектируемой территории вероятно разрушение части стен и перекрытий верхних этажей, образование трещин в стенах и деформация перекрытий нижних этажей зданий, а также поражение большей части находящихся в зданиях людей. При этом возможно ограниченное использование сохранившихся подвалов после расчистки входов. Также возможны деформации и разрывы трубопроводов подземных инженерных сетей.

2.10.1.1. Факторы риска возникновения ЧС природного характера

В соответствии с ГОСТом Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

###### Опасные геологические явления и процессы

В качестве опасных геологических явлений на территории проведения работ могут быть отмечены оползни, овражная эрозия, просадка лессовых грунтов, карст (ГОСТ Р 22.0.06-95, землетрясения (в соответствии с Изменениями №5 СНиП II-7-81 «строительство в сейсмических районах», баллы – 6 (карта В); 7 (карта С)).

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий).

Оползни наблюдаются в долинах рек и оврагов, сопровождая процессы оврагообразования. На территории области овражная сеть слабоветвящаяся. Длина оврагов обычно 2-4 км. Днища оврагов часто заболочены.

Просадки в лессовых грунтах развиты на большей части водоразделов, там, где широко развиты лессовидные суглинки и лессы. Западины распространены неравномерно на всей территории. Из-за низких фильтрационных характеристик пород, слагающих западины, они становятся накопителями атмосферных осадков и паводковых вод.

На поверхности карстовые процессы проявляются в виде суффозионно-карстовых и провальных воронок. Размеры воронок от нескольких метров до 20-30 м. При наличии повышенной трещиноватости в мелах и несоблюдении мер по охране окружающей среды (сброс промышленных сбросов и т.д.) возможна активизация карстовых процессов.

###### Опасные гидрологические явления и процессы

В качестве опасных гидрологических явлений на территории проведения работ отмечаются русловая эрозия; наводнение, половодье, паводок и подтопление (ГОСТ Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий).

Наводнение, половодье, паводок и подтопление. В результате обильных осадков, интенсивного таяния снегов и малой ширины русла водотока возможен разлив рек поселения. За период 2009-2014 гг. затоплений (подтоплений) зафиксировано не было, на территории поселения зоны подтопления, затопления, которые числятся на государственном балансе, отсутствуют  (в соответствии с письмом №79 от 26.11.2014 года от администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области). В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 года №360 «Об определении границ зон затопления, затопления» зоны затопления определяются в отношении:

а) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров. В границах зон затопления устанавливаются территории, затапливаемые при максимальных уровнях воды 3, 5, 10, 25 и 50-процентной обеспеченности (повторяемость 1, 3, 5, 10, 25 и 50 раз в 100 лет);

б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;

в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;

д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности

Зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов.

В границах зон подтопления определяются:

а) территории сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра;

б) территории умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 метров от поверхности;

в) территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров.

В случае, если на период реализации настоящего проекта будут зафиксированы затопления, подтопления, необходимо провести работы по установлению границ указанных зон и внесению соответствующих изменений в документы территориального планирования. Границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и карты (плана) объекта землеустройства, составленной в соответствии с требованиями Федерального закона "О землеустройстве".

###### Опасные метеорологические явления

В качестве опасных метеорологических явлений на территории проведения работ отмечаются штормовые ветры, ураганы; ливневые дожди, град, засуха; снежные заносы, обледенения, гололед (ГОСТ Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий).

Штормовые ветры, ураганы. Для максимальной скорости ветра 30 м/с, характерной для территории Смоленской области с повторяемостью 1 раз в 10 лет, в соответствии с Методикой оценки последствий ураганов («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС», книга 2), следует ожидать разрушения средней степени воздушных и наземных линий электропередач и связи. Слабая степень разрушения может быть у зданий с легким металлическим каркасом и трансформаторных подстанций закрытого типа.

Сильные ветры ломают и вырывают с корнем деревья, срывают крыши с домов, разрушают линии электропередач и воздушные линии связи. В результате могут образоваться завалы на дорогах, возникнуть пожары от короткого замыкания электросетей. Нарушается электроснабжение населенных пунктов, объектов и проводная связь с ними. Прекращается функционирование артезианских скважин, водонасосных станций, котельных. Отсутствие электроснабжения существенно влияет на работу животноводческих ферм. Все это вызывает необходимость приобретения автономных источников электроснабжения и планировать резерв финансовых средств для восстановления жилых и производственных зданий и сооружений.

Ливневые дожди. Проходящие интенсивные сильные дожди, приводящие не только к возникновению наводнения, но и к вымоканию (гибели) на больших площадях зерновых, овощных и кормовых культур на полях сельскохозяйственных предприятий и вымоканию (гибели) овощных культур в садоводческих и на огородных участках граждан. Повсеместно в летнем периоде сильные дожди могут сопровождаться выпадением града размером до 5 мм. Выпадающий град также приводит к гибели сельскохозяйственных культур на полях сельскохозяйственных предприятий и частных участках граждан.

Засухи. В летний период, один раз в 7-11 лет, на территории района может возникнуть засуха, что также оказывает негативное влияние на производство сельскохозяйственных культур.

Сильные дожди, град и засуха приводят к гибели сельскохозяйственных культур или к потерям урожая, а также к возникновению эпифитотий и большому материальному ущербу. Требуется проведение качественных агротехнических мероприятий и применение химических средств защиты растений.

Снежные заносы, обледенения, гололед. Средняя (из больших) величина снежного покрова за зиму составляет около 250 мм. Сильные продолжительные снегопады могут привести к скоплению масс снега, способных привести к повреждению (частичному или полному разрушению) конструктивных элементов зданий.

Резкие перепады температур, в дни с оттепелями, приводят к покрытию различных поверхностей мокрым снегом или льдом. При сильных морозах и северо-западном, западном ветре происходит обледенение различных поверхностей, в том числе воздушных линий электропередач и связи (диаметр отложения льда на проводах - 20мм и более) на территории поселения.

Снежные заносы, обледенения оказывают существенное влияние на работу транспорта, коммунально-энергетического хозяйства, учреждений связи и сельскохозяйственных объектов. Требуется поддерживать в постоянной готовности автодорожную технику, а также силы и средства по восстановлению линий связи, сельскохозяйственных объектов и др.

2.10.1.2. Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

В соответствии с ГОСТом Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации. К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.07-95 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны промышленные аварии и катастрофы, опасные происшествия на транспорте, аварии на объектах ЖКХ, эпидемиологическая обстановка.

Промышленные аварии и катастрофы

Радиационно-опасные объекты. На территории Серго-Ивановского сельского поселения радиационно-опасных объектов нет.

Опасные химические объекты. На территории поселения нет химически опасных объектов.

Биологически опасные объекты. На территории сельского поселения биологически опасных объектов нет.

Пожароопасные и взрывоопасные объекты.

Проведенный анализ случаев наиболее опасных аварий, способных привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения, показывает, что их развитие начинается с различных случаев. В большинстве случаев – ошибки персонала, отказы оборудования, а также вследствие разрушения коммуникаций.

Большой материальный ущерб и гибель людей могут принести возникшие пожары на АЗС, складах (хранилищах) сена и концентрированных кормов, животноводческих фермах и комплексах, а также в жилых зданиях граждан. При разрушении технологического оборудования могут возникнуть вторичные очаги поражения.

При оценке рисков возникновения ЧС техногенного характера следует учитывать высокий риск возникновения техногенных пожаров. За период 2008-2014 г. ежегодно фиксируются многочисленные очаги возгорания и летальные последствия для населения.

###### Опасные происшествия на транспорте

Основными причинами возникновения аварий на автомобильном транспорте являются несоблюдение правил дорожного движения, технические неисправности автотранспортных средств, неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, а также сложные метеоусловия (гололед, туман). Последствиями аварий на автомобильном транспорте могут быть повреждения автотранспортных средств, получение травм различной степени тяжести, а также гибель людей.

Автодорожная сеть муниципального образования принимает нагрузку в направлении межрегиональных, внутриобластных и местных связей. Каркас транспортной автомобильной сети поселения состоит из автомобильных дорог регионального значения IV технической категории: «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест)»  - Баскаково - Гагарин, пересекающей территорию муниципального образования с севера на юго-восток, «Серго-Ивановское – Мамоново - Вятское», «Мамоново - Ларино», «Мамоново - Ларино» - Тюлино в центральной части поселения, «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест)»  - Баскаково - Гагарин» - Арменево - Щиголево в южной части поселения, «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест)» - Туманово – Шуйское - Савенки в юго-западной части поселения, автомобильных дорог местного значения, а также улично-дорожной сети населенных пунктов.

В целом на территории сельского поселения сохраняется вероятность возникновения ДТП на объектах автомобильного транспорта. Крупных ДТП не зафиксировано.

Территорию поселения пересекает железнодорожная магистральная двухпутная электрифицированная линия Москва – Минск – Брест, проходящая через станцию Серго-Ивановская. Она является одной из важнейших магистралей страны и связывает Российскую Федерацию со странами Центральной и Западной Европы, а также с нашим стратегическим партнером – республикой Беларусь. За период 2009-2014 гг. аварий на объектах ж/д транспорта не зафиксировано. Возможность возникновения ЧС оценивается как маловероятная.

Риски возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта отсутствуют по причине отсутствия коридоров пролета воздушных судов над территорией поселения.

Риски возникновения ЧС на объектах морского и речного транспорта отсутствуют по причине отсутствия морских акваторий, судоходных участков рек и приписанных судов на территории района.

Аварии на объектах ЖКХ

Из-за ненадежности систем водоснабжения и канализации, ветхости отопительных систем, физически устаревшего оборудования котельных, а также систем электроснабжения существует риск возникновения ЧС на объектах ЖКХ. Это приводит к большим моральным и материальным ущербам.

2.10.1.3. Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

В соответствии с ГОСТом Р 22.0.04-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» биолого-социальная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

Эпидемиологическая обстановка на территории сельского поселения в целом неблагополучна. Это обусловлено ухудшением социально-экономических условий жизни населения, снижением иммунного статуса, неудовлетворительным хозяйственно-питьевом водоснабжением, низкой санитарной грамотностью населения.

Среди населения возникают болезни по ряду инфекций: дифтерия, туберкулез,  вирусный гепатит, грипп, эпидемический паротит, дизентерия и другие остро-кишечные заболевания, коклюш, скарлатина, корь, ветряная оспа, краснуха, педикулез, венерические заболевания. Могут возникнуть болезни людей от природных инфекций: клещевой энцефалит, лептоспироз, туляремия, псевдотуберкулез, бешенство.

За период 2009-2012гг. эпидемий не зафиксировано. Риски возникновения инфекционной заболеваемости людей – менее 0,1.

Эпизоотическая ситуация в сельском поселении по острым и хроническим заболеваниям благополучна. Вместе с тем на территории имеются предпосылки возникновения природных очагов инфекционных заболеваний животных, а также заноса инфекций вследствие ввоза животных и продуктов животноводства из близлежащих районов Смоленской области, регионов России, из-за рубежа и перелетными птицами. Среди сельскохозяйственных животных могут возникать болезни:

- среди КРС: лейкоз, бруцеллез, лептоспироз, ящур, сибирская язва, туберкулез, рожа;

- среди свиней: бруцеллез, туберкулез, гемофилезный полисерозит;

- среди птиц: лейкосаркоматоз, болезнь Гамборо, Ньюкасльская болезнь, сальмонеллез, тиф-пуллорез, псевдочума, колисептицемия ;

- среди пушных зверей и собак: бешенство, плазмоцитоз.

За период 2009-2012гг. эпидемий не зафиксировано. Риски возникновения инфекционной заболеваемости с/х животных – менее 0,1.

На территории поселения нет существующих или проектируемых скотомогильников.

При возникновении инфекционных заболеваний людей и животных потребуются усилия по организации и проведению контроля качества продовольствия, пищевого сырья, воды и кормов и проведения работ по их обеззараживанию, а также проведение противоэпидемических, санитарно-гигиенических и санитарно-просветительской работы. Не исключено установление границ зон карантина и обсервации. Для обеспечения профилактических мероприятий с учетом периодичности возникновения энзоотичных процессов в природных очагах для снижения заболеваемости необходима разработка современных средств диагностики и более эффективных препаратов для вакцинации.

Из болезней растений (эпифитотии) имеет распространение фитофтора картофеля. Несмотря на своевременные сигналы службы прогнозов, из-за неблагоприятного финансового положения в сельскохозяйственных предприятиях фунгицидные обработки картофельных полей проводятся нерегулярно и не на всех площадях. Из других болезней растений встречается стеблевая ржавчина зерновых, капустная кила. Но они не имеют эпифитотийного развития. Вспышек массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей растений на территории не наблюдалось.

Согласно положениям Схемы территориального планирования Смоленской области территория Серго-Ивановского сельского поселения находится в зоне, неблагоприятной по санитарно-эпидемиологическим показателям. Зоны, неблагоприятные по санитарно-эпидемиологическим показателям, в частности, на которых отмечается риск бешенства диких животных, совместимы с проведением сельскохозяйственной деятельности при условии проведения вакцинации домашних животных, а также проведение массовой вакцинации крупного рогатого скота в зонах высокой угрозы его заражения.

### 2.10.2. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

2.10.2.1. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Предложения по генеральному плану Серго-Ивановского сельского поселения направлены на обеспечение устойчивого безопасного развития территории. В пределах сельского поселения выделяются территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проектные предложения по размещению объектов капитального строительства учитывают ограничения по фактору риска возникновения ЧС. Размещение объектов капитального строительства предусматривается с учетом размеров санитарно-защитных зон и санитарных разрывов от промышленных объектов и магистралей автомобильного транспорта.

Размещение отдельных категорированных объектов на территории МО проектом генерального плана не предусматривается.

Перспективное развитие поселения требует усиления мер по обеспечению безопасности населения и территории, строгого соблюдения требований промышленной безопасности к эксплуатации опасных производственных объектов, внедрения систем и средств контроля и оценки обстановки при авариях на потенциально опасных объектах. Перспективные площадки для развития населенных пунктов определяются с учетом ограничений по риску возникновения ЧС и санитарно-защитные зоны.

В проекте Генерального плана предусматривается развитие дорог общего пользования, реконструкция существующих автодорог по параметрам соответствующих технических категорий, что обеспечит транспортную связь между населенными пунктами поселения, г. Гагарин и городом Смоленском.

Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории МО предлагаются также такие мероприятия как:

- разработка карт рисков возникновения ЧС для территории МО;

- развитие информационного обеспечения управления рисками возникновения чрезвычайных ситуаций;

- систематический контроль состояния оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов, коммуникаций, потенциально опасных объектов и поддержание их работоспособности;

- проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

- реконструкция системы оповещения;

- обеспечение пожарной безопасности.

2.10.2.2. Мероприятия по обеспечение пожарной безопасности

В целях предупреждения возможной пожароопасной обстановки на трубопроводах и минимизацией ущерба в случае чрезвычайной ситуации, предусматривается:

1. Соблюдение охранной зоны трубопровода (в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны) на территории сельского поселения.

2. Обозначение трассы трубопровода опознавательными знаками (со щитами - указателями) высотой 1,5 - 2 метра от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже, чем через 500 м, и на углах поворота.

3. Обозначение предупредительными знаками линейных задвижек, кранов, вантузов и других элементов трубопровода, выступающих над поверхностью земли.

4. В местах пересечения трубопровода с автомобильными дорогами всех категорий, предприятием трубопроводного транспорта совместно с дорожными управлениями по согласованию с Госавтоинспекцией установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта.

5. Доведение до руководителей органов местного самоуправления (руководителей объектов экономики) информацию о противопожарной обстановке.

6. Проведение проверки готовности местных систем оповещения населения.

7. Уточнение обеспеченности финансовых ресурсов.

8. Проведение разъяснительной работы среди населения о недопустимости сжигания мусора на территории личных домовладений, в непосредственной близости от жилых строений и надворных построек, проведения сельскохозяйственных палов.

9. Обеспечение проведения противопожарной пропаганды среди населения и работников предприятий, с привлечением к этой работе печатных средств массовой информации, местного радио, внутренних радиотрансляционных сетей организаций и др.

10. Обеспечение проведения работ по ликвидации в населенных пунктах несанкционированных свалок горючих отходов, мусора, очистке противопожарных разрывов между зданиями, а также участков, прилегающих к объектам экономики, жилым домам и надворным постройкам от сухой травы.

11 Проверка готовности к действиям пожарных формирований, предназначенных  для ликвидации чрезвычайных ситуации.

12. Поддержание в исправном состоянии сети противопожарного водопровода и пожарных гидрантов, при наличии естественных или искусственных водоемов, обустроенных к ним подъездов и площадок, для установки пожарных автомобилей.

13. При возникновении предпосылок ЧС, осуществляются немедленные меры по их ликвидации и информирование об этом дежурного диспетчера ЦУКС.

2.10.2.3. Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций природного характера

2.10.2.3.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах

В целях снижения рисков возникновения пожаров на территории МО предусматриваются мероприятия:

1. Проведение противопожарной пропаганды среди населения.

2. Восстановление и содержание в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения.

3. В зимнее время расчистка дорог, подъездов к источникам водоснабжения.

4. Создание незамерзающей проруби.

5. В летний период производство выкоса травы перед домами.

6. Разборка ветхих и заброшенных строений.

2.10.2.3.2. Мероприятия по защите территории от подтопления

Основные мероприятия по защите от подтопления и затопления территории МО:

- обеспечение беспрепятственного оттока ливневых и талых вод с застроенной территории, организация поверхностного стока (приведение в готовность искусственные инженерные дорожные сооружения и ливневую канализацию к пропуску паводковых вод);

- для защиты территории от затопления паводковыми водами возведение защитных сооружений – дамбы обвалования или подсыпка территории до незатопляемых отметок;

- проведение мониторинга водного режима застроенных территорий и выборочное устройство глубоких дренажей в наиболее ответственных местах;

- наличие в магазинах продуктов первой необходимости в полном объеме;

- проведение проверки готовности местных систем оповещения населения;

- уточнение обеспеченности материально-техническими ресурсами, техническое состояние материально-технических средств;

- обеспечение собственниками ГТС (балансодержателями, арендаторами) безаварийного пропуска паводковых вод;

- обеспечение устойчивого функционирование объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения на подтапливаемых территориях (обваловка ряда объектов, резервные схемы подачи электроэнергии, запас резервного оборудования и др.);

- в подтапливаемые, отрезаемые населенные пункты и населенные пункты с ограничением жизнеобеспечения, с завозом товаров первой необходимости, а также материально-технических ресурсов для проведения аварийно-спасательных работ и организации лодочных переправ;

- использование возможностей средств массовой информации (печать, радио, телевидение) для информирования населения подтапливаемых (отрезаемых) водой районов о действиях в случае осложнения ситуации связанной с паводком;

- обеспечение профилактической госпитализации больных в лечебные учреждения области, наличие необходимого запаса медикаментов в населенных пунктах, попадающих в зону возможного подтопления;

- поддержание в готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации ЧС, связанных с паводком;

- при возникновении предпосылок ЧС немедленное принятие мер по их ликвидации и информирование об этом дежурного диспетчера ЦУКС.

2.10.2.4. Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

В целях улучшения эпидемиологической обстановки необходимо проведение социально-гигиенического мониторинга, совершенствование эпидемиологического надзора за инфекциями, развитие системы информирования населения о мерах профилактики инфекций и прочие организационно-методические мероприятия:

- доведение до руководителей органов местного самоуправления (руководителей объектов экономики) информации об угрозе возникновения заболевания животных опасными инфекциями;

- использование возможности средств массовой информации (печать, радио, телевидение) для информирования населения об угрозе возникновения заболевания животных опасными инфекциями;

- составление плана профилактических мероприятий по борьбе с опасным заболеванием животных;

- организация вакцинации животных против заболевания и осуществление наблюдения за вакцинированными животными;

- организация круглосуточного дежурства и охраны животных на объекте их нахождения;

- запрет на покупку, убой, продажу и перемещение всех видов животных без разрешения ветеринарной службы;

- организация осмотра и выявление лиц, контактировавших с больными животными и нуждающихся в вакцинопрофилактике;

- места, где находились больные животные и с признаками на заболевание, предметы ухода за животными, одежду и другие вещи обслуживающего персонала подвергнуть дезинфекции;

- проведение эпидемиологического обследования очагов заболеваний и анализ
инфекционной заболеваемости в очаге;

- проведение индикации возбудителей особо опасных заболеваний;

- организация экстренной неспецифической и специфической профилактики инфекционных заболеваний среди населения;

- при необходимости проведение своевременной диспансеризацию заболевших людей;

- места, где находились больные и подозрительные на заболевание люди, предметы ухода, одежду и другие вещи подвергнуть дезинфекции;

- организация санитарно-эпидемиологического надзора за выполнением
гигиенических норм и санитарных правил;

- при возникновении предпосылок ЧС немедленное принятие мер по их ликвидации и информирование об этом дежурного диспетчера ЦУКС.

2.10.2.5. Система оповещения

Основным способом оповещения населения Смоленской области (в т.ч. Серго-Ивановского сельского поселения) в чрезвычайных ситуациях является передача речевой информации с использованием радиотрансляционных сетей, радиовещательных и телевизионных станций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. Для привлечения внимания населения перед передачей речевой информации передается звук сирены, означающий подачу предупредительного сигнала "Внимание всем!", по которому население обязано включать приемники проводного вещания, радиоприемники и телевизионные приемники для прослушивания экстренных сообщений.

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов, система оповещения строится на базе сетей связи общего пользования радиовещательной компании. Данная система строится в целях своевременного и безусловного доведения сигналов (распоряжений) и  информации до населения. С этой целью предусматриваются системы оповещения на проектируемой территории с использованием существующих и проектируемых сетей радиофикации с выделением зон наружного и внутреннего оповещения с установкой средств наружного оповещения на территории и радиоточек в помещениях проектируемых объектов.

Для оповещения по сигналам оповещения ГО и ЧС предусматривается использование:

- местной системы оповещения;

- объектовых систем оповещения;

- локальных систем оповещения;

- оборудования и сети для приема программ проводного вещания;

- телефонной сети;

- сетей приема эфирного, спутникового и кабельного телевидения.

Подключение к указанным сетям и организация систем осуществляются на основании Технических условий соответствующих организаций, выдаваемых в установленном порядке.

В настоящее время для создания систем оповещения в Смоленской области (в т.ч. Серго-Ивановского сельского поселения) применяется аппаратура П-160, 5Ф88, П-166, которая обеспечивает сопряжение сетей оповещения с сетью проводного вещания. Проектирование выполняется специализированными организациями на основании технических условий, выдаваемых поставщиком услуг проводного радиовещания.

В Гоголевском сельском поселении местная система оповещения создается под руководством начальника ГО Гагаринского района органом управления по делам ГО и ЧС с участием службы оповещения и связи гражданской обороны муниципального образования.

На объектовом уровне создаются объектовые системы оповещения (ОСО). ОСО создаются предприятиями, организациями и учреждениями с количеством работающих 200 и более человек, учебными и культурными учреждениями (школами, институтами, театрами, музеями и т.д.), а также организациями, имеющими территории, где происходит массовое скопление людей (вокзалы, универмаги, рынки и т.д.), независимо от форм собственности для решения задач оповещения и информирования персонала указанных объектов и людей, находящихся вблизи этих объектов.

Локальные системы оповещения (ЛСО) создаются на объектах, где существует опасность химического и радиационного заражения, для оповещения и информирования персонала объектов и населения, проживающего вблизи потенциально опасных объектов.

ОСО и ЛСО проектируются технически и программно сопрягаемыми с сетью проводного радиовещания с использованием комплектов аппаратуры П-160.

Для наружного оповещения применяются точечные системы – уличные электросирены. Оповещение на территории поселения также предусматривается с использованием уличных громкоговорителей аппаратуры П-160 мощностью 10 – 100 Вт или громкоговорителей ОСО и ЛСО. Места установки и типы средств наружного оповещения выбираются с учетом зон слышимости доводимых сигналов (электросирены) и речевых сообщений (громкоговорители). Оповещение людей по сигналам ЧС осуществляется в автоматическом режиме трансляцией громкоговорителями речевых сообщений после подачи сигнала «Внимание всем!» электронными сиренами.

Устойчивое функционирование систем оповещения на осваиваемой территории предусматривается обеспечить: прокладкой кабельных линий сетей телефонизации в подземном исполнении, обеспечивающем защиту при воздействии современных средств поражения, ЧС техногенного и природного характера; прокладкой воздушных фидерных линий сетей проводного радиовещания, обеспечивающих быстрое восстановление при повреждении; резервированием основных средств оповещения средствами оперативно-технологической служб и дежурного линейного персонала организаций.